# 轻烃异构化固体起强酸催化剂的研究

### 论文摘要

固体超强酸是近年来开发的一种新型催化材料,其中S2O82-/ZrO2-Al2O3型固体超强酸催化剂具有催化活性高、选择性好、制备方法简单、不污染环境、不腐蚀设备、可重复使用等突出优点,在石油化工行业中具有广阔的应用前景,并已成为近年来催化领域的研究热点之一。本论文以S2O82-/MxOy型固体超强酸催化剂中酸性最强的S2O82-/ZrO2作为研究对象,引入贵金属Pt并采用Al2O3作为第二组分制备了Pt-S2O82-/ZrO2-Al2O3型固体超强酸催化剂,主要研究了Pt-S2O82-/ZrO2-Al2O3型固体超强酸的制备及其在正戊烷异构化反应中的应用。实验以正戊烷为原料,在10mL连续流动式固定床高压微反-色谱联合装置上对催化剂进行了评价。通过考察Al2O3加入方式、Al2O3含量、焙烧温度、焙烧时间、浸渍溶液种类、过硫酸铵加入方式、过硫酸铵浓度、过硫酸铵浸渍时间、Pt含量、活化温度和活化时间等制备条件对催化剂反应性能的影响,确定适宜的制备方法,研究了空速、反应温度、反应压力、氢烃摩尔比等对正戊烷异构化反应的影响,并采用XRD、IR、BET等现代分析手段对催化剂进行了表征。通过对所制备的一系列Pt-S2O82-/ZrO2-Al2O3型固体超强酸催化剂进行评价与筛选后发现,Al2O3含量为2.5%,金属Pt含量为0.1%,采用共沉淀法,在0.75mol/L的（NH4）2S2O8溶液中浸渍6h并于600℃下焙烧3h制得的催化剂,在300℃下活化3h时对于正戊烷异构化的反应效果最佳。该催化剂在t=220℃、P=2.0MPa、WHSV=1.5h-1、H2/nC5=4:1的条件下,正戊烷转化率为78.25%,异戊烷收率为74.85%,异戊烷选择性为95.65%,液收率为96.42%,其催化效果要优于同类催化剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 概述

- 1.2 轻烃异构化催化剂的研究进展

- 1.3 轻烃异构化催化反应机理

- 1.3.1 酸性催化剂的异构化机理

- 1.3.2 金属－酸性双功能催化剂的异构化机理

- 1.4 固体超强酸催化剂的研究进展

- 1.4.1 固体超强酸的定义及分类

- 1.4.2 超强酸酸强度及其测定

- 2O82-/MXOY型固体超强酸催化剂的研究进展'>1.5 S2O82-/MXOY型固体超强酸催化剂的研究进展

- 2O82-促进的单一氧化物固体超强酸的研究进展'>1.5.1 S2O82-促进的单一氧化物固体超强酸的研究进展

- 2O82-促进的复合氧化物固体超强酸的研究进展'>1.5.2 S2O82-促进的复合氧化物固体超强酸的研究进展

- 2O82-/MxOy 型固体超强酸的制备'>1.5.3 S2O82-/MxOy型固体超强酸的制备

- 2O82-/MxOy 型固体超强酸催化剂催化性能的因素'>1.5.4 影响S2O82-/MxOy型固体超强酸催化剂催化性能的因素

- 2O82-/MxOy 型固体超强酸催化剂的应用'>1.5.5 S2O82-/MxOy型固体超强酸催化剂的应用

- 第二章 实验部分

- 2.1 催化剂的制备方法

- 2.1.1 共沉淀法

- 2.1.2 机械混合法

- 2.2 实验试剂

- 2.3 实验仪器

- 2.4 催化剂反应性能评价与表征方法

- 2.4.1 实验装置

- 2.4.2 反应产物分析方法

- 2.5 催化剂表征测试

- 2.5.1 催化剂XRD 晶相分析

- 2.5.2 傅立叶变换红外光谱分析

- 2.5.3 催化剂硫含量测定

- 2.5.4 催化剂BET 分析

- 2O82-/ZRO2-AL2O3型固体超强酸制备条件的确定及分析'>第三章 PT-S2O82-/ZRO2-AL2O3型固体超强酸制备条件的确定及分析

- 3.1 微反活性数据的重复性

- 2O3 加入方式对催化剂性能的影响'>3.2 AL2O3加入方式对催化剂性能的影响

- 3.2.1 催化剂的IR 分析

- 2O3 加入方式对催化剂反应活性的影响'>3.2.2 Al2O3加入方式对催化剂反应活性的影响

- 2O3 含量对催化剂性能的影响'>3.3 AL2O3含量对催化剂性能的影响

- 3.3.1 催化剂的IR 分析

- 3.3.2 催化剂的BET 分析

- 2O3 含量对催化剂反应活性的影响'>3.3.3 Al2O3含量对催化剂反应活性的影响

- 3.4 焙烧温度对催化剂性能的影响

- 3.4.1 催化剂的XRD 分析

- 3.4.2 催化剂的硫含量分析

- 3.4.3 焙烧温度对催化剂反应活性的影响

- 3.5 焙烧时间对催化剂性能的影响

- 3.5.1 催化剂的硫含量分析

- 3.5.2 焙烧时间对催化剂反应活性的影响

- 3.6 浸渍溶液种类对催化剂性能的影响

- 3.6.1 催化剂的IR 分析

- 3.6.2 催化剂的硫含量分析

- 3.6.3 浸渍溶液种类对催化剂反应活性的影响

- 3.7 过硫酸铵加入方式对催化剂性能的影响

- 3.7.1 催化剂的IR 分析

- 3.7.2 过硫酸铵加入方式对催化剂反应活性的影响

- 3.8 过硫酸铵浓度对催化剂性能的影响

- 3.8.1 催化剂的IR 分析

- 3.8.2 过硫酸铵浓度对催化剂反应活性的影响

- 3.9 过硫酸铵浸渍时间对催化剂性能的影响

- 3.10 PT 含量对催化剂性能的影响

- 3.11 活化温度对催化剂性能的影响

- 3.12 活化时间对催化剂性能的影响

- 3.13 本章小结

- 第四章 工艺条件对正戊烷异构化反应的影响

- 4.1 空速对正戊烷异构化反应的影响

- 4.2 反应温度对正戊烷异构化反应的影响

- 4.3 反应压力对正戊烷异构化反应的影响

- 4.4 氢烃摩尔比对正戊烷异构化反应的影响

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].复合固体超强酸催化酯化反应研究进展[J]. 化学与生物工程 2013(03)

- [2].固体超强酸树脂催化合成邻苯二甲酸二甲酯的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2014(05)

- [3].乙酸正丁酯合成工艺研究[J]. 吉林化工学院学报 2017(09)

- [4].固体超强酸在阿斯匹林制备中的催化研究[J]. 集宁师范学院学报 2017(06)

- [5].固体超强酸催化剂在制备合成酯中的应用[J]. 合成润滑材料 2012(04)

- [6].磁性固体超强酸催化酯化反应的研究进展[J]. 化工中间体 2014(07)

- [7].固体超强酸树脂催化合成环氧大豆油的工艺研究[J]. 聚氯乙烯 2013(06)

- [8].稀土固体超强酸的制备及其对硬脂肪酸酯化反应的催化[J]. 应用化学 2011(08)

- [9].《环己烯的制备》教学实验改进[J]. 广东化工 2017(05)

- [10].固体超强酸树脂催化合成戊二酸二丁酯[J]. 新余学院学报 2012(04)

- [11].铁系固体超强酸催化合成丁酸异戊酯[J]. 广州化工 2015(20)

- [12].固体超强酸TiO_2/SO_4~(2-)催化合成乙酸乙酯[J]. 东北电力大学学报 2013(04)

- [13].固体超强酸催化合成尿囊素的研究进展[J]. 化工中间体 2013(03)

- [14].固体超强酸催化剂的研究及应用[J]. 河南化工 2012(21)

- [15].复合型固体超强酸SO_4~(2-)/SnO_2-Fe_2O_3-Sm_2O_3的制备与稳定性研究[J]. 广东化工 2011(01)

- [16].固体超强酸SO_4~(2-)/TiO_2-SnO_2-ZnO催化微波促进的1,3-二氧戊烷类化合物的合成[J]. 浙江化工 2019(03)

- [17].磁性固体超强酸ZrO_2/SO_4~(2-)的制备及催化性能研究[J]. 许昌学院学报 2009(05)

- [18].稀土改性纳米固体超强酸SO_4~(2-)/Fe_2O_3-CeO_2-SiO_2催化剂的研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2008(03)

- [19].固体超强酸催化制备小分子羟基硅油工艺研究[J]. 山东化工 2011(09)

- [20].复合固体超强酸SO_4~(2-)/ZrO_2-Al_2 O_3-V_2O_5的制备及催化性能研究[J]. 精细石油化工进展 2010(03)

- [21].复合固体超强酸催化合成柠檬酸三辛酯的研究[J]. 应用化工 2009(08)

- [22].固体超强酸C_3N_4-SO_4~(2-)的酸、光催化性能研究[J]. 技术与教育 2018(04)

- [23].SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸的制备及应用[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [24].纳米复合锆基固体超强酸的制备及其催化酯化反应[J]. 化学研究与应用 2008(02)

- [25].油酸聚乙二醇酯催化合成研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [26].固体超强酸的制备、表征及应用[J]. 石油化工应用 2014(02)

- [27].稀土固体超强酸SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3/La~(3+)催化合成磷酸三(1,3-二氯丙基)酯[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2009(01)

- [28].金属离子改性纳米固体超强酸催化剂的制备和表征[J]. 扬州职业大学学报 2009(03)

- [29].固体超强酸SO_4~(2-)/ZrO_2/La_2O_3-HZSM-5的制备和性能[J]. 中国建材科技 2019(01)

- [30].纳米级SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的制备与表征[J]. 广东化工 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/866ee70a886d9d0e09a22062.html