# 低功耗电流模式开关电源的设计

### 论文摘要

本文设计了一种低功耗电流模式开关电源控制芯片,是专为满足现代电子产品对待机状态下的低功耗的要求而设计。正常的工作频率为100KHz,在设计电路时,芯片的低功耗、模块的稳定性是电路的重点也是难点。电路采用PWM电流模式控制方案,大大提高了芯片的电源电压和负载变化的瞬态响应性能,并且设计了斜坡补偿电路以消除电流模式控制PWM变换器在大于50%占空比时系统出现不稳定的问题。同时,在轻负载下提供跳周期模式,具有很高的待机效率,并具有过温、过流电路等保护功能,配以简单的外围电路就可以构成完整、可靠的开关电源。该电路结合外部MOSFET应用于不同的电源领域,如笔记本电脑充电器、打印机电源、LCD待机电源等。论文中阐述了电流控制模式PWM开关电源的基本原理,对比了电压控制模式和电流控制模式,分析了各自的优缺点,随后根据设计要求进行了电路的总体设计,完成了各个子电路的原理分析、电路设计和仿真验证,重点阐述了基准源、比较器、电压调节器、振荡器和斜坡补偿等电路的分析、设计和验证过程。最后,采用EDA软件Cadence完成了整体电路的前仿真验证。仿真结果表明,电路功能和性能指标均已达到设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 开关电源的发展概况

- 1.1.1 国内开关电源的发展状况

- 1.1.2 国外开关电源的发展概况

- 1.2 开关电源技术的发展趋势及意义

- 1.3 主要工作和论文体系结构

- 第二章 开关电源基础

- 2.1 开关电源的基本构成

- 2.2 开关电源的分类

- 2.2.1 DC/DC变换

- 2.2.2 AC/DC变换

- 2.3 开关电源的选用

- 2.4 开关电源控制方式

- 2.5 PWM反馈控制模式

- 2.5.1 电压模式控制PWM

- 2.5.2 峰值电流模式控制PWM

- 2.5.3 其他控制方法

- 2.6 电流型控制模式中的斜坡补偿

- 2.6.1 电路的稳定性

- 2.6.2 减小尖峰值/平均值误差

- 2.6.3 抑制次谐波振荡

- 2.6.4 斜坡补偿设计步骤

- 第三章 整体电路的分析与方案

- 3.1 芯片外围电路

- 3.2 工作原理

- 3.2.1 动态自供电

- 3.2.2 跳周期模式

- 3.2.3 电路功耗

- 第四章 主要电路模块设计与仿真

- 4.1 基准电压源电路的设计

- 4.1.1 带隙基准电压源的原理

- 4.1.2 基准源的整体电路图

- 4.1.3 基准源电路的仿真结果

- 4.2 误差放大器

- 4.2.1 误差放大器的初步设计

- 4.2.2 密勒补偿的误差放大器的设计和原理

- 4.2.3 补偿后误差放大器的仿真与验证

- 4.3 电压调节器

- 4.3.1 电压调节器的设计原理

- 4.3.2 电压调节器的整体电路图

- 4.3.3 电压调节器的仿真结果

- 4.4 振荡器

- 4.4.1 电流饥饿型VCO原理

- 4.4.2 振荡器整体电路

- 4.4.3 振荡器仿真结果

- 4.5 过流比较器

- 4.6 跳周期比较器

- 4.7 过温保护

- 4.8 斜坡补偿

- 4.9 高压电流源电路

- 第五章 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录:攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].开关电源对电子设备的电磁干扰分析[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [2].开关电源的新技术及应用[J]. 电子世界 2019(23)

- [3].开关电源的发展与组成原理[J]. 计算机产品与流通 2019(03)

- [4].开关电源[J]. 电气工程应用 2019(01)

- [5].浅析通信系统中开关电源及其应用与发展[J]. 中外企业家 2019(15)

- [6].开关电源电磁兼容问题解决方法的研究[J]. 电子测试 2019(11)

- [7].开关电源的工作原理及技术趋势[J]. 电子技术与软件工程 2019(12)

- [8].浅析开关电源在冰箱冷柜产品认证中的标准选择[J]. 日用电器 2019(07)

- [9].从保险丝电阻失效现象反推开关电源线路异常的方法[J]. 电子世界 2019(13)

- [10].开关电源故障分析及处理措施[J]. 电子技术与软件工程 2019(16)

- [11].开关电源冷关断节能技术[J]. 计算机产品与流通 2019(10)

- [12].开关电源的原理与特点分析[J]. 集成电路应用 2017(12)

- [13].开关电源的原理与维修[J]. 山东工业技术 2018(08)

- [14].数字开关电源的设计[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [15].开关电源的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2018(13)

- [16].解读开关电源控制方式[J]. 应用能源技术 2018(07)

- [17].一种开关电源环路补偿的工程设计方法[J]. 湘潭大学自然科学学报 2016(04)

- [18].基于功耗分析的开关电源的设计[J]. 黑龙江科技信息 2017(01)

- [19].开关电源待机功耗分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(05)

- [20].论2kW短波发射机开关电源的维护[J]. 通讯世界 2017(07)

- [21].开关电源模块并联均流技术研究[J]. 科技视界 2017(10)

- [22].开关电源效率的优化设计[J]. 声屏世界 2015(S1)

- [23].关于如何提高开关电源湿热环境下绝缘电阻的技术研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(01)

- [24].短波发射机开关电源原理及日常维护[J]. 西部广播电视 2016(02)

- [25].医疗设备的开关电源的维修体会[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(33)

- [26].微型计算机开关电源在开发中适用的标准[J]. 通信电源技术 2015(04)

- [27].基于LM5117的5V开关电源的研究[J]. 数码世界 2017(07)

- [28].《开关电源原理与维修》理论与实践教学[J]. 考试周刊 2010(04)

- [29].开关电源辐射干扰的抑制[J]. 福建信息技术教育 2009(04)

- [30].消防应急照明和疏散指示系统的开关电源[J]. 建筑电气 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/867ef63f1a44babb2e70117d.html