# 大跨径连续刚构桥施工控制研究

### 论文摘要

随着桥梁施工技术水平的提高,对混凝土收缩、徐变和温度等因素对结构影响研究的不断深入,大跨径预应力混凝土连续刚构桥已经成为目前主要采用的桥梁结构之一。随着连续刚构桥的应用越来越广泛,对连续刚构桥的施工控制也日益重要。本文以某大桥为工程背景,选用合理的施工控制结构计算方法对此桥的施工全过程进行有限元计算。并以此指导大桥的施工监控。并根据大跨径连续刚构桥的的结构和施工特点制定了一套合理的施工监测与控制的方法。本文主要内容如下:①结合连续刚构桥悬臂施工的特点及施工过程模拟计算方法的基本原理,提出适合连续刚构桥施工过程的计算分析方法。②详细制定了施工监控内容及具体实施方案。③利用MIDAS结构分析软件对某大桥的施工过程的模拟计算分析,得出桥梁结构的施工各阶段挠度和内力,为大桥施工监控提供数据,正确指导施工,确保大桥监控的顺利实施。④严格按照制定的监控方案对施工各工况的结构状态(受力、线形)进行监测,对实测值与理论计算的结果进行对比分析,对误差进行识别、调整、预测,使桥梁实际状态最大程度地接近理想状态。本文的研究工作对其他同类桥梁工程建设具有借鉴和参考作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 连续刚构桥的产生、现状及发展趋势

- 1.1.1 连续刚构桥的产生

- 1.1.2 连续刚构桥的发展现状

- 1.1.3 连续刚构桥的发展趋势

- 1.2 大跨径连续刚构桥施工监控的内容、目的及其重要性

- 1.2.1 大跨径连续刚构桥施工监控的工作内容

- 1.2.2 大跨径连续刚构桥施工监控的目的

- 1.2.3 大跨径连续刚构桥施工监控的重要性

- 1.3 本文内容

- 第二章 桥梁施工过程模拟分析方法

- 2.1 桥梁施工过程模拟分析方法

- 2.1.1 正装计算法

- 2.1.2 倒拆计算法

- 2.1.3 无应力状态法

- 2.2 连续刚构桥的特点

- 2.2.1 连续刚构桥的结构特点

- 2.2.2 连续刚构桥的施工特点

- 2.3 算法的选择

- 2.4 本章小结

- 第三章 施工控制方案

- 3.1 施工控制目的、意义

- 3.2 施工控制的主要影响因素

- 3.3 施工控制实施方案

- 3.3.1 施工控制方法

- 3.3.2 施工控制工作内容

- 3.3.3 挂篮预压

- 3.3.4 施工控制的实现

- 3.4 小结

- 第四章 某大桥仿真分析

- 4.1 工程概况

- 4.1.1 设计技术指标

- 4.1.2 设计内容

- 4.2 某大桥计算模型计算

- 4.2.1 模型建立依据

- 4.2.2 计算模型简介

- 4.2.3 施工工序划分

- 4.3 计算成果

- 4.3.1 结构应力结果

- 4.3.2 结构位移结果

- 4.4 小结

- 第五章 桥梁施工过程控制成果

- 5.1 标高控制（线形）

- 5.2 应力控制

- 5.3 桥面铺装及成桥线形

- 5.4 结论

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].高速铁路连续梁桥施工控制关键问题研究[J]. 智能城市 2020(02)

- [2].大跨径桥梁施工控制不确定因素分析[J]. 城市建筑 2020(11)

- [3].高性能混凝土精细化施工控制浅析[J]. 北方交通 2017(04)

- [4].预应力混凝土斜拉桥施工控制原则与方法[J]. 四川建材 2017(10)

- [5].影响预应力混凝土连续梁桥施工控制效果的因素探析[J]. 信息化建设 2016(01)

- [6].自锚式悬索桥施工控制全过程分析[J]. 住宅与房地产 2019(34)

- [7].预应力混凝土连续刚构施工控制[J]. 交通世界 2019(10)

- [8].浅析大跨度连续刚构桥施工控制关键技术[J]. 中国公路 2019(22)

- [9].预应力混凝土连续刚构桥施工控制研究[J]. 黑龙江交通科技 2017(03)

- [10].浅谈油田工程的施工控制与管理[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(08)

- [11].膜结构施工控制研究发展分析[J]. 价值工程 2011(18)

- [12].大跨度连续刚构桥梁施工控制关键问题分析与研究[J]. 四川建材 2018(07)

- [13].矮塔斜拉桥施工控制参数敏感性分析[J]. 内蒙古石油化工 2011(23)

- [14].双标倒垂孔施工控制系统的开发及应用[J]. 水电自动化与大坝监测 2010(04)

- [15].预应力混凝土斜拉桥施工控制的关键技术研究[J]. 工程建设与设计 2019(20)

- [16].小型农田水利工程施工控制的探讨[J]. 中国水运(下半月) 2014(01)

- [17].第十讲 超高层建筑结构施工控制(二)[J]. 建筑施工 2011(04)

- [18].园林工程项目施工控制与管理[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2009(11)

- [19].预应力混凝土连续梁桥的施工控制探讨[J]. 华东公路 2019(04)

- [20].桥梁结构施工控制探讨[J]. 价值工程 2011(03)

- [21].预应力混凝土连续梁施工控制结构分析[J]. 中国西部科技 2011(25)

- [22].预应力混凝土连续刚构桥施工控制研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(34)

- [23].分析建筑结构节能的设计与施工控制[J]. 四川水泥 2018(03)

- [24].浅谈大体积混凝土的现场施工控制[J]. 民营科技 2012(02)

- [25].浅析级配碎石在大修工程中的施工控制[J]. 黑龙江交通科技 2012(02)

- [26].预应力混凝土连续梁桥施工控制及线形分析[J]. 低碳世界 2019(05)

- [27].斜拉桥智能施工控制专家系统推理机设计[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [28].大跨度连续刚构桥梁施工控制关键问题分析与研究[J]. 黑龙江交通科技 2016(06)

- [29].高填路堤的施工控制与强夯处理[J]. 福建交通科技 2013(01)

- [30].建筑工程给排水的施工控制[J]. 科学中国人 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8695c2c9f96e2fa35ec85a0b.html