# 光纤布拉格光栅用负膨胀微晶玻璃基板的研究

### 论文摘要

本论文以研发能够应用于光纤布拉格光栅温度补偿的材料为目的,开展了负膨胀β-锂霞石微晶玻璃的制备与表征。通过DTA、XRD、SEM等研究手段,对β-锂霞石负膨胀微晶玻璃析晶性能、显微结构、热膨胀性能及力学性能等问题开展了较深入的研究。 首先研究了微晶玻璃材料的制备工艺,包括玻璃的配方设计、熔制、晶化热处理工艺。其次,通过DTA、XRD、SEM等研究手段,研究了微晶玻璃相变过程中材料微结构的变化。结果表明在690℃时,玻璃的分相发生。分相是微晶化的前导,它促进玻璃晶核的生成。在晶化热处理阶段,β-石英固溶体作为亚稳晶相首先在870℃左右从玻璃中大量析出,温度升高至1050℃时生成的是β-锂辉石。随着温度的升高,超过1050℃时,β-锂霞石才明显形成。在1300℃时,晶粒尺寸迅速长大（5-10μm）,在1320℃时溶解,分解生成TiO2和Al2O3。然后,对制得微晶玻璃材料的热膨胀性能及力学性能与材料组成的关系,成核剂对玻璃析晶性能和膨胀系数的影响,以及晶化温度和时间的关系进行了分析。并对材料的力学性能、密度及化学稳定性等进行了测试。最后总结出了一套合理的微晶玻璃配方和制备工艺。

### 论文目录

- 第一章 引言

- 第二章 文献综述

- 2.1 微晶玻璃材料及其晶化行为

- 2.1.1 微晶玻璃材料的概述

- 2.1.2 微晶玻璃的晶化行为

- 2.1.2.1 液相分离

- 2.1.2.2 玻璃的核化和晶化

- 2.1.2.3 分相与玻璃核化、晶化的关系

- 2.2 β-锂霞石负膨胀微晶玻璃

- 2.2.1 β-锂霞石负膨胀微晶玻璃的组成

- 2.2.2 β-锂霞石的结构和负膨胀原理

- 2.2.3 β-锂霞石的形成机理

- 2.3 光纤布拉格光栅基板用负膨胀微晶玻璃

- 2.3.1 光纤布拉格光栅概况

- 2.3.2 负膨胀微晶玻璃基板的补偿原理

- 2.3.3 目前研究的现状

- 2.3.4 本工作研究目标

- 第三章 实验方法与内容

- 3.1 原始玻璃的制备

- 3.2 玻璃析晶能力测试

- 3.2.1 玻璃的梯温加热试验

- 3.2.2 差热试验

- 3.3 X-RAY衍射分析

- 3.3.1 物相鉴定

- 3.3.2 晶体含量测定

- 3.4 显微结构测试

- 3.4.1 扫描电镜观察

- 3.4.2 透射电镜研究

- 3.5 性能测试

- 3.5.1 热膨胀性能研究

- 3.5.2 力学性能测试

- 3.5.3 密度测试

- 3.5.4 化学稳定性测试

- 第四章 β-锂霞石负膨胀微晶玻璃组成对析晶性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.3 玻璃析晶性能与组成的关系

- 2含量对玻璃析晶性能的影响'>4.3.1 SiO2含量对玻璃析晶性能的影响

- 2O3对玻璃析晶性能的影响'>4.3.2 Al2O3对玻璃析晶性能的影响

- 2O玻璃析晶性能的影响'>4.3.3 Li2O玻璃析晶性能的影响

- 2、ZrO2）的含量对玻璃析晶性能的影响'>4.3.4 成核剂（TiO2、ZrO2）的含量对玻璃析晶性能的影响

- 4.3.5 二价金属氧化物对玻璃析晶性能的影响

- 4.4 微晶玻璃的晶相组成分析

- 4.5 小结

- 第五章 β-锂霞石负膨胀微晶玻璃的相变和显微结构

- 5.1 引言

- 5.2 实验方法

- 5.3 差热分析

- 5.4 材料的相转变

- 5.4.1 两液分相

- 5.4.2 β-石英固溶体的析

- 5.4.3 β-锂霞石固溶体的析出

- 5.5 显微结构研究

- 5.6 小结

- 第六章 β-锂霞石负膨胀微晶玻璃的热膨胀性能及物性测定

- 6.1 引言

- 6.2 实验方法

- 6.3 微晶玻璃热膨胀性能研究

- 6.4 微晶玻璃密度的研究

- 6.5 力学性能的研究

- 6.6 化学稳定性的研究

- 6.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].晶牛微晶集团开创世界首条工业压延微晶生产线[J]. 江西建材 2020(02)

- [2].微晶磷铜球中磷对电镀的影响[J]. 有色金属工程 2020(07)

- [3].微晶磷铜球生产中校直与送进装置的研究[J]. 冶金管理 2020(17)

- [4].美的微晶系列冰箱,为什么被解读成了艺术品?[J]. 电器 2018(08)

- [5].对建材用炉渣微晶石材成分、结构和性能的研究[J]. 化工管理 2017(16)

- [6].压延微晶板在焦化工程中的应用研究[J]. 山西建筑 2015(24)

- [7].建筑用高炉渣微晶石材的成分、结构和性能研究[J]. 化工设计通讯 2017(05)

- [8].酸酶催化水解法制备微晶淀粉的研究[J]. 食品科技 2009(02)

- [9].微晶碳在镁基复合储氢材料中的作用[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [10].微晶磨皮治疗面部萎缩性痤疮瘢痕疗效观察[J]. 中国麻风皮肤病杂志 2009(04)

- [11].不同晶相草酸钙超细微晶的合成及其与硫酸软骨素A的相互作用[J]. 无机化学学报 2010(04)

- [12].染料吸附立方体氯化银微晶的光电子特性[J]. 人工晶体学报 2008(03)

- [13].我国矿山尾矿生产微晶材料产业化现状与前景[J]. 矿产保护与利用 2017(04)

- [14].微晶磨面联合氨甲环酸治疗黄褐斑的疗效观察[J]. 中国美容医学 2010(11)

- [15].新型微晶炭的结构与电化学电容特性[J]. 物理化学学报 2008(02)

- [16].美的微晶一周鲜系列冰箱正式发布[J]. 家电科技 2018(07)

- [17].3D微晶彩粒漆 市场热点大商机[J]. 现代营销(经营版) 2016(12)

- [18].3D微晶彩粒漆 市场热点大商机[J]. 现代营销(创富信息版) 2016(08)

- [19].3D微晶彩粒漆 市场热点大商机[J]. 大众投资指南 2016(07)

- [20].北美医生浅谈——微晶换肤术作用于晒后修复[J]. 中国科学美容 2008(11)

- [21].结石患者和健康对照者尿微晶生长、聚集过程的比较研究[J]. 无机化学学报 2013(05)

- [22].一种用于微晶陶瓷砖的有色透明熔块制备方法[J]. 佛山陶瓷 2016(08)

- [23].微晶碳电活化过程中离子尺寸效应研究[J]. 电化学 2010(02)

- [24].芬苯达唑微晶体临床药效学试验[J]. 中国兽医杂志 2016(02)

- [25].芬苯达唑微晶体在猪体内的药物动力学试验[J]. 中国兽医杂志 2016(03)

- [26].尿液中不同尺寸微晶的聚集过程[J]. 无机材料学报 2012(04)

- [27].一种日用微晶陶瓷的生产方法[J]. 佛山陶瓷 2008(06)

- [28].CaO-MgO-Al_2O_3-Fe_2O_3-B_2O_3-SiO_2系微晶釉的制备[J]. 人工晶体学报 2019(07)

- [29].一次快烧多晶微晶陶瓷的工艺技术难点及解决措施[J]. 佛山陶瓷 2013(04)

- [30].微晶治疗仪在面部皮肤美容中的应用[J]. 当代医学 2013(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/869b9a2ac7550ac5e3e117b6.html