# 电动汽车充放电实验平台的设计与测试

### 论文摘要

本文对电动汽车充放电实验平台的整体结构进行设计,包括平台的电气系统结构、系统功能描述、平台的实现、监控系统功能描述、通讯拓扑结构和界面设计等,提出实验平台的工作原理和实体搭建方案,并最终在华北电力大学新能源电网国家重点实验室搭建此平台。同时提出了充放电实验的测试方法,给出测试系统框图,对各独立测试设备的参数记录和功能要求作了详细描述。本文给出了所测充电机的结构原理图。基于已建立的实验平台,开展了正常工况的充电机充电特性测试,即对充电机输入、输出侧的电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、谐波等数据进行记录,然后根据实测数据,分析了电动汽车接入对电网带来的影响及电动汽车充电负荷特性。利用建好的实验平台,开展了可调电源工况下的充电机充电特性测试,给出了可调电源的实现方法和实验测试方法,分别对充电机在其交流侧不同端电压工况下和交流侧电压切换工况下的输入、输出U-I-P、谐波等数据进行记录,并根据实测数据,分析了电动汽车接入对电网带来的影响及电动汽车充电负荷特性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.1.1 课题背景

- 1.1.2 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 平台的方案设计与实现

- 2.1 平台工作原理

- 2.1.1 平台功能

- 2.1.2 平台拓扑结构

- 2.1.3 平台的实现

- 2.2 监控系统

- 2.2.1 监控系统功能

- 2.2.2 系统拓扑结构

- 2.2.3 监控系统界面

- 2.3 充放电测试方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 正常工况下的充电机充电特性研究

- 3.1 电能质量指标

- 3.2 充电机的结构原理

- 3.3 测试说明

- 3.4 测试结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 可调电源下的充电机充电特性研究

- 4.1 可调电源的实现

- 4.2 测试方法

- 4.3 测试结果分析

- 4.3.1 充电机充电输入侧全过程记录

- 4.3.2 交流侧不同端电压工况下

- 4.3.3 交流侧电压切换工况下

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 攻读硕士学位期间参加的科研工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于专利共引的电动汽车核心技术领域分析[J]. 情报学报 2013(03)

- [2].我省将成世界电动汽车基地[J]. 广东交通 2010(02)

- [3].摩纳哥纯电动赛车闪亮世博会[J]. 广东交通 2010(04)

- [4].2030年电动汽车铝需求量或达1000万吨/年[J]. 铸造工程 2019(03)

- [5].到2025年 电动汽车对稀土的需求将增长350%[J]. 稀土信息 2019(12)

- [6].国际电联明确提出电动汽车无线充电三个使用频段[J]. 中国无线电 2019(11)

- [7].纯电动汽车的发展及其关键技术[J]. 时代汽车 2019(18)

- [8].电动汽车电机控制器控制原理[J]. 现代工业经济和信息化 2019(11)

- [9].智慧交通背景下的低速电动汽车健康发展的策略研究[J]. 汽车实用技术 2019(23)

- [10].德国超越挪威，成为欧洲大电动汽车市场[J]. 橡塑技术与装备 2020(02)

- [11].2014—2018年世界主要国家电动汽车保有量[J]. 当代石油石化 2019(12)

- [12].2014—2018年世界主要国家电动汽车新车销量[J]. 当代石油石化 2019(12)

- [13].为什么电动汽车容易“火”?[J]. 石油知识 2020(01)

- [14].电动汽车充电桩现场检测方法的探讨[J]. 四川水泥 2019(11)

- [15].电动汽车锂电池火灾特性及灭火技术[J]. 电子技术与软件工程 2020(01)

- [16].欧洲电动汽车充电标准浅析[J]. 仪器仪表标准化与计量 2019(06)

- [17].某大型公交立体车库电动汽车充电桩配电设计探讨[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [18].电动汽车储能技术应用潜力及功能定位研究[J]. 全球能源互联网 2020(01)

- [19].双向充电桩的关键技术[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [20].低速电动汽车销售合同的性质[J]. 人民司法 2019(23)

- [21].三相不平衡配电网中电动汽车充电问题的混合整数非线性规划模型[J]. 安徽科技 2020(02)

- [22].计及电动汽车充电与可再生能源协同调度的负荷特性分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [23].前驱电动汽车制动能量回收影响因素分析[J]. 时代农机 2019(10)

- [24].电动汽车电机技术发展新方向[J]. 电动自行车 2020(01)

- [25].新能源电动汽车电机驱动系统的故障分析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [26].微型电动汽车产业转型升级研究——以山东省为例[J]. 未来与发展 2020(01)

- [27].没有“历史包袱”的中国电动汽车，如何走得更远？[J]. 汽车与配件 2020(04)

- [28].电动汽车充电站标准化建设——以合肥地区电动汽车充电设施建设为例[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2019(04)

- [29].电动汽车充电桩安全管理研究[J]. 交通节能与环保 2020(01)

- [30].考虑规模化电动汽车与风电接入的随机解耦协同调度[J]. 电力系统自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86c1394eafbd7210a37aaa11.html