# 生物反应器填埋场的脱氮功能及其微生物学机理初探

### 论文摘要

在回灌型生物反应器填埋场中,渗滤液的直接循环导致有机酸和氨氮的不断积累,甚至使最终渗滤液中氨氮浓度远高于普通填埋场,这不仅增加了渗滤液的场外处理费用和处理难度,而且会影响填埋场垃圾的彻底降解。为此本研究将垃圾填埋场与渗滤液处理作为一个系统考虑,以渗滤液回灌型生物反应器填埋场（R1）系统为对比,利用硝化和反硝化原理,以渗滤液为主线将不同稳定化阶段的填埋区块串连起来,形成由硝化生物反应器、反硝化生物反应器和产甲烷生物反应器相串连的（R2）系统,对垃圾生物反应器填埋场脱氮功能及微生物学机理进行了研究。取得以下结果: （1） R1作为参比系统,对填埋场的有机物的去除效果较好,系统出水的CODcr浓度由起始的5200mg/L降至637.4mg/L,对有机物的去除率基本维持在80%左右。 （2） R2系统对填埋垃圾有机物和氨氮的去除效果远远好于R1系统,整个系统运行稳定。R2系统出水氨氮的最初浓度是58.56mg/L,到127天时浓度降为0,而R1系统出水氨氮浓度直到127天时才降至100.9mg/L;R2系统出水CODcr浓度在127天时仅为79.68mg/L,远远低于R1系统的637.4mg/L。 （3） R2系统对填埋体中总氮去除效果比较显著,虽然R2系统垃圾填埋体中总氮的背景值浓度高于R1系统,但在实验结束时,两个系统的总氮浓度基本持平。R1系统填埋体中总氮由最高浓度6628mg/g降至396mg/g,R2系统填埋体中总氮由最高浓度7639mg/g降至479mg/g。 （4） R2系统所提供的生物空间环境更有利于反硝化细菌的生长与繁殖,其反硝化细菌的数量始终比R1系统高1—3个数量级。R2系统反硝化细菌的数量最多可达4.39×1011（个/g干垃圾）,到124天时反硝化细菌的数量为7.51×105（个/g干垃圾）:R1系统反硝化细菌的数量最多可达9.34×109（个/g干垃圾）,到124天时反硝化细菌的数量为8.65×104（个/g干垃圾）。

### 论文目录

- 1 文献综述

- 1.1 城市生活垃圾概况

- 1.2 生物反应器填埋场的研究现状及存在问题

- 1.3 本试验研究的目的与意义

- 2 实验研究

- 2.1 实验材料与方法

- 2.1.1 实验垃圾组成

- 2.1.2 实验装置

- 2.1.3 试验方法

- 2.1.4 主要分析项目与分析方法

- 2.2 实验进程

- 3 结果与讨论

- 3.1 启动阶段的结果与讨论

- 1、M2渗滤液CODcr去除率的变化'>3.1.1 产甲烷生物反应器M1、M2渗滤液CODcr去除率的变化

- r去除率、NH4+-N去除率的变化'>3.1.2 硝化反应器N渗滤液 CODcr去除率、NH4+-N去除率的变化

- 3-浓度变化'>3.1.3 硝化反应器N渗滤液 NO3-浓度变化

- 3.1.4 硝化反应器N中硝化细菌数量变化

- 3.1.5 小结

- 3.2 稳定阶段的结果与讨论

- 1）的运行性能'>3.2.1 第一套填埋场系统（R1）的运行性能

- 2）的运行性能'>3.2.2 第二套填埋场系统（R2）的运行性能

- 1）与第二套填埋场系统（R2）运行性能比较'>3.2.3 第一套填埋场系统（R1）与第二套填埋场系统（R2）运行性能比较

- 3.2.4 稳定阶段小结

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].两相分配生物反应器治理有机废气研究进展[J]. 现代化工 2020(05)

- [2].利用纤维床生物反应器发酵生产链霉素[J]. 化学与生物工程 2020(08)

- [3].生物反应器的选型原则与设备选型及新发展[J]. 食品工业 2019(04)

- [4].实验室模拟生活垃圾生物反应器[J]. 环境卫生工程 2017(04)

- [5].生物反应器的研究进展[J]. 科学技术创新 2017(29)

- [6].家蚕生物反应器产业化体系与产品开发[J]. 科技创新导报 2016(06)

- [7].计算流体力学在生物反应器模拟中的应用[J]. 河北北方学院学报(自然科学版) 2016(08)

- [8].生物反应器研究与应用新进展[J]. 生物产业技术 2009(04)

- [9].生物反应器相关专利分析[J]. 生物产业技术 2010(01)

- [10].一次性生物反应器的研究进展[J]. 发酵科技通讯 2015(03)

- [11].卡琪花蒂玛茎段增殖及生物反应器培养（英文）[J]. Agricultural Science & Technology 2018(03)

- [12].动物细胞生物反应器培养常用参数的现状分析[J]. 甘肃畜牧兽医 2018(10)

- [13].在商业养殖场中运行的木屑生物反应器启动性能实例研究[J]. 渔业现代化 2016(05)

- [14].体内生物反应器在骨组织工程血管化中的研究进展[J]. 中国修复重建外科杂志 2014(09)

- [15].转基因动物生物反应器研究及产业化进程[J]. 生物产业技术 2014(01)

- [16].植物次生代谢产物生物反应器研究进展[J]. 中国农业科技导报 2014(01)

- [17].两相分配生物反应器处理有机废气新技术[J]. 石油化工 2013(06)

- [18].浅谈应用生物反应器发酵估算细胞量[J]. 山东畜牧兽医 2012(11)

- [19].用于生物反应器的旋转热管传热性能的研究[J]. 热能动力工程 2011(04)

- [20].氨氮浓度对复合生物反应器处理效能的影响[J]. 山西能源与节能 2010(01)

- [21].生物反应器在金线莲扩繁中的应用研究[J]. 安徽农业科学 2010(36)

- [22].心血管组织构建生物反应器[J]. 上海医学 2009(07)

- [23].旋转式组织工程生物反应器检测控制及驱动系统[J]. 航天医学与医学工程 2008(01)

- [24].影响复合式生物反应器运行的主要因素[J]. 内蒙古石油化工 2008(10)

- [25].好氧复合式生物反应器在醋酯废水处理中的应用[J]. 中国资源综合利用 2020(06)

- [26].空间细胞生物反应器技术研究进展[J]. 医用生物力学 2014(06)

- [27].浅析动物细胞悬浮培养反应器[J]. 内蒙古科技与经济 2013(21)

- [28].生物反应器动物细胞培养技术在生物领域的应用及发展趋势[J]. 生物技术世界 2013(06)

- [29].基于搅拌设备的农业生物反应器内部流动分析[J]. 湖北农业科学 2011(13)

- [30].污水处理工艺一体化生物反应器的研究现状与发展[J]. 广东化工 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86c6769f6b30e3baf349deb2.html