# 不同形貌氧化钛的水热制备及其光催化性能

### 论文摘要

近年来大量工业废水的排放给生态环境带来了极大的危害,如何治理污染已成为全世界关注的重点问题。在水污染控制尤其是在处理废水中难以降解的有机污染物方面,非均相半导体光催化技术具有独特的优越性。在众多的氧化物半导体材料中,纳米TiO2作为一种性能优良的光催化剂,因其具有在光照下的强氧化性、无毒和长期稳定性等优点成为治理环境污染的研究热点。目前的研究大多数是针对纳米级TiO2的改性来提高其光催化活性,但是纳米级粉体催化剂应用在液相体系中存在难以回收,增加废水处理成本等问题。针对这种情况,本研究着眼于控制TiO2颗粒的尺寸和形貌,将其控制在微米级,在保证光催化性能的同时也解决了催化剂回收循环利用的问题。研究内容主要包括以下几点:1.采用较稳定的金红石相TiO2为反应物,水热制备出大比表面积的钛酸,经过煅烧后得到混合晶型的介孔TiO2片晶。采用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）和N2吸附-脱附对制备的样品进行了表征。研究了反应温度、反应物浓度等参数对样品的形貌和结晶度等的影响,初步提出二氧化钛片晶的形成机理。实验结果表明合成的TiO2片晶光催化性能略优于德国德固赛P25。研究发现通过控制反应温度可以合成出一维氧化钛,而添加微量Co金属离子有助于低温合成一维氧化钛。2.以钛酸丁酯水解产物为前驱体,在不同介质（水及不同浓度NaOH）中水热制备了TiO2光催化剂,在碱浓度为10M的NaOH介质中水热反应的TiO2混和晶型粉末具有较好的光催化性能,对煅烧后样品进行光催化性能测试发现,以水为介质制备的样品光催化活性更高。3.以钛酸丁酯为前驱体,加入氢氟酸（HF）辅助水热法一步合成高催化活性的锐钛矿相TiO2大颗粒。结果表明:合成的锐钛矿相TiO2平均颗粒尺寸约为20～30μm,反应时间为30 min时对甲基橙的降解率可达到95%以上,显著优于Degussa P25,而且这种微米级的颗粒仅通过自然沉降即可固液分离,利于回收循环使用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 钛基材料的介绍

- 1.2 钛基材料的制备方法

- 1.2.1 模板法

- 1.2.2 水热法（溶剂热法）

- 1.2.3 溶胶-凝胶法（sol-gel）

- 1.2.4 烧结法

- 1.3 水热法制备不同形貌低维钛基材料研究进展

- 1.3.1 有模板剂参与的形貌调控

- 1.3.2 无模板剂参与的形貌调控

- 1.4 介孔钛基材料的研究现状

- 1.4.1 介孔钛基材料的介绍

- 1.4.2 介孔钛基材料合成方法

- 1.4.3 目前合成介孔钛基材料存在的问题

- 1.5 各种形貌氧化钛材料的应用

- 1.5.1 催化方面的潜在应用

- 1.5.2 其他领域的应用

- 1.6 本文的选题依据及主要研究内容

- 第二章 介孔低维钛基材料的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验药品及仪器

- 2片晶和TiO2 纤维'>2.2.2 水热法制备TiO2片晶和TiO2纤维

- 2.2.3 样品的表征

- 2.2.4 样品光催化性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2 片晶的表征及性能测试'>2.3.1 水热法制备TiO2片晶的表征及性能测试

- 2 纤维的表征及性能测试'>2.3.2 水热法制备TiO2纤维的表征及性能测试

- 2.4 本章小结

- 第三章 高催化活性二氧化钛大颗粒的制备表征及性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品及仪器

- 2 样品制备'>3.2.2 高催化活性TiO2样品制备

- 3.2.3 样品的表征

- 3.2.4 样品催化性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 固液相混合合成二氧化钛的表征及光催化性能

- 3.3.2 液相法合成二氧化钛的表征及光催化性能

- 3.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 大摘要

### 相关论文文献

- [1].石墨烯、二氧化钛与木器漆复合材料光催化及相关理化性能研究[J]. 化学与粘合 2020(04)

- [2].二氧化钛材料的应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(09)

- [3].糖果中二氧化钛的测定方法研究[J]. 广东化工 2017(14)

- [4].二氧化钛-活性炭复合物的制备及表征[J]. 化工管理 2017(30)

- [5].纳米二氧化钛在食品中的应用需关注对儿童的潜在危害[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [6].多形貌二氧化钛/石墨烯复合材料的制备及光催化性能研究[J]. 现代化工 2020(03)

- [7].2019年全球二氧化钛市场超过170亿美元[J]. 涂层与防护 2020(04)

- [8].介孔二氧化钛的应用[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [9].高耐候性二氧化钛的制备及表征[J]. 广州化工 2015(21)

- [10].二氧化钛在涂料中的分散技术进展[J]. 中国涂料 2013(05)

- [11].二氧化钛表面改性的研究现状[J]. 中国科技信息 2011(24)

- [12].二氧化钛的特性及在食品中的应用[J]. 食品安全导刊 2010(08)

- [13].剥离膨润土支撑氟改性二氧化钛高效降解甲醛的研究[J]. 陕西科技大学学报 2020(04)

- [14].电感耦合等离子体质谱法测定食品中二氧化钛的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2017(05)

- [15].铁改性二氧化钛/石墨烯的制备及性能研究[J]. 山东化工 2017(12)

- [16].攀钢成功生产高档超细二氧化钛[J]. 特种铸造及有色合金 2016(02)

- [17].介孔二氧化钛功能纳米材料的合成与应用[J]. 江西建材 2015(03)

- [18].聚苯胺/二氧化钛复合材料的制备及其光催化性能[J]. 化工新型材料 2015(01)

- [19].矾土中二氧化钛含量的不确定度评定[J]. 山东化工 2015(11)

- [20].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定椰汁中的二氧化钛[J]. 农村科学实验 2019(02)

- [21].化学纤维中二氧化钛含量检测方法的研究进展[J]. 中国纤检 2013(21)

- [22].二氧化钛在塑料中的应用研究[J]. 材料开发与应用 2010(02)

- [23].日本二氧化钛工业发展瞄准高性能产品[J]. 中国石油和化工 2008(22)

- [24].药用二氧化钛含量的测定[J]. 河北化工 2008(04)

- [25].二氧化钛/金属有机骨架复合材料的制备及其应用[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [26].二氧化钛/氧化铁复合光催化剂的制备及性能研究[J]. 广州化工 2020(15)

- [27].一种高比表面积二氧化钛纳米微球的制备与表征[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [28].电感耦合等离子体质谱法测定糜类制品中二氧化钛的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2019(09)

- [29].水热法合成二氧化钛/钛酸锶异质结构[J]. 广东化工 2017(01)

- [30].二氧化钛的水热制备及其催化性能评价[J]. 钢铁钒钛 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86c6ef74a769187a12c46643.html