# 污水处理厂污泥处置及利用途径研究毛连发

江西洪城水业环保有限公司上饶市广丰区分公司

摘要：本文首先阐述了污泥处置目标，然后探讨分析了污泥处置方法和污水处理厂污泥利用途径。希望能为今后提供帮助。

关键词：污泥处置；污水厂；利用途径

1污泥处置目标

1.1减量化

在对污泥进行减量化处理之时，就是要通过脱水来把污泥当中含有的自由水、结合水以及毛细水等予以有效的分离，这样就可使得污泥体积变小，处理起来也就更为简单。我们都知道，初沉污泥当中的水占到了整体的90%以上，没有脱水的污泥是难以进行有效处理的，而且会导致污泥处理装置无法完成处理工作。而通过减量化处理，则可使的污泥实际容积变小很多，后期的运输以及存储均能够有效完成。

1.2稳定化

通常来说，在对污水进行处理之时偶采用的主要方法就是生物法，也就是将微生物加入到污水之中，进而将有机物进行消解。而在污水处理完成之后，剩余的污泥当中就会含有大量的微生物，如果处理不当，就会导致污泥出现变质的情况。所以说，在对污泥进行处理之时，一定要确保处理具有较高的稳定性，这样才可使得污泥的运输以及存储不会有变质的状况产生，否则的话会致使污泥的后期处理变得十分困难。

1.3无害化

只有将污泥的无害化处理落实到位，才可使得污泥可以得到在此利用。污泥在经过脱水之后，其中还是存在着很多的病菌的，此方面的处理如果不到位的话，很可能会造成疾病的蔓延，对环境也会产生一定程度的危害。经过无害化处理并达到卫生指标的污泥所能利用的场合就会大大增多。

1.4资源化

经过工艺处理后的污泥具有较大的资源利用价值。污泥中含有很多的有机物质，如氮磷等，而这些有机物质正是植物生长所必须的营养物质，所以经过肥料处理后的污泥将会是很好的植物生长肥料。

2污泥处置方法

2.1污泥堆肥

污泥的堆肥是在有控制的条件下，利用污泥中的微生物（主要是细菌）进行发酵，对多种有机物氧化分解并转化为腐殖质，使有机物稳定化。研究表明，通过堆肥处理的污泥物理性质得到大幅度改善，其结构蓬松，容重减小；同时可一定程度上消除恶臭；病原菌和寄生虫几乎全被杀灭，有毒有害物质显著降解，消除了二次污染，堆肥产品还可作为有机肥料被植物利用，具有明显的社会效益和环境效益。

目前全世界有各种各样的污泥堆肥方法，其中按堆肥堆制方式可分为开放式堆肥和封闭式堆肥；按发酵历程可分为一次发酵和二次发酵；按微生物对氧的需求可分为好氧堆肥和厌氧堆肥；按所处状态可分为发酵仓式堆肥和无发酵仓式堆肥；按堆肥过程中物料运动形式可分为静态堆肥和动态堆肥。

2.2污泥焚烧

污泥焚烧是一种在有氧条件下高温热处理的技术，由于城市污泥中含有大量的有机物和纤维木质素，脱水后可以燃烧。通过焚烧可使污泥迅速和最大程度上减容，缩短了处理时间，体积可达到原来的3%～20%，焚烧过程中所有的细菌被彻底杀灭，有机残余物被氧化分解，且焚烧产生的热能可回收利用，若在污泥中掺入适量的引燃剂、催化剂等，还可制成“合成燃料”，作为炉窑或锅炉的辅助燃料。目前应用最广的焚烧方式流化床式焚烧，其焚烧设备结构简单，操作运行方便，能够使燃烧彻底，有机物的破坏去除率高。而且焚烧处理的占地面积小，产生的灰渣稳定不腐败，无害化程度高，能量和灰渣可回收利用，操作条件不受天气的限制，但焚烧的成本较高，是其他工艺的2～4倍，热能利用受到规模的制约，会产生有毒有害气体，污染大气环境；而且难以处理量大面广的城市污水处理厂的污泥。

2.3生物处理

生物沥浸又称为生物淋滤或生物沥滤技术，是在借鉴生物湿法冶金技术的基础上发展起来的一种污泥处理技术。污泥中含有大量的金属元素，堆肥工艺则无法去除其中的金属元素，这样的土壤无法通过堆肥而返回土地利用。生物沥浸技术能够很好地去除污泥中的金属元素且能够不使污泥中的氮磷钾等植物所必需的大量元素流失，经生物沥浸处理后的污泥其含水率一般能够控制在50%～65%，适合作为土地利用土壤基质。污泥的生物沥浸处理技术是融合污泥高效浓缩、不加絮凝剂直接高干度脱水、重金属去除、卫生无害化等多功效于一体的污泥处理新技术。目前生物沥浸技术应用于污泥的生物处理已经建立了一条完整的示范工程生产线，为污泥处理与无害化开辟了一条新途径。

3污水处理厂污泥利用途径分析

3.1制作复合肥和专用肥

一般来说，污水处理厂当中的污泥所含有的有机质占污泥总量的百分之五十左右，并且含有一定的矿物质元素，所产生的肥力相较于农家肥具有较高的肥力，由于近些年来我们国家使用的化肥量激增，农家肥也越来越少，大部分农作物基本都依靠化肥。从而导致土壤的有机质越来越少。污泥处置所产生的肥料能够有效的解决土壤有机质越来越少的现象，但是由于污泥处置的量较大，在运输的过程中会产生一定的成本，在农村经济的调整过程中，全国各个地方都在增加农作物面积，对于污泥处理后得出的复合肥需求量很大，所以在建立这种污水处理厂的时候，应该根据地区的实际情况来进行，确保污泥肥料能够保持疏松，加入必要的微量元素，制作复合肥，从而解决运输的问题。

3.2制作城市绿化用肥

实际上在污泥当中，如果重金属含量符合农用污泥中污染物的控制标准，那么就可以直接被用于城市的绿化用肥，其余的污泥可以进行填埋处理，但是即便进行填埋处理，但是仍任有几率对于土地以及地下水资源形成一定程度的污染，所以，在进行填埋处理之前，有必要对其进行必要的污染防范措施。同时也要提升全民的生态保护意识，特别是政府的相关部门，在进行具体决策的过程中，要充分的考虑到当地生态环境的问题，制定出相应的生态环境保护措施。

3.3建筑材料利用

将污泥转化为建筑材料，就是要将污泥通过脱水、焚烧，使之变为建筑中用到的水泥、砖砾等。此种方式可使得污泥资源得到充分的利用，而且也不需要将污泥进行填埋处理，这对环境就不会造成破坏。

结语

随着我国城市化的不断发展，各个城市当中的污水处理厂在处理工艺和处理规模方面都有所提高，但是我国污水处理厂在污泥处理反面的表现，仍有较大的进步空间。

参考文献：

[1]李倩，习兴梅.城市污水处理厂污泥处理工艺分析[J].建材与装饰.2018（21）

[2]吴雪茜，郭中权，毛维东.生活污水处理厂污泥浓缩技术研究进展[J].能源环境保护.2017（06）

[3]张权，张有为，蒲港，范秋萍，唐颂.污泥处理现状及资源化利用研究综述[J].山西建筑.2018（06）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86cd653f074f4147538ff3be.html