# 大跨径钢箱提篮拱桥施工阶段稳定性研究

### 论文摘要

随着拱桥跨径的增大,稳定性问题变得越来越突出,已成为拱桥设计的重要控制因素之一。本文以重庆市北碚区朝阳复建桥(钢箱提篮拱桥)为工程背景,通过对其进行稳定性分析,讨论了在各施工工况下该桥的稳定安全系数,为以后同类桥型的设计提供了有益的建议。本文以现有理论为指导,从特征值稳定和几何非线性稳定两方面出发,采用梁单元和板壳两种单元模型,通过大型通用有限元程序Marc计算拱桥各施工阶段稳定安全系数。计算结果表明,钢箱拱肋的截面刚度较大,当设置足够的风撑时,拱桥面外稳定高于面内稳定,拱桥的面内稳定在施工过程中将起到控制作用。采用板壳单元模拟各工况与实际施工工况较为接近,从而比较精确地求得该桥的稳定系数。采用梁杆单元建立模型求得结构的失稳模态为拱肋的面内整体失稳,且稳定系数较采用板壳单元求得稳定系数大。同时可以看出基于几何非线性下的稳定系数要比弹性分析下降很多,因此在桥梁设计中应保证较高的线弹性稳定系数,使其具备足够的稳定储备。取某一拱肋节段做局部屈曲分析,从分析结果来看,拱肋内加劲肋板更容易屈曲,依据结构稳定理论,构件的局部失稳可能导致结构的整体失稳,但不是必然结果,因为板件局部失稳后,发生应力的重分布,但在设计中应引起足够的重视,在施工中应加强必要的监测。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 拱桥的发展历史与应用现状

- 1.3 拱桥稳定理论研究的历史与现状

- 1.4 本文的研究主要内容

- 第二章 拱桥稳定的计算理论

- 2.1 拱桥稳定的基本概念

- 2.2 钢结构稳定问题的特点

- 2.2.1 钢结构稳定问题的多样性、整体性和相关性

- 2.2.2 钢结构非弹性稳定、极限承载力和脆性特征

- 2.3 第一类弹性及弹塑性稳定分析

- 2.3.1 第一类稳定问题的线弹性有限元分析

- 2.3.2 第一类稳定问题的弹塑性有限元分析

- 2.4 第二类稳定问题和极限承载力全过程分析

- 2.4.1 非线性方程的求解策略

- 2.4.2 单元模式与破坏形态的选取

- 2.5 拱桥的面内压曲

- 2.6 拱桥的侧倾失稳

- 2.7 本章小结

- 第三章 大跨径拱桥的施工技术

- 3.1 钢拱桥的结构特点

- 3.2 钢拱桥的施工方法

- 3.2.1 支架施工法

- 3.2.2 缆索吊装法

- 3.2.3 转体施工法

- 3.2.4 悬臂拼装法

- 3.3 本章小结

- 第四章 钢箱提篮拱桥施工阶段静力分析

- 4.1 工程概况

- 4.2 主拱施工工艺

- 4.2.1 主拱施工工艺

- 4.2.2 缆索吊装体系的设计

- 4.3 有限元模型

- 4.3.1 基本假定

- 4.3.2 模型建立

- 4.3.3 各工况下静力计算

- 4.4 本章小结

- 第五章 大跨度钢箱提篮拱桥施工阶段稳定性

- 5.1 Marc 在结构稳定分析中的应用

- 5.1.1 Marc 有限元程序的特点

- 5.1.2 Marc 在屈曲分析中的应用

- 5.1.3 Marc 在屈曲分析中的实现

- 5.2 各种工况下拱肋的稳定性分析

- 5.2.1 有限元模型

- 5.2.2 特征值（线性）屈曲分析

- 5.2.3 几何非线性屈曲分析

- 5.2.4 拱肋局部屈曲分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 有待进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].钢箱提篮拱桥施工过程及稳定性分析[J]. 工程技术研究 2020(02)

- [2].复式提篮拱桥动力特性及其参数敏感度研究[J]. 四川建筑 2017(03)

- [3].某提篮拱桥荷载试验研究[J]. 山西建筑 2020(09)

- [4].徐州市大吴京杭运河钢箱提篮拱桥设计[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(09)

- [5].大跨度钢箱提篮拱桥梁-拱同步施工技术[J]. 安徽建筑 2016(02)

- [6].国内最大跨径钢管混凝土提篮拱桥的总体设计[J]. 湖南交通科技 2020(01)

- [7].全钢结构斜靠式提篮拱桥设计[J]. 中国建筑金属结构 2013(19)

- [8].某大跨径复式提篮拱桥的施工监控[J]. 公路 2008(01)

- [9].某复式钢箱提篮拱桥的静载试验分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2008(07)

- [10].高速铁路大跨度钢箱提篮拱桥静动力性能试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2016(02)

- [11].中等跨径中承式提篮拱桥设计[J]. 城市道桥与防洪 2015(07)

- [12].列车荷载作用下的大跨度提篮拱桥动力响应研究[J]. 铁道勘测与设计 2012(02)

- [13].大跨度提篮拱桥车桥耦合振动分析[J]. 振动与冲击 2008(02)

- [14].大跨度中承式提篮拱桥梁体吊装方案比选研究[J]. 西部交通科技 2018(09)

- [15].郑州至西安铁路客运专线提篮拱桥结构设计特点[J]. 交通科技 2015(01)

- [16].大跨径钢箱提篮拱桥施工控制技术[J]. 公路工程 2009(03)

- [17].钢提篮拱桥梁施工监理控制要点[J]. 中国高新技术企业 2017(07)

- [18].徐州市秦洪大桥设计[J]. 上海公路 2016(01)

- [19].高烈度区提篮拱桥减隔震设计[J]. 中国水运(下半月) 2019(03)

- [20].苏州云梨桥的结构设计[J]. 浙江建筑 2013(11)

- [21].浅谈复式钢箱提篮拱桥养护手册的编写[J]. 山西建筑 2011(18)

- [22].钢管混凝土提篮拱桥几何非线性分析研究[J]. 铁道勘测与设计 2011(01)

- [23].我国首座中承式铁路钢箱提篮拱桥——南广铁路“世界第一跨”合龙[J]. 广东交通 2011(06)

- [24].大跨径钢管混凝土提篮拱桥稳定性分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(04)

- [25].中承式钢箱提篮拱桥在不同软件分析下的结果对比[J]. 工程与建设 2020(03)

- [26].内外拱式钢箱系杆提篮拱桥动力特性分析[J]. 中外公路 2015(01)

- [27].大跨度提篮拱桥吊杆索力的测试技术研究[J]. 国防交通工程与技术 2010(03)

- [28].大跨度提篮拱桥阻尼器选型研究[J]. 城市道桥与防洪 2014(08)

- [29].铁路大跨度钢管砼提篮拱桥车桥耦合振动分析[J]. 西部交通科技 2008(01)

- [30].中承式双飞燕提篮拱桥荷载试验[J]. 安徽建筑 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86d76e2bdc1451f6f18fc764.html