# 压力分散型锚索对岩体的加固效应研究

### 论文摘要

压力分散型锚索是岩土锚固发展的前沿技术。因其结构自身的优势,可以将锚固力分散到不同深度的岩体中,利用上更广区域的岩体强度,并且每段锚固单元都具备压力型锚索的受力特征,能够得到较大吨位的锚固力,特别适合于岩体加固中的高边坡、深基坑工程。目前此锚索已得到较多的工程应用,本文在现有的压力分散型锚索的荷载传递机理和锚固段应力分布规律的研究基础上,采用数值模拟手段对锚索和岩体共同作用下的锚固效应进行了研究,主要工作如下:(1)在参考大量关于压力分散型锚索的荷载传递方式和应力分布规律的文献资料的基础上,以有限差分软件FLAC 3D对此锚索的锚固机理进行数值建模。并将单根锚索的模型计算结果与两种常见的理论解进行对比,验证建模方法的可靠性。(2)针对压力分散型锚索的群锚效应,建立多组压力分散型锚索加固岩体模型。通过对比不同锚索数量、不同锚索间距、相邻锚索不等长布置、不同岩体性质等模型,找到压力分散型锚索群锚效应的规律以指导工程应用中如何正确设计群锚加固方案来发挥最大的锚固效应。并探讨了如何避免岩体在群锚作用下出现拉裂面而发展至深层潜在滑动面的方法。(3)压力分散型锚索的常用设计方案中每段锚固单元都受到均等的锚固力,以致无法适应实际岩体性质不均的状况。为改进出能够适应岩体分层的压力分散型锚索结构布置方案,建立软硬分层的岩体模型,再不断调整各锚固单元其承载板所连接的钢绞线数目比,进行分级加载的试算。对比各组计算结果,找出规律以总结出适应岩体性质的压力分散型锚索结构设计方法。本文以国家杰出青年科学基金资助项目(50625824)和重庆市科委科技计划攻关项目(CSTC2008AC0077)为依托。通过本文的研究对压力分散型锚索更高效、更安全地应用到工程中提供建设性的意见,也为此锚索的设计方法规范化具备一定的参考价值。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究内容及研究思路

- 2 压力分散型锚索锚固段理论解及数值建模方法探讨

- 2.1 压力分散型锚索锚固段理论解

- 2.1.1 基于弹性理论解的锚固段应力解

- 2.1.2 基于局部变形假定的锚固段应力解

- 2.2 压力分散型锚索的数值模型建立

- 2.2.1 建模方法探讨

- 2.2.2 基本模型的建立

- 2.2.3 计算结果

- 2.3 数值模拟解与理论解对比

- 2.4 本章小结

- 3 压力分散型锚索的群锚效应研究

- 3.1 拉力型锚索与压力分散型锚索群锚效应的异同

- 3.2 压力分散型锚索群锚效应的数值模拟试验方案

- 3.2.1 数值模型的建立

- 3.2.2 数值模拟对比分析方案

- 3.3 压力分散型锚索群锚效应的数值模拟试验结果分析

- 3.4 本章小结

- 4 根据岩层性质对压力分散型锚索结构形式的改进

- 4.1 承载板梯级布置方案

- 4.1.1 承载板梯级布置结构形式和特点

- 4.1.2 承载板梯级布置方案的启示

- 4.2 针对岩层性质改进承载板布置方案研究

- 4.2.1 数值模型对比方案的建立

- 4.2.2 结果对比分析

- 4.2.3 压力分散型锚索承载板布置方案设计方法

- 4.3 本章小结

- 5 主要结论与展望

- 5.1 本文主要结论

- 5.2 对进一步研究的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].黑龙江省呼玛县北西里钒钛磁铁矿成矿岩体特征[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [2].基于探地雷达岩体浅部节理面识别的模型实验[J]. 物探与化探 2020(01)

- [3].综合物探方法在月山岩体与五横岩体关联性上的应用[J]. 西部资源 2020(02)

- [4].热-流-固耦合岩体三轴压缩实验数值模拟[J]. 煤矿安全 2020(05)

- [5].极弱胶结岩体再生结构的形成机制与力学特性试验研究[J]. 岩土力学 2020(03)

- [6].块系岩体非协调动力响应特征试验研究[J]. 岩土力学 2020(04)

- [7].三峡工程库区岩溶岸坡岩体劣化及其灾变效应[J]. 水文地质工程地质 2020(04)

- [8].信息化时代采矿工程专业岩体测试课程教学改革思考[J]. 教育教学论坛 2020(31)

- [9].南岭地区千里山岩体的空间形态及其与成矿的关系[J]. 中国地质 2020(04)

- [10].加锚岩体侧向冲击载荷下动力响应规律研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(10)

- [11].岩体变形模量对拱坝应力的影响分析[J]. 工程与建设 2015(06)

- [12].水利水电工程岩体检测技术的应用分析[J]. 信息化建设 2016(02)

- [13].陕西西坝岩体特征及与矿(化)的关系[J]. 甘肃冶金 2015(05)

- [14].鄂东南隐伏岩体的推断及其找矿前景[J]. 资源环境与工程 2013(S1)

- [15].裂隙参数对岩体水流-传热温度影响的数值模拟分析[J]. 水资源与水工程学报 2019(06)

- [16].某镁矿山爆破岩体声发射信号特征分析[J]. 现代矿业 2019(12)

- [17].高寒山区深切河谷碎裂松动岩体成因机制分析[J]. 防灾减灾工程学报 2020(05)

- [18].河南内乡茶庵岩体岩石地球化学特征及其地质意义[J]. 矿产与地质 2018(03)

- [19].含结构面岩体的岩桥贯通系数修正及其应用[J]. 工程力学 2017(05)

- [20].钻爆开挖条件下岩体临界破碎状态的损伤阈值统计研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(06)

- [21].浅谈水与岩体的耦合作用及其对高边坡稳定性的影响[J]. 黑龙江交通科技 2016(07)

- [22].塔柱状岩体崩塌运动特征分析[J]. 工程地质学报 2015(01)

- [23].岩体锚件轴向拔力计算[J]. 桂林理工大学学报 2015(01)

- [24].鄂东南隐伏岩体的推断及其找矿前景[J]. 资源环境与工程 2013(02)

- [25].卸荷岩体尺寸效应数值模拟研究[J]. 水电能源科学 2011(02)

- [26].论岩体多场广义耦合及其工程应用[J]. 岩石力学与工程学报 2008(07)

- [27].某核电工程地基岩体单元划分[J]. 岩土工程技术 2019(06)

- [28].岩体单裂隙渗流研究进展[J]. 人民黄河 2019(S2)

- [29].亭子口水利枢纽风化卸荷岩体研究及利用[J]. 人民长江 2020(S1)

- [30].吉林省红旗岭矿区1号岩体地质特征及深部铜镍资源潜力分析[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86eb9aecfc87b03f55a5b6bb.html