# 基于双绕组反激变压器的光伏并网逆变器的研究

### 论文摘要

由于能源和环境问题日益凸显,世界各国对清洁可再生能源的开发利用都给与了高度的关注。太阳能以其资源丰富、分布广泛、可以再生、不污染环境等优点,成为最具开发潜力的新能源之一。光伏并网发电是未来太阳能利用的主要形式,其核心部件是光伏逆变器。光伏逆变器将光伏电池产生的直流电能转换为交流电能送入电网,其输出波形品质、逆变效率、安全性、可靠性、制造成本等因素将影响整个光伏发电系统的性能和投资。本文从拓扑结构、控制方法、最大功率点跟踪和孤岛效应检测等几个方面对光伏并网逆变器进行了深入的研究。本文分析光伏电池和光伏逆变器的配置方式及现有的光伏逆变器拓扑,在此基础上提出一种新型的基于双绕组反激变压器的单相光伏并网逆变器,详细阐述其工作原理,并提出相应的控制方案。该逆变器由Buck-Boost直流变换环节和反激变压器构成的逆变环节组成,整个拓扑仅使用三个功率开关管,四个二极管,结构简单紧凑。针对此拓扑提出用小电容进行功率解耦的控制方法和基于电压前馈的输出电流控制方案。光伏电池的输出特性具有非线性特征,在不同光照和温度条件下,其输出功率有且只有一个最大点。通过对负载的控制,可以使光伏阵列在各种不同的日照和温度条件下都能工作在最大功率点,实现逆变器的最大功率点跟踪。本文详细介绍了几种常用的最大功率点跟踪控制方法,提出基于Buck-Boost变换电路的最大功率点跟踪方法,该方法无需检测电流,由光伏电池输出电压和占空比的关系控制系统输出最大功率。孤岛保护是所有分布式并网发电系统必须具备的保护措施,本文说明了孤岛效应的概念及相关标准,分析了孤岛系统各种参数的关系,并对各种孤岛检测方法做了详细介绍。文中对三种典型的有源孤岛检测方法进行了对比研究,结果表明:SFS法具有输出电流谐波畸变率低、检测效率高、无需移相等优点,适合于本文提出的反激光伏并网逆变器。最后本文设计了一台基于DSP数字化控制的110W实验样机,进行了其电路参数设计、器件选择及程序设计。实验结果验证了该拓扑结构和控制方法的有效性及合理性,为该种逆变器进一步发展提供了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文的课题背景

- 1.2 国内外光伏并网发电现状

- 1.2.1 国外光伏并网发电现状

- 1.2.2 国内光伏并网发电现状

- 1.3 光伏并网发电系统

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 新型反激光伏并网逆变器

- 2.1 引言

- 2.2 光伏逆变器的配置和拓扑

- 2.2.1 光伏逆变器的配置

- 2.2.2 光伏逆变器的拓扑

- 2.3 新型光伏并网逆变器

- 2.3.1 新型光伏逆变器的拓扑

- 2.3.2 基本原理及工作状态

- 2.3.3 逆变级的拓扑仿真

- 2.4 本章小结

- 第3章 新型光伏逆变器的控制策略

- 3.1 引言

- 3.2 逆变器系统控制介绍

- 3.3 直流电压控制

- 3.3.1 功率流动分析

- 3.3.2 直流电压控制及功率解耦

- 3.4 输出电流控制

- 3.5 逆变级控制仿真

- 3.6 本章小结

- 第4章 最大功率点跟踪控制

- 4.1 引言

- 4.2 光伏电池的特性分析

- 4.3 最大功率点跟踪方法

- 4.3.1 定电压跟踪法

- 4.3.2 扰动观察法

- 4.3.3 电导增量法

- 4.4 基于Buck-Boost电路的新型最大功率点跟踪策略

- 4.4.1 接口电路分析

- 4.4.2 最大功率点跟踪

- 4.5 新型最大功率点跟踪策略的仿真分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 孤岛检测方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 孤岛效应及相关标准

- 5.3 孤岛效应分析

- 5.4 孤岛效应检测方法的研究

- 5.4.1 滑模频率漂移法（SMS）

- 5.4.2 有源频率偏移法（AFD）

- 5.4.3 Sandia频率漂移法（SFS）

- 5.5 本章小结

- 第6章 实验装置的研制

- 6.1 引言

- 6.2 硬件电路设计

- 6.2.1 主电路参数设计

- 6.2.2 主电路电力电子器件的选取

- 6.2.3 控制系统硬件设计

- 6.3 程序设计

- 6.4 实验结果

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于光伏云平台的智能型光伏并网逆变柜的电气系统设计[J]. 太阳能 2020(07)

- [2].大数据条件下的分布光伏并网保护探究[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [3].安全和服务双轮驱动下的分布式光伏并网接入管理[J]. 企业管理 2018(S1)

- [4].分布式光伏并网对配电网影响及解决对策[J]. 四川水泥 2016(12)

- [5].家庭分布式光伏并网一体箱的设计及应用[J]. 现代建筑电气 2016(12)

- [6].一种新的光伏并网评价体系[J]. 电力系统保护与控制 2017(02)

- [7].太阳能光伏并网系统SVPWM研究[J]. 科技创业月刊 2017(04)

- [8].分布式光伏并网对配电网的影响及对策探讨[J]. 科技创新导报 2017(03)

- [9].分布式光伏并网对电网运行的影响分析[J]. 低碳世界 2017(22)

- [10].分布式光伏并网对配电网的影响[J]. 中国高新区 2017(16)

- [11].大型光伏并网电站的运行与维护技术分析[J]. 低碳世界 2017(26)

- [12].分布式光伏并网对电网运行的影响研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(32)

- [13].单级式三相光伏并网系统控制技术综述[J]. 机械制造与自动化 2017(05)

- [14].大规模分布式光伏并网后的管理创新与实践[J]. 低碳世界 2017(30)

- [15].光伏并网策略及其应用研究[J]. 农村科学实验 2017(12)

- [16].不平衡电网电压下光伏并网逆变器滑模直接电压/功率控制策略[J]. 电力系统保护与控制 2016(23)

- [17].分布式光伏并网管理的要点分析[J]. 能源与节能 2017(08)

- [18].光伏并网逆变器研究综述[J]. 电器与能效管理技术 2016(17)

- [19].具有电能质量调节功能的光伏并网系统研究进展[J]. 电力系统保护与控制 2012(09)

- [20].光伏并网防倒送电装置[J]. 农村电气化 2018(02)

- [21].光伏并网对地区电网继电保护的影响[J]. 吉林电力 2018(04)

- [22].含储能的分布式光伏并网系统对配电网调峰的研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [23].分布式光伏并网接入箱[J]. 农村电气化 2017(10)

- [24].新型多端输入光伏并网系统运行控制策略[J]. 电力自动化设备 2017(10)

- [25].太阳能光伏并网电站监控系统的应用[J]. 中国交通信息化 2015(03)

- [26].光伏并网系统设计中发电量计算研究[J]. 太阳能 2015(02)

- [27].太阳能光伏并网系统发电量预测方法研究[J]. 科技与企业 2015(20)

- [28].光伏并网系统孤岛效应的研究[J]. 科技视界 2013(26)

- [29].国内外光伏并网标准中电能质量相关规范对比与分析[J]. 现代电力 2011(06)

- [30].大型光伏并网电站科研规划的探讨[J]. 太阳能 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/86f8dd11cc52146ca9825f3a.html