# 超高分子量聚乙烯与金属黏接性能的研究

### 论文摘要

超高分子量聚乙烯是性能非常优异的高分子材料,并且作为当今世界三大高科技纤维之一,应用的前景广泛。现在超高分子量聚乙烯已经被应用在纺织、造纸、食品、化工、航空航天、建筑、汽车工业以及军事等诸多领域。可以肯定的是,随科技的进步,超高分子量聚乙烯在众多领域必将发挥越来越重要的作用。本文从实际应用出发,对超高分子量聚乙烯与金属黏接件的黏接性能进行研究和探索,并得出相应的结论。总体说来,本文所做的主要工作有以下三点：1.对使用不同胶黏剂黏接的超高分子量聚乙烯和金属试样进行对比试验,测试这些试样的剥离强度、拉伸剪切强度和不均匀扯离强度,得到黏接强度最高的一组黏接件,同时得到综合性能最好的一种胶黏剂；2.对经过不同方法表面处理的超高分子量聚乙烯和金属试样进行对比试验,测试试样的拉伸剪切强度,得出表面处理效果最好的方法；3.对影响超高分子量聚乙烯和金属黏接性能的一些因素进行试验分析,这些影响因素主要包括：温度、施载速率、胶层厚度、固化条件、表面处理的时长、处理液的配比以及胶接的结构。并通过分析,得出这些影响因素最恰当的范围和最合理的状态。目前看来,国内关于超高分子量聚乙烯与金属黏接还没有针对性的研究。本文的完成将对这一课题的更深层次的研究提供了经验和参考。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 简述超高分子量聚乙烯

- 1.1.1 超高分子量聚乙烯的性质

- 1.1.2 超高分子量聚乙烯的应用

- 1.2 胶黏剂及胶接基本原理

- 1.2.1 胶黏剂

- 1.2.2 胶接的基本原理

- 1.3 超高分子量聚乙烯与金属的连接

- 1.3.1 传统的连接方法

- 1.3.2 使用胶黏剂连接

- 1.3.3 应用前景

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 1.5 本课题的研究目的及意义

- 第二章 不同胶黏剂的黏接性能试验

- 2.1 黏接试样的拉伸剪切性能

- 2.1.1 试验原理、装置与试验条件

- 2.1.2 试验材料准备

- 2.1.3 胶黏剂的选择

- 2.1.4 试验步骤

- 2.1.5 实验结果

- 2.1.6 结果分析

- 2.2 黏接试样的180°剥离强度

- 2.2.1 试验原理、装置与试验条件

- 2.2.2 试验材料准备

- 2.2.3 试验步骤

- 2.2.4 试验结果

- 2.2.5 结果分析

- 2.3 黏接试样的不均匀扯离强度

- 2.3.1 试验原理、装置与试验条件

- 2.3.2 试验材料准备

- 2.3.3 实验步骤

- 2.3.4 试验结果

- 2.3.5 结果分析

- 2.4 小结

- 第三章 不同表面处理方法的黏接性能试验

- 3.1 表面性质对黏接性能的影响

- 3.1.1 胶黏剂的润湿

- 3.1.2 表面化学结构对黏接性能的影响

- 3.2 表面处理方法

- 3.2.1 表面清理

- 3.2.2 脱脂除油

- 3.2.3 金属的除锈粗化

- 3.2.4 化学处理方法

- 3.2.5 其他方法

- 3.3 不同表面处理方法的对比试验

- 3.3.1 试验原理

- 3.3.2 试验方法

- 3.3.3 试验结果

- 3.3.4 结果分析

- 3.4 小结

- 第四章 影响试样黏接性能因素的分析

- 4.1 胶黏剂的影响

- 4.1.1 基料的分子结构

- 4.1.2 基料的相对分子质量

- 4.1.3 胶黏剂的填料和溶剂

- 4.1.4 胶黏剂的存储期限

- 4.2 黏接工艺的影响

- 4.2.1 表面处理的影响

- 4.2.2 胶层厚度的影响

- 4.2.3 其他影响因素

- 4.3 接头设计的影响

- 4.3.1 胶接基本连接形式

- 4.3.2 连接的细节影响

- 4.4 小结

- 第五章 全文总结

- 5.1 本课题所做的工作和得到主要的结论

- 5.2 课题有待深入研究的问题

- 参考文献

- 致谢

- 作者和导师简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].表面处理对超高相对分子质量聚乙烯与金属黏接性能影响的研究[J]. 合成树脂及塑料 2016(01)

- [2].不同黏接工艺对金属与橡胶的黏接效果对比[J]. 机车车辆工艺 2017(01)

- [3].城轨车辆头罩黏接工艺分析[J]. 轨道交通装备与技术 2017(03)

- [4].托槽间接黏接技术的护理配合[J]. 广东牙病防治 2008(06)

- [5].黏接技术在农机修理上的应用[J]. 北京农业 2014(24)

- [6].不同黏接系统应用于乳牙复合体修复的研究[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2009(02)

- [7].唇侧矫治间接黏接的研究进展[J]. 医学综述 2020(11)

- [8].陶氏为新一代电动出租车提供关键结构黏接解决方案[J]. 汽车零部件 2018(05)

- [9].密封黏接技术在火箭发动机中的应用[J]. 新技术新工艺 2010(05)

- [10].复合树脂直接黏接修复残冠临床研究[J]. 中国医药指南 2010(27)

- [11].牙本质黏接剂的发展及其黏接性能影响因素的研究进展[J]. 南昌大学学报(医学版) 2010(10)

- [12].固体火箭发动机复合材料壳体裙黏接性能分析[J]. 国防科技大学学报 2018(02)

- [13].钢-铅黏接件超声检测的数值模拟与分析[J]. 兵器材料科学与工程 2014(01)

- [14].2种黏接系统修复前牙Ⅳ类洞效果的比较[J]. 蚌埠医学院学报 2014(10)

- [15].Super-Bond C&B黏接系统与纯钛的黏接强度研究[J]. 口腔医学 2009(09)

- [16].氦气源低温大气压等离子体射流处理对离体牙本质黏接强度的影响[J]. 山西医科大学学报 2020(06)

- [17].紫外线照射对义齿基托与硬衬之间黏接强度的影响[J]. 河北医科大学学报 2017(08)

- [18].风行汽车:黏接短板=补齐短板[J]. 销售与市场(评论版) 2014(06)

- [19].NiFe_2O_4/Cu金属陶瓷与金属的磷酸盐黏接特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [20].四手操作在瓷贴面黏接过程中的护理配合[J]. 中国医药指南 2017(06)

- [21].氟橡胶-金属黏接用环氧树脂胶黏剂的黏接性能与黏接机理[J]. 合成橡胶工业 2008(01)

- [22].窝洞消毒剂对牙本质-树脂黏接强度的影响[J]. 山西医科大学学报 2020(05)

- [23].基于光纤传感器的SRM界面黏接应力监测[J]. 航空动力学报 2018(10)

- [24].间接黏接技术在正畸治疗中的应用及发展[J]. 实用临床医学 2010(06)

- [25].Dialog~R Occlusion硬质树脂黏接桥制作及对单个牙缺失的固定修复[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(42)

- [26].39例前牙外伤光敏黏接固定的体会[J]. 中国医药指南 2014(27)

- [27].正畸治疗中防釉质脱矿黏接技术的应用进展[J]. 微创医学 2011(03)

- [28].养生剂对混凝土表面二次施工界面黏接强度的影响研究[J]. 山西交通科技 2018(06)

- [29].选择性釉质酸蚀结合自酸蚀黏接树脂边缘微渗漏的体外实验研究[J]. 检验医学与临床 2016(16)

- [30].牙本质黏接混合层降解机理研究进展[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87078cedfd0f246956223c94.html