# PBL键机理与试验研究

### 论文摘要

近二十年来,随着钢-混凝土组合结构在我国的快速发展,新型的PBL剪力键越来越受到关注。组合结构性能的优劣,很大程度上取决于钢与混凝土界面处剪应力能否有效传递,对剪力连接件也提出了更高的要求,相反,新型的PBL剪力键的研究与传统的连接件相比较少,对于应用在在锚固区中的PBL键的研究更是几乎没有。本文依托建设中的青岛海湾大桥红岛航道桥的索塔锚固区,对PBL新型剪力键进行了试验和理论研究。论文主要研究内容如下：选取实际工程索塔锚固区实际模型PBL键发挥作用的主要部分,设计制作了3个缩尺试验模型以进行对比分析,采用拉荷载而非传统的压荷载,更加符合实际情况。通过不同的工况,得到了大量关于PBL剪力键应力、钢板位移及应力、钢板加劲板应力、混凝土应力的数据,进一步研究了应力和变形的分布规律。采用通用有限元软件ANSYS对拉出试件进行有限元模拟,得到各工况下的计算结果。通过与模型试验的实测值进行对比分析发现,数据规律基本一致,表明模型在整个加载过程中,工作状态良好,没有明显的破坏现象,承载力具有较大的安全储备。同时也为有限元分析与模型试验相结合的研究方式提供参考价值。选取一些参数,对试件进行量化分析,并通过曲线拟合研究荷载与相对滑移量的关系,从而更好的了解PBL键受力性能的主要影响因素及PBL剪力键的作用机理,为以后相关的研究提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 钢-混凝土组合结构概述

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 钢-混凝土组合结构桥梁

- 1.3 PBL剪力键的研究概况及应用

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.3.3 PBL剪力键在桥梁工程中的应用

- 1.3.4 目前存在的问题

- 1.4 本文的工作内容

- 1.4.1 试验依托工程背景

- 1.4.2 本文研究目的

- 1.4.3 本文工作内容

- 第二章 缩尺模型试验

- 2.1 概述

- 2.2 模型的设计与制作

- 2.2.1 试验模型材料

- 2.2.2 模型制作工艺

- 2.2.3 其他注意事项

- 2.3 测点布置

- 2.3.1 位移测点布置

- 2.3.2 应变测点布置

- 2.4 模型加载方案与测试方法

- 2.4.1 预加载工况

- 2.4.2 单侧加载工况

- 2.4.3 测试内容及方法

- 2.5 试验步骤

- 2.6 试验结果分析

- 2.6.1 钢板位移

- 2.6.2 钢板应力

- 2.6.3 PBL剪力键应力

- 2.6.4 混凝土的应力

- 2.6.5 小结

- 第三章 有限元模型分析

- 3.1 概述

- 3.2 有限元基本理论

- 3.2.1 破坏准则

- 3.2.2 混凝土等效单轴σ-ε关系

- 3.2.3 钢筋与混凝土之间的粘结-滑移模型

- 3.3 模型的建立

- 3.4 有限元结果分析

- 3.4.1 钢板的变形

- 3.4.2 钢板的应力

- 3.4.3 PBL剪力键结果

- 3.4.4 混凝土应力

- 3.5 试验结果与有限元结果的对比

- 3.5.1 钢板的变形对比

- 3.5.2 钢板的应力对比

- 3.5.3 PBL剪力键应力对比

- 3.6 小结

- 第四章 PBL剪力键参数分析

- 4.1 PBL剪力键性能的影响因素

- 4.2 荷载-滑移量的曲线拟合

- 4.3 PBL键作用机理分析

- 4.4 现有极限承载力计算公式对比

- 4.5 小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].公路桥梁外剪力键研究进展[J]. 地震工程与工程振动 2015(05)

- [2].绵阳会客厅桥剪力键研究[J]. 河北交通科技 2009(03)

- [3].沉管隧道接头竖向钢剪力键剪切荷载分配分析[J]. 水利水电技术 2020(05)

- [4].加劲板对方管剪力键静力性能的影响[J]. 工业建筑 2020(05)

- [5].采用异形剪力键的钢空腹夹层板静力试验研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [6].可复位桥梁外剪力键性能试验及承载能力评估[J]. 工程力学 2016(09)

- [7].新型组合剪力键抗剪机理及承载力计算方法研究[J]. 工程力学 2019(03)

- [8].钢管桩桩头剪力键设计方法研究[J]. 港工技术 2019(03)

- [9].混合梁桥大规格开孔板剪力键受力性能试验研究[J]. 桥梁建设 2018(01)

- [10].后安装剪力键加固桥梁主梁的试验研究[J]. 世界桥梁 2013(01)

- [11].多排开孔钢板剪力键群受剪性能研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(02)

- [12].有机聚合物剪力键的破坏机理及承载能力研究[J]. 西南交通大学学报 2017(03)

- [13].钢筋混凝土空腹夹层板剪力键的静力参数化分析[J]. 应用力学学报 2019(02)

- [14].刚性剪力键力学性能分析[J]. 山西建筑 2011(09)

- [15].拉力作用下钢管桩剪力键的数值模拟研究[J]. 水电能源科学 2020(06)

- [16].沉管接头混凝土剪力键力学性能模拟方法[J]. 结构工程师 2017(01)

- [17].地基沉降对沉管隧道节段接头剪力键力学性能影响研究[J]. 岩土工程学报 2015(12)

- [18].设置剪力键的节段预制胶拼构件模具设计[J]. 施工技术 2018(S4)

- [19].开孔波折板剪力键荷载滑移性能试验研究[J]. 公路 2016(11)

- [20].基于不同类型剪力键空腹板架的静力分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [21].深基坑剪力键支护模型优化研究[J]. 建筑科学与工程学报 2020(05)

- [22].剪力键连接新旧混凝土黏结性能研究[J]. 施工技术 2018(17)

- [23].钢管桩中剪力键分配系数的数值模拟[J]. 水运工程 2019(02)

- [24].节段预制桥梁胶接缝配筋剪力键剪切性能试验[J]. 中国公路学报 2018(12)

- [25].钢管桩剪力键在内河码头中的运用[J]. 水运工程 2019(06)

- [26].大型沉管节段接头混凝土剪力键裂缝控制[J]. 中国水运(下半月) 2018(01)

- [27].节段预制拼装混凝土桥梁剪力键接缝的抗剪强度[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(10)

- [28].蜂窝型钢空腹夹层板剪力键的设计与屈曲稳定分析[J]. 钢结构 2018(11)

- [29].钢—混组合桁架节点处PBL剪力键群受力性能研究[J]. 中国铁道科学 2016(02)

- [30].新型PBL剪力键试验性能研究及承载力公式推导[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/870d883d8c95136d3b419c62.html