# 微量元素对含Si蒙乃尔合金组织及性能的影响

### 论文摘要

蒙乃尔（Monel）合金是以金属镍为主,金属铜为辅的镍基合金,该合金具有很好的抗腐蚀及良好的力学等性能。本文在真空熔炼条件下,通过添加硼和稀土铈元素,研究了B、Ce对含Si蒙乃尔合金组织及性能的影响。研究得出以下结论:1.未添加微量元素制备的含Si蒙乃尔铸态合金的主要组织为:树枝状α基体、弥散分布于基体的β-Ni3Si相以及分布于晶界和枝晶间的蜂窝状（α+β-Ni3Si）共晶。2.分别添加微量元素B、Ce后,在0.00～0010wt%范围内,随着B、Ce含量的增加,合金枝晶组织开始细化,（α+β-Ni3Si）共晶组织形貌由网状向断网状演变;当B、Ce含量分别达到0.03wt%时,枝晶组织明显细化,共晶组织形貌呈断网状。3.在0.00～0.10wt%B范围内,随着B含量的增加,合金的腐蚀电位逐渐正移,腐蚀电流亦逐渐减小;B含量达到0.03wt%时,合金的腐蚀电位最高,腐蚀电流最小,合金表面钝化膜致密;在0.00～0.10wt%Ce范围内,随着Ce含量的增加,合金的腐蚀电位逐渐正移,腐蚀电流逐渐减小;Ce含量达到0.03wt%时,合金的腐蚀电位较高,腐蚀电流较小,由于稀土铈参与成膜,合金表面钝化膜较致密;进一步增加Ce含量,合金的腐蚀电位正移趋势逐渐平缓,腐蚀电流下降趋势亦逐渐平缓。4.在0.00～0.10wt%范围内,随着B、Ce含量的增加,合金的平均硬度先增大后降低;当B、Ce含量分别达到0.03wt%时,合金的平均硬度达到最高值分别为344HB和335HB。5.B在含Si蒙乃尔合金中主要起到变质剂的作用,且最佳添加量0.03wt%;Ce在含Si蒙乃尔合金中主要起到净化剂的作用,且最佳添加量0.03wt%。6.固溶温度在820℃～1120℃之间,含硼0.03wt%合金及含铈0.03wt%合金随着固溶温度的升高,其合金元素开始均匀化扩散,晶界处的β-Ni3Si相的数量明显减少;当固溶温度达到1020℃时,枝晶偏析得到完全消除,晶界处的β-Ni3Si相完全溶解;随着固溶温度的进一步升高,当温度达到1120℃时,晶界因熔化而出现了鱼骨状过烧组织。7.固溶温度在820℃-1120℃之间,含硼0.03wt%合金及含铈0.03wt%合金随着固溶温度的升高,合金腐蚀电位逐渐增大,腐蚀电流急剧变小;当固溶温度为1020℃时,合金腐蚀电位最高,腐蚀电流最小。8.时效温度在500℃-700℃之间,含硼0.03wt%合金及含铈0.03wt%合金随着时效温度的升高,合金中的β-Ni3Si强化相的数量逐渐增加,硬度也随之增大;在时效温度为600℃时,β-Ni3Si强化相析出的数量最多,合金硬度最高,其中含硼0.03wt%合金硬度最高值为361HB,含铈0.03wt%合金硬度最高值为357HB;时效温度为700℃时,合金中的部分β-Ni3Si相聚集长大,合金硬度降低。9.初步认为含硼0.03wt%合金及含铈0.03wt%合金最佳热处理工艺是:1020℃固溶4h,油冷;然后600℃时效处理4h,空冷。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 蒙乃尔合金概述

- 1.1.1 蒙乃尔合金的发展及应用

- 1.1.2 合金元素作用概述

- 1.1.3 蒙乃尔合金的分类

- 1.2 蒙乃尔合金研究现状

- 1.3 稀土、硼在有色合金中的应用

- 1.3.1 稀土在有色合金中的应用

- 1.3.2 硼在有色合金中的应用

- 1.4 蒙乃尔合金的强韧化处理

- 1.4.1 蒙乃尔合金的强化机制

- 1.4.2 蒙乃尔合金的热处理强化

- 1.5 本课题的研究目的及意义

- 1.6 本课题的主要研究内容

- 2 实验方法及内容

- 2.1 材料制备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.1.3 配料成分

- 2.1.4 中间合金的制备

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 制备工艺

- 2.2.2 工艺过程中的注意事项

- 2.3 性能测试与组织分析

- 2.3.1 硬度测试

- 2.3.2 静态腐蚀实验

- 2.3.3 电化学实验

- 2.3.4 显微组织分析

- 3 含Si蒙乃尔合金铸态组织特征

- 3.1 含Si蒙乃尔合金组织中各相鉴别

- 3.2 含Si蒙乃尔合金组织中各相构成与分析

- 3.2.1 α基体

- 3.2.2 β相

- 3.3 本章小节

- 4 微量元素对含Si蒙乃尔合金组织及性能的影响

- 4.1 硼对含Si蒙乃尔合金组织及性能的影响

- 4.1.1 硼对含Si蒙乃尔合金组织的影响

- 4.1.2 硼对含Si蒙乃尔合金耐蚀性能的影响

- 4.1.3 硼对含Si蒙乃尔合金硬度的影响

- 4.1.4 本节小节

- 4.2 铈对含Si蒙乃尔合金组织及性能的影响

- 4.2.1 铈对含Si蒙乃尔合金组织的影响

- 4.2.2 铈对含Si蒙乃尔合金耐蚀性能的影响

- 4.2.3 铈对含Si蒙乃尔合金硬度的影响

- 4.2.4 本节小节

- 5 热处理对新型蒙乃尔合金组织及性能的影响

- 5.1 热处理工艺选择和试样制备

- 5.1.1 热处理工艺确定

- 5.1.2 试样制备

- 5.2 固溶处理工艺的确定

- 5.2.1 固溶处理对新型蒙乃尔合金组织的影响

- 5.2.2 固溶处理对新型蒙乃尔合金耐蚀性能的影响

- 5.3 时效处理工艺对新型蒙乃尔合金组织及硬度的影响

- 5.4 本章小节

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表论文

### 相关论文文献

- [1].退火温度对2.5%Si硅钢组织及磁性能的影响[J]. 电工钢 2019(01)

- [2].常化处理对1.1%Si无取向硅钢组织和性能的影响[J]. 电工钢 2020(03)

- [3].Corrosion-wear behavior of nanocrystalline Fe_(88)Si_(12) alloy in acid and alkaline solutions[J]. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 2017(01)

- [4].Si肖特基二极管直流及高频建模[J]. 电子器件 2017(01)

- [5].铁基合金中Si元素的快速分析研究[J]. 现代铸铁 2016(05)

- [6].Si含量对铁基高温合金抗氧化性能的影响[J]. 铸造技术 2017(07)

- [7].Si含量对热轧酸洗板表面氧化铁皮的影响[J]. 轧钢 2017(04)

- [8].外源Si对NaCl胁迫下肥皂草种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 东北林业大学学报 2016(11)

- [9].SI住宅生态建筑的模型建构[J]. 山西建筑 2017(13)

- [10].铈对3.0%Si无取向电工钢磁性能的影响[J]. 稀土 2016(02)

- [11].Si粉过渡塑性相对锆刚玉材料结构和性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(01)

- [12].双面发电高效率N型Si太阳电池及组件的研制[J]. 太阳能学报 2013(12)

- [13].高效率n型Si太阳电池技术现状及发展趋势[J]. 半导体光电 2013(03)

- [14].CaCl_2-NaCl-CaO熔盐中电解精炼Si的研究[J]. 金属学报 2012(02)

- [15].1.25Cr-0.5Mo-Si钢加氢反应器的选材设计[J]. 化工设备与管道 2012(02)

- [16].Si含量对放电等离子烧结制备(1-x)Ti_3SiC_2+xSiC复合材料的影响[J]. 中国有色金属学报 2011(06)

- [17].Si基微波单片集成电路的发展[J]. 半导体技术 2010(03)

- [18].机械搅拌对高硅铝合金初生Si形态的影响[J]. 热加工工艺 2009(09)

- [19].Si对可锻铸铁显微组织和硬度的影响[J]. 热加工工艺 2009(23)

- [20].6.5% Si电工钢的特性及应用[J]. 南方金属 2009(06)

- [21].铸态球铁角型轴承箱产生石墨漂浮的原因及C、Si含量的选择[J]. 中国铸造装备与技术 2008(01)

- [22].退火温度和Si含量对无取向电工钢磁特性的影响[J]. 武汉科技大学学报 2020(02)

- [23].Si含量对10B21钢热轧盘条组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2020(02)

- [24].基于并行工程的SI体系住宅建设研究[J]. 建筑经济 2016(06)

- [25].1.2%Si冷轧无取向电工钢铸坯高温延塑性研究[J]. 钢铁钒钛 2012(03)

- [26].Si掺杂对TiO_2空心微球微结构和光催化性能的影响[J]. 催化学报 2011(02)

- [27].脉冲电流对纯Si凝固组织及性能的影响[J]. 燕山大学学报 2010(04)

- [28].信号完整性的SI设计规划问题的浅析[J]. 黑龙江科技信息 2010(35)

- [29].离子注入法制备Si基量子点[J]. 武汉大学学报(理学版) 2008(01)

- [30].表面微结构的高响应度Si基近红外光电探测器[J]. 红外与毫米波学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87270699764f98d4c78cc9ae.html