# 电厂锅炉化学清洗废水处理及回收利用

（大唐保定热电厂河北保定071051）

摘要：目前，火电仍占领着电力大部分市场。众所周知，火电厂在生产电能的同时，本身所产生污水对环境影响较大，做好火电厂污水处理工艺选型，并实时采用新技术、新工艺和新方法，既能降低发电厂的污水对环境的污染，也可以进一步提升电厂的综合经济效益，具有积极的现实意义。

关键词：电厂；锅炉化学废水；处理；回收利用

1.电厂污水来源及特点

1.1脱硫废水

火电厂为了减少烟气污染，多采用了石灰石-石膏法工艺对烟气进行脱硫处理，由此所产生的脱硫废水中含有大量的悬浮物、重金属镍、镉、锌以及盐类，化学需氧量超标等等。脱硫废水主要来自火电厂离心机以及浓缩器溢流水、清洗系统产生的污水。

1.2含煤废水

火电厂中产生的含煤废水主要来自电厂输煤栈桥水力冲洗排水、煤场堆放过程中受到雨水淋融、煤块转运站以及灰库冲洗后排放的废水，含煤废水中常常含有大量的煤粉微粒和泥沙颗粒，主要污染物是悬浮物，是一种弱酸性高浓度的有机废水。处理含煤废水先采取沉淀，待沉淀后采用高效微孔陶瓷过滤工艺。

1.3含油废水

火电厂燃料的搬运、大型机械设备的运转常常会产生一些含油废水，这类废水主要分布在柴油机房、卸油栈台、汽机房油操作区等区域。含油废水分布特点呈现出周期性和间断性特点。

1.4生活污水

火电厂生活区域中工作人员日常的洗涤、卫生间用水以及食堂宿舍用水等等都会向周边排放一定量的生活污水，生活污水中的污染物主要为悬浮颗粒物和化学需要量超标。火电厂所产生的生活污水量相对较小，一般由排污管道直接排至格栅井，去除较大悬浮物，上清液重力流入自流进入调节池，以调节水质和水量，经过生化处理后分离达标后排放。

2.电厂化学水处理的重要意义

众所周知，水资源是人类赖以生存的要素，没有了水资源，人类的一切活动都无从谈起。工业用水在水资源的利用中算是重要的方面，而工业用水所排出的废水会直接会环境造成污染，而随着环保意识日渐深入人心，人们会更多的考虑废水的处理问题，而不像以前直接将其排放到大自然中。工业废水处理是全世界研究的重点。而我国经济进入了快速发展阶段，工业获得了极大的发展，与此同时也带来诸多问题，电厂问题是比较突出的。电力设备的正常运行才能保障电厂的发电、供电，但如果电厂的水达不到相关的标准，就会出现很多问题，其中设施问题比较多，如积盐、结垢、腐蚀等，它们除了会造成设施的毁损外，还会阻碍电厂的日常工作。仅就现阶段的发展来看，我国电厂所用的化学水处理工艺基本都是通过采集工艺系统的pH值、温度、磷酸根含量等参数来检测电厂的循环水需不需要进行处理。

3.电厂锅炉化学废水处理及回用

3.1清洗废水的分类收集

在进行清洗的过程中，其必然会产生大量的废水，根据处理的主要污染因子与难易程度来对其进行分类，针对处理难度较低的废水可对其进行合并，而针对废水的主要污染物也进行合并收集，通过这种方式来减少废水收集处理难度。按照该原则，将过热器保护废液、冲洗排水量以及酸洗之后的冲洗排水进行一并回收，即将总铁质量<100mg/L的废水收集到废水池内；另OB废水池则主要用于收集CODcr含量非常高的钝化废液、酸洗废液以及酸洗之后的冲洗废液。这就将废液分为了两个不同的废液池中，形成了2类不同的清洗废液，一类为处理难度较高的钝化废液与酸洗废液，其总量大约为31500m；另一类废液则为处理难度较低的废液，主要为保养和冲洗之后形成的废液，总量大约为32550m。为了确保处理难度较高的废液对处理难度较低的废液造成“污染”，在进行排放的过程中，必须非常注意钝化废液与酸洗之后的废液进入到OA池中。

3.2发电机内冷水处理

发电机是电厂生产运行中重要的设备。运行中，发电机内部会产生大量的摩擦热，如果热量没有能够及时排出，就会直接作用在电机上，使发电机无法正常工作。所以通常情况下电厂会以内冷水的方式来进行循环水降温，但循环水会腐蚀发电机的铜导线。很多电厂以添加缓蚀剂的方法避免内冷水对发电机铜线产生太大干扰。但缓蚀剂自身会带有一定的毒性，有的会带有刺鼻的味道，这显然不利于工作人员的身体健康。有的会对环境造成极大的影响，处理不当就会造成人或动物中毒事故。所以需要研究出绿色化的方法来处理发电机的内冷水。有的专家提出采用凝结水调节内冷水水质，除去氧气和二氧化碳使水质保持良好来实现防腐，这是一个很好的发展方向。

3.3炉水排放的绿色化学处理

我国的电厂锅炉运行中多采用磷酸盐来处理水，然后再进行排放。这就会在一定程度上形成污水排放，使本地的水资源受到破坏。特别是有的电厂在污水还处于高温的情况下就进行排放，不仅造成了污染，还使很多的热能浪费。如果在炉水处理时采用绿色化学法，除了能够有效减少水资源污染外，还是提升锅炉运行效率和资源利用率的有效途径。从实际情况出发，进行锅炉和相关设备的管理工作，还要分析炉水处理所用添加剂的化学成分，找出能综合其所得反应物的中和剂，对炉水进行处理，达到零排放的目标。另外，改变处理炉水的方式，达到锅炉零排污的目标，即使锅炉要排污，也不会产生环境污染等问题，这是从源头上解决问题，进而实现锅炉的节水和节能，这是基于绿色化学处理的观点。

3.4废水的回收利用

根据电厂进行废水回收利用的相关要求，在对废水进行处理之后，当其pH值达到6-9范围内、ρ控制在100mg/L范围，浊度低于10NTU时，即表示废液达到了回收标准，当废液合格之后，即可通过脱硫系统工艺来对其进行处理。按照上述对废液进行清洗处理之后，废液最终被分为3个部分，分别为酸洗钝化废液、保养与冲洗废液、酸洗钝化废液浑浊液。

根据表酸洗钝化废液通过上述处理之后的数据来看，其pH值与浊度均达到了回收利用标准，但仍然较高；而酸洗钝化废液浑浊液中本身含有大量的有机物和沉淀物，故不能够采取脱硫工艺来进行处理。另根据表1结果来看，OA池中保养和冲洗废液，在通过处理之后，其各项指标均达到回收利用标准，可将其直接回收至水池中，并运用脱硫工艺进行直接使用。

在不将废液外排的情况下，对电厂现有用水系统进行分析，了解其水质承受能力，并考虑通过煤场喷淋和锅炉渣水系统两部分废水来实现对废水的处理。其中煤场喷淋用水对水质并无较大要求，主要用于对煤层抑尘的控制，为此即便是水质中含有大量的有机物和沉淀物，也不会对煤的使用量造成任何的影响，此外，煤层的吸附作用还可对有机物进行快速吸附，并在煤进入炉膛燃烧时，将这些吸入之后的有机物带入其中，从而实现无害化的有机处理。

结束语：关于电厂化学水处理技术有很多种类，也各有优缺点。经过多年的努力，我国的电厂化学水处理技术取得了很大的发展，但和发达国家相比，我们的差距还是很大的，无论是在科学研究水平上，还是从发展的速度上，这一点应该得到相关部门的清醒认识。

参考文献：

[1]刘江，谢凤龙，张鹏.电吸附技术在电厂废水处理中的试验研究[J].工业水处理，2015，04：68-71.

[2]赵阳.电厂废水深度处理开发与日常运行[J].山东工业技术，2015，18：151.

[3]王峥嵘.电厂废水处理及回用探讨[J].中外企业家，2015，32：219-220.

[4]李军.探讨电厂废水处理以及回用问题[J].现代国企研究，2015，22：149.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87279a471f9ed80614c6985a.html