# 基于实测数据的大场景高分辨率机载SAR成像技术研究

### 论文摘要

机载合成孔径雷达（Airborne Synthetic Aperture Radar, Airborne SAR）是一种分辨率极高的成像雷达,其搭载平台是飞机,其之所以能获得高分辨率,在距离向依靠发射具有大带宽时宽积的线性调频信号和脉冲压缩技术,在方位向依靠的是“合成孔径”原理。提出的各种SAR成像算法都是基于理想情况,也就是平台在匀速直线情况下运动的,但是当平台飞行高度较低,不可避免会受到气流的影响,特别是轻型小型飞机平台,这样就会使平台偏离理想运动轨迹,造成较大的运动误差,所以尤其为了获取高分辨率的机载合成孔径雷达图像,运动补偿是必要的,这也是机载SAR领域一直非常热门的研究课题。机载SAR的运动补偿通常分为基于运动传感器的补偿和基于SAR数据的补偿。本文将对基于SAR数据的运动补偿做主要研究。通过对平台的运动误差模型进行建立,对高波段大孔径回波数据和常规数据进行对比分析,找到不同数据各自的特点,并相应的采用不同方法进行补偿。本文主要研究了适合高波段大合成孔径回波数据的相位补偿方法。文章的主要内容概述如下:1.介绍了SAR成像的基本原理,建立系统成像模型,评估在平台颠簸较大情况下运动误差对成像质量的影响。建立真实的运动误差模型,研究常规运动误差以及在大合成孔径情况下运动误差所存在的孔径依赖性并评估其对成像质量的影响。2.对高波段大孔径数据和小孔径数据进行对比分析,通过对几种运动补偿方法在常规高波段数据和大孔径数据中的应用,找到不同数据的特征和误差规律,并提出相应的运动补偿方法。本文详细的对几种常规运动补偿算法进行论述和验证,并且在高波段大孔径数据处理时采用了应用于超宽带合成孔径雷达（UWB-SAR）数据的基于子孔径改进的MD算法的双循环空变相位补偿算法。3.在合成孔径雷达中,高的方位分辨率一般合成孔径较大,这样就具有较大的积累角,那么当雷达工作在条带模式下时,回波方位向会包含相对较大的残余运动误差,本文介绍了这种误差对成像的影响,论述了残余误差的补偿方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 课题研究的历史和现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第2章 SAR成像原理及运动补偿

- 2.1 引言

- 2.2 SAR 成像的基本原理

- 2.3 距离-多普勒成像算法及点目标仿真

- 2.3.1 距离-多普勒成像算法

- 2.3.2 校正线性距离走动的距离-多普勒算法

- 2.3.3 频域校正距离走动和距离弯曲的距离-多普勒算法

- 2.3.4 点目标仿真

- 2.4 运动误差模型及运动补偿

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于机载回波数据的运动补偿

- 3.1 引言

- 3.2 基于回波数据的多普勒参数估计

- 3.2.1 多普勒参数对成像质量的影响

- 3.2.2 多普勒中心频率估计方法

- 3.2.3 多普勒调频率估计方法

- 3.3 基于瞬时多普勒调频率的运动补偿

- 3.3.1 APC 位置误差对回波数据的影响

- 3.3.2 运动参数估计

- 3.3.3 垂直航线运动分量补偿

- 3.3.4 沿航线运动分量补偿

- 3.4 基于子孔径MD 算法的双循环空变相位补偿算法

- 3.4.1 改进的MapDrif 算法

- 3.4.2 双循环空变相位补偿算法流程

- 3.5 实验结果与分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于机载回波数据的SAR孔径依赖性补偿

- 4.1 引言

- 4.2 运动误差孔径依赖性对成像质量的影响

- 4.3 基于子孔径数据处理的频域残余相差补偿算法

- 4.4 实验结果与分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].云贵高原典型地物L波段SAR散射特性分析——以昆明为例[J]. 上海国土资源 2019(04)

- [2].基于深度神经网络的SAR建筑目标三维重建方法[J]. 中国科学:信息科学 2019(12)

- [3].机载下视3D-SAR切航天线的机电耦合优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(06)

- [4].应用水冷散热的多通道星载SAR热真空试验设计[J]. 航天器工程 2020(04)

- [5].大功率星载SAR天线电源系统脉动电流抑制研究[J]. 现代雷达 2020(08)

- [6].微波轨道角动量在SAR中超分辨率成像研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2020(02)

- [7].2000年以来胶州湾海岸线光学与SAR多源遥感变化监测研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(09)

- [8].基于分布式SAR系统的侦察卫星目标定位技术[J]. 计算机测量与控制 2020(09)

- [9].基于SAR卫星遥感数据的城市不透水性分析[J]. 大众科技 2020(09)

- [10].一种基于模糊滤波提高SAR自动目标识别平移不变性的方法[J]. 系统工程与电子技术 2020(11)

- [11].基于SAR成像对隐身飞机维护的评估[J]. 火力与指挥控制 2019(10)

- [12].星载双天线干涉SAR系统总体技术研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [13].海量时序地基SAR影像相干目标选取[J]. 数据采集与处理 2016(06)

- [14].手机通话与蓝牙耳机通话的SAR值研究[J]. 数字通信世界 2017(02)

- [15].SAR图像分割方法综述[J]. 兵器装备工程学报 2017(06)

- [16].西北寒旱灌区裸露地表粗糙度SAR反演建模方法研究[J]. 灌溉排水学报 2017(06)

- [17].极化SAR图像分割方法研究[J]. 无线互联科技 2017(12)

- [18].针对SAR图像的树形稀疏表示结构识别算法研究[J]. 计算机技术与发展 2017(08)

- [19].基于前斜SAR成像导引头的末制导律研究[J]. 战术导弹技术 2017(05)

- [20].基于张量高斯混合模型的SAR图像分割[J]. 电子技术与软件工程 2017(18)

- [21].基于SAR数据的城市空气动力学粗糙度研究[J]. 遥感技术与应用 2016(05)

- [22].主从模式编队卫星SAR压缩感知成像算法[J]. 信号处理 2013(12)

- [23].干旱灌区含盐土壤水分SAR反演建模[J]. 灌溉排水学报 2016(S2)

- [24].时变海场景双基SAR回波实时模拟方法研究[J]. 系统仿真学报 2020(11)

- [25].基于电磁散射的信号级海面舰船SAR成像模拟[J]. 计算机仿真 2020(11)

- [26].联合星载光学和SAR影像的漳江口红树林与互花米草遥感监测[J]. 热带海洋学报 2020(02)

- [27].高分辨率SAR影像提取冰川面积与冰面河[J]. 遥感技术与应用 2019(06)

- [28].基于改进邻域比和分类的SAR图像变化检测[J]. 计算机应用与软件 2020(05)

- [29].光学遥感植被指数与SAR遥感参数的相关性及其主要影响因素研究[J]. 国土资源遥感 2020(02)

- [30].磁共振超SAR问题及应对方法[J]. 中国医疗器械杂志 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87344c66e708e6de816e3636.html