# 油田用铁（VI）基杀菌剂的研究

### 论文摘要

以油田杀菌剂的研制和开发为背景,以制备环境友好杀菌剂并研究其应用为目的,开发了新型油田用杀菌剂,并对其性能进行评价。铁（VI）基杀菌剂是以高铁酸盐（K2FeO4）为主剂的一种氧化型杀菌剂,对各种细菌具有广泛的杀灭作用,同时还可以杀死油田水中硫酸盐还原菌、腐生菌、铁细菌等。通过课题的研究,为油田水处理的新型杀菌剂的研制与开发开辟了道路。实验采用改进的次氯酸盐氧化法（用次氯酸钾代替次氯酸钠）合成高铁酸钾,通过该杀菌剂的室内合成试验,初步确定了合成原料最佳配比、合成温度等因素;然后取K2FeO4固体粉末加26 mol/L KOH水溶液,配制成0.11%碱性溶液,即为杀菌剂工作液;最后采用绝迹稀释法,测定加杀菌剂前后水样中硫酸盐还原菌、腐生菌和铁细菌的含量,计算杀菌率,评价杀菌效果,杀菌试验研究了高铁酸钾对硫酸盐还原菌、腐生菌、铁细菌的杀菌效果。通过不同浓度的高铁酸钾溶液对硫酸盐还原菌、腐生菌、铁细菌进行杀菌实验,优选适合的浓度范围,确定其最小的杀菌浓度,并且考察了反应体系初始pH值、反应温度,接触反应时间等因素对杀菌效果的影响,同时研究了不同碱溶液的铁（VI）基杀菌剂杀菌效果;考察了高铁-紫外线协同杀菌的效果;进一步研究了高铁酸钾和其他杀菌试剂复配的杀菌效果。根据铁（VI）基杀菌剂的特点,确定了杀菌剂在油田水杀菌过程中的使用方法,并从杀菌的角度初次验证了该杀菌剂对油田水中硫酸盐还原菌、铁细菌、腐生菌的杀菌功效。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 油田水杀菌的意义和重要性

- 1.2 油田注水的水质标准

- 1.3 油田水中常见的细菌类型

- 1.3.1 硫酸盐还原菌（SRB）

- 1.3.2 腐生菌（TGB）

- 1.3.3 铁细菌（FB）

- 1.4 细菌对油田地面系统的危害

- 1.5 油田杀菌剂的杀菌机理

- 1.5.1 杀菌剂定义

- 1.5.2 杀菌剂功能

- 1.5.3 杀菌剂作用原理

- 1.6 油田水系统细菌控制措施

- 1.6.1 物理杀菌法

- 1.6.2 化学杀菌法

- 1.7 油田杀菌剂的研究现状与发展方向

- 1.7.1 油田杀菌剂的研究现状

- 1.7.2 油田杀菌剂的发展方向

- 1.8 铁（VI）基化合物的基本特性及应用

- 1.8.1 Fe（VI）化合物的理化性质

- 1.8.2 高铁酸盐在水处理中的应用

- 1.9 本论文的主要研究内容

- 第二章 高铁酸钾的制备与分析

- 2.1 高铁酸钾的制备

- 2.1.1 实验药品与仪器

- 2.1.2 高铁酸钾合成步骤

- 2.2 高铁酸钾的分析

- 2.2.1 亚砷酸盐氧化法

- 2.2.2 亚铬酸盐氧化法

- 2.2.3 分光光度法

- 2.2.4 循环伏安法

- 2.2.5 EDTA 滴定法

- 2.3 材料表征

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 高铁酸钾合成过程的影响因素

- 2.4.2 温度对高铁酸钾纯度分析的影响

- 2.4.3 材料表征分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 油田用铁（VI）基杀菌剂的研制

- 3.1 本章概述

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品与材料

- 3.2.2 实验仪器与设备

- 3.2.3 培养基的配制

- 3.2.4 油田用铁（VI）基杀菌剂工作液配制

- 3.2.5 细菌测定原理与研究方法

- 3.2.6 铁（VI）基杀菌剂-紫外线协同杀菌的试验研究

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 影响铁（VI）基杀菌剂杀菌效果的因素研究

- 3.3.2 不同碱介质的铁（VI）基杀菌剂杀菌效果

- 3.3.3 铁（VI）基杀菌剂-紫外线协同杀菌的研究

- 3.3.4 铁（VI）基杀菌剂复剂的杀菌效能研究

- 3.4 应用前景

- 3.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 论文发表目录

- 致谢

- 附录

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8739b0bf7093cdbc37f8e08b.html