# 一种基于SIP的新型认证机制的设计与实现

### 论文摘要

随着因特网商业化革命和网络融合技术的不断发展,基于电路交换的公共交换电话网（PSTN）逐步被基于分组交换的下一代网络（NGN）替代。软交换作为NGN网络的核心单元,它整合了语音、数据和视频通讯,并且在独立的网络之间进行协议转换。会话初始化协议（SIP）以其灵活、可扩展、易编程等优点成为软交换系统中的核心控制协议。但同许多互联网协议一样,SIP是根据简化的思路,而不是根据安全的思路设计的,在实际使用时存在很多安全漏洞,因此SIP的安全机制成为目前的研究热点之一。本文主要研究SIP通信系统在通信之前的身份认证机制,以保障通信的可靠性。围绕这个研究目标,本文首先对SIP通信的网络架构、消息结构和注册过程进行研究。借助开源协议栈oSIP,在Windows平台上实现了用户代理程序（User Agent）,在Linux平台下实现了注册服务器程序（RegistrarServer）。然后提出了当前攻击服务器的一种的方式:注册劫持。RFC3261建议服务器使用摘要认证机制,但使用这种认证机制后,服务器的吞吐量会下降,而且会带来新的安全问题。本文结合一次性口令（one-time password）和数字信封的思想,提出了一种新型的身份认证机制。最后,还对该系统作了实验仿真与测试工作,主要是验证本文提出的新型认证机制的安全性和执行效率。根据对测试结果的分析可知,采用了本文提出的新型的认证机制,不仅能有效抵制注册劫持,而且具有更高的安全性,因而具有一定的优势和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Contents

- 第一章 绪论

- 1.1 SIP协议介绍

- 1.2 SIP协议安全问题的研究现状

- 1.3 本文的创新点

- 1.4 本文研究的主要内容与组织结构

- 第二章 SIP协议分析

- 2.1 SIP系统基本组成

- 2.1.1 用户代理

- 2.1.2 代理服务器

- 2.1.3 重定向服务器

- 2.1.4 注册服务器

- 2.1.5 位置服务器

- 2.2 SIP消息描述

- 2.2.1 请求消息

- 2.2.2 响应消息

- 2.2.3 消息头域

- 2.3 UA向服务器的注册流程

- 2.4 本章小结

- 第三章 SIP通信系统设计及实现

- 3.1 SIP协议栈的选择

- 3.2 oSIP协议栈结构分析

- 3.2.1 语法解析器模块

- 3.2.2 传输层模块

- 3.2.3 事务层模块

- 3.2.4 事务用户层模块

- 3.3 注册服务器的设计实现

- 3.3.1 注册服务器的概述

- 3.3.2 初始化模块

- 3.3.3 传输模块的实现

- 3.3.4 状态机模块的实现

- 3.4 eXosip介绍

- 3.5 用户代理 UA的设计与实现

- 3.5.1 程序初始化

- 3.5.2 注册

- 3.5.3 发起呼叫

- 3.5.4 响应呼叫

- 3.5 本章小结

- 第四章 新型认证机制的设计与实现

- 4.1 一种攻击注册服务器的方式

- 4.2 摘要认证机制

- 4.2.1 摘要认证机制原理

- 4.2.2 SIP认证头域

- 4.2.3 服务器端模块

- 4.2.4 客户端模块

- 4.2.5 加入认证模块后的注册消息流程

- 4.2.6 摘要认证机制的缺陷

- 4.3 新型认证机制的相关原理

- 4.3.1 一次性口令技术的原理

- 4.3.2 单向散列函数与MD5算法

- 4.3.3 数字信封原理

- 4.4 新型认证机制的详细设计

- 4.4.1 SIP消息扩展与符号约定

- 4.4.2 OTP计算器的设计

- 4.4.3 加/解密模块的实现

- 4.4.4 数据库的设计

- 4.4.5 认证流程

- 4.5 本章小结

- 第五章 系统的性能分析

- 5.1 安全性分析

- 5.2 效率分析

- 第六章 总结及展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于SIP协议的呼叫转移功能实现[J]. 电子科技 2013(12)

- [2].塑封SiP破坏性物理分析方法研究[J]. 电子质量 2020(11)

- [3].无线自组网SIP协议可靠性机制设计[J]. 通信技术 2014(04)

- [4].SIP协议在物联网业务中的应用研究[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(13)

- [5].基于SIP协议下的网络会议分析[J]. 硅谷 2012(12)

- [6].基于综合接入设备的SIP协议设计[J]. 电脑知识与技术 2011(14)

- [7].3G-SIP的可视电话优点及存在的问题[J]. 黑龙江科技信息 2011(22)

- [8].基于3G-324M和SIP的3G可视电话互通研究[J]. 通信技术 2011(09)

- [9].用状态机控制SIP通信中语音编解码的协商[J]. 中国科技信息 2011(23)

- [10].智能电网通信的未来——SIP协议[J]. 计算机与网络 2011(10)

- [11].基于SIP视频会议的多点控制单元的设计[J]. 西安邮电学院学报 2010(01)

- [12].SIP注册服务器的研究与设计[J]. 电脑知识与技术 2010(32)

- [13].SIP协议及网络电话原理应用[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [14].基于SIP协议的呼叫中心服务器端的设计[J]. 黑龙江科技信息 2009(11)

- [15].基于SIP的远程呼叫中心的设计方案[J]. 计算机与数字工程 2009(05)

- [16].一种改进的SIP编解码器的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2008(17)

- [17].基于SIP的VoIP的移动性研究[J]. 微计算机信息 2008(03)

- [18].可扩展SIP多媒体会议系统的设计与实现[J]. 小型微型计算机系统 2008(04)

- [19].基于SIP可视电话客户端的软件实现[J]. 软件导刊 2008(05)

- [20].基于SIP协议的VoIP计费系统的分析与设计[J]. 湖南广播电视大学学报 2008(02)

- [21].一种基于SIP的下一代网络监测方法[J]. 广东通信技术 2008(06)

- [22].无乳链球菌SIP基因的克隆和原核表达[J]. 塔里木大学学报 2008(03)

- [23].基于SIP视频会议系统设计[J]. 电脑编程技巧与维护 2013(04)

- [24].SIP视频会议中服务器的研究与改进[J]. 电视技术 2013(01)

- [25].基于SIP的智能楼宇监控系统设计与实现[J]. 软件导刊 2013(08)

- [26].SIP应用中多宿主技术的研究现状[J]. 软件 2012(12)

- [27].浅谈SIP协议在监控系统中的应用[J]. 硅谷 2011(05)

- [28].基于SIP的电话服务器故障切换方法与可用性分析[J]. 计算机应用与软件 2009(07)

- [29].基于SIP的现代远程教学系统[J]. 微型电脑应用 2009(04)

- [30].安全SIP通信客户端安全策略层的设计研究[J]. 通信技术 2009(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/875dcdce52fe5bc688302422.html