# 冲击载荷下不同材料破碎的数值模拟

### 论文摘要

本文首先从超细粉体技术出发,阐述了超细粉体的性质以及在工业上的应用,综述了超细粉体制备上的一些基本理论,介绍了选题背景和研究内容。第二章介绍了单颗粒材料冲击破碎理论,分析了能量,裂纹,冲击速度等对单颗粒材料冲击破碎的影响。第三章介绍了可移动元胞自动机法(MCA方法)基本理论。第四章用MCA软件主要模拟了玻璃球在不同条件下的冲击破碎情况,同时还模拟了尼龙球、滑石的冲击破碎情况,并与实验现象进行了对比。本文通过对不同粒径玻璃球在同一速度下的冲击破碎模拟,同一粒径玻璃球在不同速度下冲击破碎模拟,分析了颗粒粒径和冲击速度对材料冲击破碎的影响;并通过模拟含有缺陷的玻璃球冲击破碎,分析了材料的空洞、裂纹的位置、条型裂纹等对材料破坏的影响,并把部分模拟结果与冲击破碎实验及国外文献中的相关数值模拟及光弹实验结果进行了对比;本文还通过对尼龙球高速冲击靶板实验和滑石落锤冲击破碎实验的模拟,及与实验照片对比,分析了脆性材料和塑性材料在破碎方式上的不同。最后简要分析了不同冲击方式对冲击破碎的影响。通过MCA软件对冲击破碎进行数值模拟,能较好的反映单颗粒材料在冲击载荷作用下的破碎过程,解释了一些实验现象,对深入研究单颗粒冲击破碎机理有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 超细粉体技术

- 1.1.1 超细粉体技术概述

- 1.1.2 超细粉的基本性质

- 1.1.3 超细粉体技术在工业上的应用

- 1.2 超细粉碎理论研究综述

- 1.2.1 裂纹与断裂理论

- 1.2.2 超细粉碎能耗理论

- 1.2.3 冲击粉碎与应力波理论

- 1.3 课题背景及研究内容

- 第2章 单颗粒材料冲击粉碎理论概述

- 2.1 单颗粒冲击破碎的基本理论

- 2.2 单颗粒破碎时的简化理论分析

- 2.3 冲击粉碎力学模型

- 第3章 可移动元胞自动机法原理

- 3.1 二维MCA 的简介

- 3.2 MCA 方法的运动方程

- 3.3 元胞内的应力应变关系

- 3.3 元胞间的粘滞作用

- 3.4 破坏准则

- 3.4 MCA 方法适用范围

- 第4章 单颗粒冲击破碎的MCA 模拟

- 4.1 国外相关数值模拟结果

- 4.2 不同角度玻璃球冲击破碎模拟及结果分析

- 4.2.1 建立模型

- 4.2.2 玻璃球不同角度冲击靶板模拟结果

- 4.2.3 结果分析

- 4.3 玻璃球垂直冲击破碎模拟结果

- 4.3.1 不同粒径同一速度冲击破碎模拟结果

- 4.3.2 同一粒径不同速度冲击破碎模拟结果

- 4.3.3 含缺陷不同粒径同一速度冲击破碎模拟结果

- 4.3.4 含长条形缺陷不同速度冲击破碎模拟结果

- 4.3.5 玻璃球落锤冲击破碎模拟结果

- 4.4 其他材料靶板冲击实验的MCA 模拟

- 4.4.1 同一粒径不同材料的冲击过程模拟结果比较

- 4.4.2 高速冲击下长条形缺陷对尼龙球模拟结果的影响

- 4.4.3 不同形状锤头冲击滑石块的模拟结果

- 4.5 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的其它工作情况

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].复合材料层板冲击破碎实验与数值评估方法[J]. 有色金属科学与工程 2019(06)

- [2].煤块冲击破碎速度研究[J]. 振动与冲击 2011(03)

- [3].基于冲击破碎实验的煤体冲击破碎功研究[J]. 煤炭技术 2019(10)

- [4].煤和矸石颗粒冲击破碎概率差异的分形行为[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(09)

- [5].基于分形统计强度理论的煤颗粒冲击破碎概率研究[J]. 固体力学学报 2012(06)

- [6].刮平机滚齿协同冲击破碎瓷砖机理[J]. 中国陶瓷工业 2016(02)

- [7].反击式破碎机冲击破碎力有限元仿真分析[J]. 机械设计与制造 2012(08)

- [8].煤矸冲击破碎速度的影响因素研究[J]. 煤炭科学技术 2012(04)

- [9].超声波冲击破碎钎焊金刚石磨粒的实验研究[J]. 超硬材料工程 2011(03)

- [10].基于单次料层冲击破碎质量模型的球磨选择函数[J]. 中国机械工程 2017(01)

- [11].玉米冲击破碎试验研究[J]. 粮食与食品工业 2008(04)

- [12].磁铁石英岩落锤冲击破碎效果与能量关系[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(04)

- [13].散体系统冲击破碎的动力学分析[J]. 爆炸与冲击 2014(02)

- [14].水射流冲击破碎混凝土的数值模拟[J]. 科技信息 2010(23)

- [15].无序性对脆性材料冲击破碎的影响[J]. 物理学报 2018(14)

- [16].高温后粉砂岩冲击破碎特性研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [17].复合泡沫塑料承压件冲击破碎的仿真模拟与试验[J]. 理化检验(物理分册) 2015(06)

- [18].联合冲击破碎、浮选和酸处理禽蛋壳膜提取方法的研究[J]. 食品工业科技 2012(02)

- [19].基于施-Kojovic模型的煤冲击破碎试验研究[J]. 煤炭科学技术 2012(06)

- [20].棚洞受滚石法向冲击破碎分析[J]. 山西建筑 2015(14)

- [21].冲击破碎粒度分布模型建立与预测[J]. 中国有色金属学报 2019(06)

- [22].放顶煤液压支架尾梁冲击破碎装置设计及试验研究[J]. 煤矿开采 2017(02)

- [23].水下悬浮冲击破碎平台装置[J]. 凿岩机械气动工具 2016(02)

- [24].冲击破碎技术处理旧水泥混凝土路面工程实践[J]. 山西建筑 2009(17)

- [25].不同工况下冲击破碎旧路面板的力学效果对比研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [26].落锤冲击破碎下矿石碎屑分布特征实验研究[J]. 矿业研究与开发 2019(04)

- [27].一种多尺度内聚颗粒模型的构建方法及数值模拟研究[J]. 科学技术与工程 2016(08)

- [28].新型旋转冲击动力头机械设计[J]. 机械设计 2018(12)

- [29].基于Weibull分布的Bond冲击破碎粒度分布特征[J]. 金属矿山 2016(04)

- [30].锤式破碎机动态仿真研究[J]. 煤炭科学技术 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87918e12e7b23d61b95fb9b6.html