# 基于继电反馈的PID自整定软件包开发及相关算法研究

论文题目: 基于继电反馈的PID自整定软件包开发及相关算法研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 控制理论与控制工程

作者: 庄轶群

导师: 薛定宇

关键词: 控制,自整定算法,继电反馈,极限环,系统辨识,输出偏置继电,饱和继电

文献来源: 东北大学

发表年度: 2005

论文摘要: PID调节器具有结构简单、适应性强、不依赖于被控对象的精确模型、对系统参数变化的鲁棒性较强等优点,因此在难以建立精确模型的工业过程控制中应用广泛。PID控制的效果好坏对产品的产量和质量都有着重大的影响。因此对PID控制器设计和参数整定问题的研究不但具有理论价值更具有很大的实践意义。 但在实际应用中PID控制器参数大多是依赖控制工程师所积累的现场调节经验来实现整定的,因而往往很难达到令人满意的程度。在日本、加拿大和英国对工业实践最近进行的调查显示,实际状况是超过90%的控制回路是PID类型的,其中30%的控制器是在手动模式下操作的,并且有20%的回路使用的是工厂现场经验整定,仅有很小比例的控制回路工作在良好整定的条件下。尤其对于时变或非线性系统,随着生产过程或负载变化使系统模型发生改变时,PID控制器参数往往不能及时被调整。可见在工业实践中PID控制器是广泛应用但普遍缺乏整定的。 针对这些问题本文作了如下的工作。首先对PID控制器的参数整定和自整定问题进行了比较系统的综述。重点讨论了基于继电反馈试验的自整定算法及其相关问题。其次对增强继电反馈试验的方法进行了系统的研究,其基本思想是通过应用整形后的继电信号来提高自整定的性能。针对应用饱和继电环节来提高继电试验精度的问题也进行了定量的分析,总结了相应的试验过程并完成了仿真实验。通过对具有不稳定零极点系统继电反馈的深入研究,找到了该类系统继电试验失效的原因及其预防措施。此外对负载扰动情况下的继电反馈问题进行了分析,并通过应用输出偏置继电克服了负载扰动的影响。 最后在算法研究的基础上,在Matlab 6.5环境下开发了基于继电反馈方法的PID自整定软件包(PCPA—PID Controller Parameter Autotuner)。该软件包通过继电反馈的方法对系统的频域信息进行了辨识,并简单有效的实现了、PID控制器参数的自动整定。PCPA软件包为控制工程师和研究工作者改善控制器性能或解决实际问题(如现场快速整定PID控制器参数或先进控制算法的参数初始化)提供了一个良好的实用工具。

论文目录:

声明

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 PID控制简介

1.2.1 PID控制算法特点及发展状况

1.2.2 PID控制器的整定方法综述

1.3 本文主要工作及论文结构

第二章 继电自整定算法研究

2.1 自整定方法简介

2.2 继电反馈算法分析

2.2.1 试验设计

2.2.2 整定规则

2.3 近似传递函数模型的计算

2.4 小结

第三章 继电反馈的增强算法研究

3.1 问题分析

3.1.1 理想继电反馈

3.1.2 饱和继电反馈

3.1.3 饱和继电试验的潜在问题

3.2 增强的继电反馈试验设计

3.2.1 饱和继电的坡度值选择分析

3.2.2 试验过程设计

3.3 小结

第四章 有不稳定零点系统的继电反馈研究

4.1 问题的提出

4.2 继电反馈系统分析

4.2.1 开环稳定系统

4.2.2 开环不稳定系统

4.3 频域分析

4.4 小结

第五章 有负载扰动的继电反馈系统研究

5.1 问题的提出

5.1.1 阶跃法与继电振荡法比较

5.1.2 负载变化对继电试验的影响

5.2 问题分析

5.2.1 误差来源的分析

5.2.2 输出偏置的继电反馈系统

5.2.3 负载效应产生的偏移量分析

5.2.4 输出继电抵消的偏移量分析

5.3 负载扰动下的继电试验设计

5.4 小结

第六章 基于继电反馈方法的PID自整定软件包的开发

6.1 背景简介

6.2 设计思想

6.2.1 过程辨识

6.2.2 控制器设计

6.3 性能评估分析

6.3.1 敏感函数

6.3.2 抗负载扰动

6.3.3 闭环仿真

6.4 系统的设计与实现

6.4.1 图形用户界面

6.4.2 文件结构

6.4.3 数据传递

6.4.4 Simulink模型

6.4.5 特殊函数分析

6.5 使用说明

6.5.1 系统安装要求与软件的启动

6.5.2 数据的输入

6.5.3 应用继电试验进行频域辨识

6.5.4 控制系统设计

6.5.5 闭环仿真分析与性能评价

6.6 小结

第七章 工作总结及展望

7.1 全文工作总结

7.2 未来工作展望

参考文献

致谢

个人简历

发布时间: 2005-09-07

相关论文

- [1].PID控制器的参数整定及其稳定域研究[D]. 朱业鹏.南京理工大学2007

- [2].具有PID自整定功能的温度控制器研究与实现[D]. 杨帆.大连理工大学2006

- [3].基于继电反馈的PID控制器的参数整定[D]. 叶岚.上海交通大学2007

- [4].参数自整定PID控制算法应用研究[D]. 孙婷.西华大学2007

- [5].新型继电辨识自整定控制器的研究与设计[D]. 王萍.上海交通大学2007

- [6].PID参数自整定[D]. 高升.上海发电设备成套设计研究所1998

- [7].PID控制器参数整定方法及其应用研究[D]. 何芝强.浙江大学2005

- [8].基于继电反馈的自整定PDF控制算法的研究[D]. 熊涛.西南交通大学2003

- [9].PID控制器的参数自动整定方法研究[D]. 董红生.兰州理工大学2003

- [10].PID控制器参数整定方法及其应用研究[D]. 曹刚.浙江大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/879a43c7656b3237da8e4fe9.html