# 聚酯型增塑剂的设计、合成与应用

### 论文摘要

聚氯乙烯（PVC）工业化发展快、规模大，用途广，与人们的日常生活息息相关。然而，PVC热稳定性和加工性能差，需要添加各种助剂来改善PVC的性能。增塑剂是世界产量和消费量最大的PVC加工助剂，对改善PVC的性能起着极其重要的作用。当前使用最多的增塑剂是邻苯二甲酸酯类，其中邻苯二甲酸二辛酯（DOP）被普遍使用，但是，有证据表明DOP具有毒性和致癌因素。聚己二酸乙二醇酯（PEA）与DOP相比较，其挥发性低、迁移性小、耐高温，不容易被水和溶剂抽出、毒性低，是永久性环保增塑剂，用于取代DOP具有现实意义。以己二酸和乙二醇为原料，钛酸丁酯为催化剂，缩聚成聚己二酸乙二醇酯（PEA），采用凝胶渗透色谱法（GPC）测其分子量；使用B型管测其沸点；熔点显微仪测得熔点；按照国标测其酸值、羟值，计算得到聚合物的数均分子量；采用粘度法测其粘度；最后PEA/PVC按照一定的配方塑炼、压片，测定其力学性能。进一步研究了PEA的分子量与PVC增塑性能的关系，设计出增塑效果最佳的PEA分子量的合成条件。理论设计控制聚合物分子量条件是：真空度86.3kPa，聚合物数均分子量1000，真空度99.7kPa，聚合物数均分子量3000。研究结果表明，微波合成PEA的最佳反应条件是己二酸与乙二醇的物质的量比1:1.2，反应时间20~29min，反应温度210℃，真空度95kPa，得到产品的数均分子量从925~3860。合成聚酯增塑剂PEA综合增塑PVC性能优于DOP，按标准评价，在用量10g时，已达到增塑要求，断裂伸长率达到186.45%。且随用量增加，断裂伸长率、拉伸强度同步增大。合成聚酯增塑剂PEA与PVC的相容性、耐抽出性、抗迁移性均优于传统的DOP。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 增塑剂简介

- 1.2.1 增塑剂的增塑机理

- 1.2.2 增塑剂的性质

- 1.2.3 增塑剂的分类

- 1.3 聚酯增塑剂简介

- 1.3.1 聚酯增塑剂的分类

- 1.3.2 聚酯增塑剂的结构

- 1.3.3 聚酯增塑剂研究进展

- 1.3.4 聚酯增塑剂的合成机理

- 1.3.5 聚酯增塑剂的合成方法

- 1.3.6 聚酯增塑剂合成催化剂的选择

- 1.3.7 聚酯增塑剂的主要性质与性能评价

- 1.3.8 聚酯增塑剂结构与增塑性能之间的关系

- 1.3.9 聚酯塑剂的应用

- 1.4 技术路线及研究内容

- 1.4.1 技术路线

- 1.4.2 研究内容

- 1.5 主要创新点

- 2 实验部分

- 2.1 实验试剂和仪器设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器及设备

- 2.2 实验设计

- 2.3 聚己二酸酯合成原理

- 2.4 合成方法与实验装置

- 2.4.1 催化剂的选择

- 2.4.2 升温方式的选择

- 2.5 纯化方法

- 2.6 端基分析法测定聚合物的分子量

- 2.6.1 聚酯增塑剂分子量的计算和控制

- 2.6.2 酸值的测定

- 2.6.3 羟值的测定

- 2.7 粘度法测定聚合物粘均分子量

- 2.8 聚合物沸点、熔点的测定

- 2.9 产品结构的表征

- 2.9.1 产物表征方法

- 2.9.2 红外光谱分析

- 3 聚酯增塑剂PEA合成

- 3.1 反应时间对聚合反应的影响

- 3.1.1 反应时间与酸值之间的关系曲线

- 3.1.2 反应时间与羟值之间的关系曲线

- 3.2 真空度对聚合反应的影响

- 3.3 温度对聚合反应的影响

- 3.4 一元封端剂对聚合反应的影响

- 3.5 数均分子量与反应时间的关系曲线

- 3.6 数均分子量与酸值和羟值之间的关系曲线

- 3.7 不同分子量下熔点、粘度、沸点和

- 3.8 本章小结

- 4 聚酯增塑剂的应用研究

- 4.1 混料压片和应用配方

- 4.2 增塑效果的测定

- 4.2.1 拉伸性能

- 4.2.2 抽出性测定

- 4.2.3 迁移性测定

- 4.2.4 相容性的测定

- 4.3 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].高效液相色谱法测定电子电气产品中四种增塑剂[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [2].环境友好型增塑剂在聚氯乙烯中的研究进展[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].新型环保增塑剂研究进展[J]. 河南化工 2019(03)

- [4].供应压力难缓 增塑剂市场继续寻底[J]. 橡塑技术与装备 2019(12)

- [5].环保增塑剂的应用及发展趋势[J]. 山东化工 2019(10)

- [6].气相色谱-质谱法检测食品中增塑剂[J]. 现代食品 2018(11)

- [7].非邻苯类环保增塑剂增塑二醋酸纤维素的研究[J]. 中国塑料 2016(12)

- [8].生物基增塑剂的开发与应用进展[J]. 砖瓦 2017(02)

- [9].淀粉浆料用极性增塑剂及其增塑作用的研究进展[J]. 纺织学报 2017(04)

- [10].一种环保型增塑剂的制备与性能研究[J]. 染料与染色 2017(02)

- [11].气相色谱与气相色谱-质谱法用于食品增塑剂检测中的结果分析[J]. 食品安全导刊 2017(18)

- [12].绿色增塑剂的研究新进展[J]. 山东化工 2017(14)

- [13].我国高档增塑剂发展趋势分析(一)[J]. 上海化工 2016(03)

- [14].技术点亮机遇·交流激活市场 2016年绿色增塑剂发展国际论坛[J]. 塑料助剂 2016(01)

- [15].我国高档增塑剂发展趋势分析(二)[J]. 上海化工 2016(04)

- [16].全球增塑剂市场正在向绿色环保转变[J]. 合成材料老化与应用 2016(03)

- [17].符合《食品添加剂使用标准》的增塑剂 让食品更安全——访河南正通化工有限公司总经理楚军政[J]. 食品安全导刊 2014(21)

- [18].我国增塑剂行业的发展背景及趋势[J]. 中国石油和化工经济分析 2014(11)

- [19].2015增塑剂产业发展论坛即将召开[J]. 塑料助剂 2015(03)

- [20].2015年增塑剂及其上下游产业发展论坛正式通知[J]. 塑料助剂 2015(04)

- [21].2015年增塑剂及其上下游产业发展论坛在江苏南通召开[J]. 塑料助剂 2015(05)

- [22].我国增塑剂引领绿色制品转型[J]. 工程塑料应用 2013(11)

- [23].有损健康的嗜好[J]. 老年教育(长者家园) 2010(05)

- [24].复配增塑剂改性聚乙烯醇的热塑加工性能研究[J]. 塑料科技 2020(06)

- [25].近期专利题录[J]. 塑料助剂 2020(02)

- [26].复配增塑剂对氯醋树脂性能的影响[J]. 塑料科技 2019(05)

- [27].软质PVC中增塑剂迁移的抑制研究进展[J]. 塑料 2018(05)

- [28].环保增塑剂环氧脂肪酸甲酯的合成[J]. 浙江化工 2017(02)

- [29].食品接触材料中的增塑剂简介[J]. 食品安全导刊 2015(31)

- [30].全球增塑剂市场规模将逾195亿美元[J]. 橡塑技术与装备 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87ae1c884dc515d954ae8e72.html