# Q690qENH钢的显微组织演变及力学性能研究

### 论文摘要

本文通过对Q690qENH钢的热变形行为、连续冷却相变行为的研究,明确了生产Q690qENH钢的控轧控冷主要工艺参数,同时在终轧相对较高的条件下,研究了冷却模式对Q690qENH钢组织性能的影响规律,研究取得了如下主要结果：1.通过单、双道次压缩热模拟实验,研究了Q690qENH钢的再结晶行为,结果表明,轧制变形中实验钢的软化主要以动态回复为主,未再结晶开始温度约为950℃,确定了实验钢的动态再结晶激活能及静态再结晶激活能,建立了实验钢的热变形模型。2.通过CCT的热模拟实验,研究了Q690qENH钢的连续冷却相变规律,结果表明,在0.5℃/s-30℃/s冷却速度范围内,均得到贝氏体组织,压缩变形后,抑制了板条贝氏体相变。3.在终轧温度较高的条件下,研究了冷却模式对Q690qENH钢组织性能的影响。（1）在AC+UFC+AC冷却模式下,在UFC终冷温度低于450℃的条件下,屈服强度大于690MPa,断后延伸率大于15%,-40℃的CVN冲击吸收功大于120J,屈强比小于0.9,满足Q690qENH钢的性能要求。在400℃终冷温度下,其屈服／抗拉=876MPa/1010MPa=0.87,同时具有最佳的低温韧度。（2）在AC+ACC+AC冷却模式下,在ACC终冷温度低于430℃的条件下,屈服强度约为800MPa,断后延伸率大于14%,-40℃的CVN冲击吸收功大于160J,屈强比小于0.85,满足Q690qENH钢的性能要求。当ACC终冷温度降低到400℃时,可有效地降低实验钢的屈强比。（3）在TMCP+H+Q冷却模式下,在4min和6min保温时间条件下,实验钢组织相对较小,实验钢的屈服强度约为800MPa,抗拉强度大于1000MPa,断后延伸率大于15%,另外,实验钢的屈强比均低于0.8,达到了高强低屈强比的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 桥梁钢的研究现状及发展趋势

- 1.2.1 桥梁钢的国内外研究现状

- 1.2.2 桥梁钢的发展趋势

- 1.3 超快冷技术概述

- 1.3.1 超快冷技术的基本原理

- 1.3.2 国内外超快速冷却（UFC）的应用情况

- 1.3.3 超快冷技术在生产桥梁钢中的应用

- 1.4 微合金高强钢的强韧化原理

- 1.4.1 细晶强化

- 1.4.2 相变强化

- 1.4.3 固溶强化

- 1.4.4 沉淀强化

- 1.4.5 位错和亚结构强化

- 1.5 本文研究的内容及意义

- 第2章 Q690qENH钢的连续冷却相变行为研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 实验材料及工艺

- 2.2.2 实验设备

- 2.3 实验结果与分析讨论

- 2.3.1 静态CCT实验结果及分析讨论

- 2.3.2 动态CCT实验结果及分析讨论

- 2.4 本章小结

- 第3章 Q690qENH钢的热变形行为研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 实验材料及工艺

- 3.2.2 实验设备

- 3.3 实验结果及分析讨论

- 3.3.1 Q690qENH钢的动态再结晶行为研究

- 3.3.2 Q690qENH钢的静态再结晶行为研究

- 3.4 本章小结

- 第4章 冷却模式对Q690qENH钢组织性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 实验材料及设备

- 4.2.2 控轧控冷工艺

- 4.2.3 组织性能检测

- 4.3 AC+UFC+AC冷却模式对Q690qENH钢组织性能的影响

- 4.3.1 UFC终冷温度对组织性能的影响

- 4.3.2 终轧温度对组织性能的影响

- 4.4 AC+ACC+AC冷却模式对Q690qENH钢组织性能的影响

- 4.4.1 ACC终冷温度对组织性能的影响

- 4.4.2 AC+UFC+AC及AC+ACC+AC对实验钢性能影响的对比研究

- 4.5 TMCP+H+Q保温时间对Q690qENH钢组织性能的影响

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].超快冷终冷温度对桥梁钢组织性能的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [2].终冷温度对直接淬火配分超高强度钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2017(05)

- [3].超快终冷温度对建筑用30CrMo带钢微观组织及力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(15)

- [4].淬火终冷温度对直接淬火配分超高强钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2015(09)

- [5].终冷温度对中碳合金钢组织和性能的影响[J]. 包钢科技 2019(05)

- [6].淬火终冷温度对DQ钢组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(20)

- [7].新一代TMCP条件下钛微合金化Q460钢种开发[J]. 河北冶金 2018(11)

- [8].冷却工艺对C-Mn钢组织与性能的影响[J]. 鞍钢技术 2013(01)

- [9].低温轧制终冷温度对GCr15轴承钢组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(03)

- [10].终冷温度对大变形管线钢力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(16)

- [11].直接淬火终冷温度对低碳Mn-Cr-Ni-Mo钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2010(01)

- [12].工程机械用低成本高强钢Q690D的研制与开发[J]. 焊管 2016(05)

- [13].终轧温度和终冷温度对高强钢厚板力学性能影响的非线性回归分析[J]. 世界钢铁 2011(02)

- [14].超快冷终冷温度对含Nb-V-Ti微合金钢组织转变及析出行为的影响[J]. 金属学报 2015(07)

- [15].冷却工艺对20CrMnTi组织转变与硬度的影响[J]. 材料科学与工艺 2019(05)

- [16].弛豫时间和终冷温度对X70HD抗大变形管线钢微观组织的影响[J]. 热加工工艺 2017(20)

- [17].微合金化热轧低硅多相钢的组织与性能[J]. 湖南工业大学学报 2019(03)

- [18].热轧薄带目标终冷温度差异化设定策略及应用[J]. 轧钢 2016(05)

- [19].退火终冷温度对汽车用TRIP钢力学性能及组织的影响[J]. 金属热处理 2018(03)

- [20].NAC工艺对480 MPa级车桥用钢组织和性能的影响[J]. 宽厚板 2020(04)

- [21].工艺参数对高强度钢强度及韧性的影响[J]. 材料热处理学报 2009(01)

- [22].终冷温度对Mn系超低碳HSLA钢组织及低温韧性的影响[J]. 金属学报 2015(01)

- [23].控轧控冷工艺对建筑用高强抗震钢组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(15)

- [24].Q345C钢Mn含量减量化试验研究[J]. 轧钢 2017(02)

- [25].终冷温度对高强度管线钢屈强比的影响[J]. 南方金属 2008(02)

- [26].X70M管线钢终冷温度偏差大原因分析及工艺改进[J]. 中国冶金 2019(07)

- [27].控轧控冷工艺中冷却温度对Q550D高强钢显微组织和拉伸性能的影响[J]. 机械工程材料 2020(03)

- [28].不同终冷温度下管线钢热轧板的组织与织构演变[J]. 金属热处理 2015(01)

- [29].建筑用抗震热轧钢的力学性能研究[J]. 铸造技术 2015(02)

- [30].宽厚板MULPIC控制系统优化[J]. 山东冶金 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87c1b2b4ef2ea5baafeed58f.html