# 改性水性聚氨酯接枝氯乙烯复合树脂的制备与性能研究

### 论文摘要

以预聚体分散法为主,结合丙酮法,以异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）、聚醚（PPG-1000）和二羟甲基丙酸（DMPA）为主要原料,以NaOH为中和剂合成了阴离子水性聚氨酯（PU）,并以此为种子制备了聚氨酯/聚丙烯酸酯（PUA-Ⅰ）复合乳液;以IPDI、聚乙二醇单甲醚（MPEG）和甲基丙烯酸β-羟乙酯（HEMA）为原料首先合成了含双键的混合单体,与丙烯酸丁酯（BA）共聚制备了聚氨酯/聚丙烯酸酯（PUA-Ⅱ）复合乳液。接着在高压釜中分别采用PU、PUA-Ⅰ和PUA-Ⅱ作为种子进行氯乙烯原位接枝共聚,制备了聚氨酯/聚氯乙烯（PU/PVC）、聚氨酯/聚丙烯酸酯/聚氯乙烯（PUA-Ⅰ/PVC）和聚氨酯/聚丙烯酸酯/聚氯乙烯（PUA-Ⅱ/PVC）复合乳液树脂。通过动态激光粒度分析仪考察了PU/PVC及PUA-Ⅱ/PVC复合粒子的粒径大小及其分布,说明大量的VC单体在PU和PUA-Ⅱ种子上聚合增长。通过透射电镜（TEM）观察了PUA-Ⅱ/PVC复合粒子的微观结构,粒子呈现典型的核壳结构。对复合树脂的力学性能进行了研究。对于PU/PVC,在研究范围内,DMPA含量为6wt%时,PU含量为9wt%时,材料的冲击强度最高,选择1,4-丁二醇为扩链剂对于材料力学性能的提高效果最好。对于PUA-Ⅰ/PVC,PA含量的升高有利于复合树脂冲击强度的提高。随着PUA-Ⅱ含量的增加,PUA-Ⅱ/PVC复合树脂的冲击强度逐渐下降。通过动态力学分析仪（DMA）、TA-2000热分析仪、扫描电子显微镜（SEM）和毛细管流变仪等手段对复合树脂及材料的动态力学性能、耐热稳定性、材料的断面形貌和流变性能进行了测试表征。DMA研究表明,预聚时扩链所得到的聚氨酯与PVC的相容性较好;BA的引入降低了PUA-Ⅰ、PUA-Ⅱ的玻璃化转变温度。SEM显示:材料缺口断面为韧性断裂。PU和PUA橡胶相的加入,使复合树脂的耐热稳定性略有降低,使复合树脂的流动性提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1-1 引言

- 1-2 水性聚氨酯的研究

- 1-2-1 合成水性聚氨酯的主要原料

- 1-2-2 水性聚氨酯的分类

- 1-2-3 水性聚氨酯的结构与性能

- 1-2-4 水性聚氨酯的制备方法及合成工艺

- 1-2-5 水性聚氨酯的改性研究

- 1-2-6 水性聚氨酯的发展概况

- 1-3 聚氯乙烯的研究

- 1-3-1 全球 PVC 生产环境现状

- 1-3-2 国内 PVC 生产环境现状

- 1-3-3 聚氯乙烯的改性研究

- 1-3-4 热塑性聚氨酯与聚氯乙烯的相容性

- 1-4 本课题的指导思想和主要研究内容

- 第二章 实验部分

- 2-1 实验原料及处理

- 2-2 主要仪器及设备

- 2-3 PU/PVC 复合乳液树脂的制备

- 2-3-1 水性聚氨酯（PU）的制备

- 2-3-2 PU/PVC 复合乳液树脂的制备

- 2-4 PUA-Ⅰ/PVC 复合乳液树脂的制备

- 2-4-1 PUA-Ⅰ复合乳液的制备

- 2-4-2 PUA-Ⅰ/PVC 复合乳液树脂的制备

- 2-5 PUA-Ⅱ/PVC 复合乳液树脂的制备

- 2-5-1 混合单体的合成

- 2-5-2 PUA-Ⅱ复合胶乳的合成

- 2-5-3 PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂的制备

- 2-6 预聚物中游离-NCO 含量的分析

- 2-7 复合胶乳粒径及其分布的测定

- 2-8 复合胶乳粒子形态结构的测定

- 2-9 乳液PU 与PUA 动态力学性能的测试

- 2-10 复合树脂力学性能的测试

- 2-10-1 改性PVC 树脂力学性能测试试样的制备

- 2-10-2 改性PVC 树脂材料冲击强度的测试

- 2-10-3 改性PVC 树脂材料拉伸强度的测试

- 2-10-4 复合树脂的动态力学分析（DMA）

- 2-11 复合树脂材料的结构分析

- 2-11-1 冲击样条断面扫描电子显微镜（SEM）分析

- 2-12 复合树脂热稳定性能热失重的测试

- 2-13 复合树脂流变性能的测试

- 第三章 自乳化阴离子水性聚氨酯（PU）的制备

- 3-1 前 言

- 3-2 制备原理

- 3-2-1 预聚物的制备原理

- 3-2-2 分散过程

- 3-2-3 自乳化过程及粒子的稳定机理

- 3-3 自乳化阴离子水性聚氨酯制备工艺的选择

- 3-3-1 预聚时反应时间的选择

- 3-3-2 DMPA 用量的选择

- 3-3-3 扩链剂的选择

- 3-3-4 中和剂的选择

- 3-4 水性聚氨酯乳液的粒径及其分布

- 3-4-1 扩链方式以及扩链剂用量对乳液粒径及其分布的影响

- 3-4-2 DMPA 含量对乳液粒径及其分布的影响

- 3-5 乳液聚氨酯的动态力学性能

- 3-5-1 扩链方式对乳液聚氨酯动态力学性能的影响

- 3-5-2 扩链剂用量对乳液聚氨酯动态力学性能的影响

- 3-6 本章小结

- 第四章 聚氨酯/聚氯乙烯复合乳液树脂结构与性能的研究

- 4-1 前 言

- 4-2 复合乳液的粒径及其分布

- 4-3 PU/PVC 复合树脂的力学性能

- 4-3-1 聚氨酯中 DMPA 含量对复合树脂力学性能的影响

- 4-3-2 扩链剂种类对复合树脂力学性能的影响

- 4-3-3 扩链剂用量对复合树脂力学性能的影响

- 4-3-4 PU 含量对复合树脂力学性能的影响

- 4-4 PU/PVC 复合树脂的动态力学性能

- 4-4-1 PU 含量对复合树脂动态力学性能的影响

- 4-4-2 DMPA 含量对复合树脂动态力学性能的影响

- 4-4-3 扩链方式对复合树脂动态力学性能的影响

- 4-5 扫描电镜分析

- 4-6 热失重分析

- 4-6-1 扩链方式对复合树脂降解过程的影响

- 4-6-2 扩链剂用量对复合树脂降解过程的影响

- 4-7 PU/PVC 复合树脂的流变性能

- 4-8 本章小结

- 第五章 聚氨酯/聚丙烯酸酯/聚氯乙烯复合乳液树脂结构与性能的研究

- 5-1 前 言

- 5-2 PUA-Ⅰ/PVC 复合树脂的力学性能

- 5-3 PUA-Ⅰ复合乳液的动态力学性能

- 5-4 PUA-Ⅰ/PVC复合树脂的流变性能

- 5-5 热失重分析

- 5-6 本章小结

- 第六章 PUA-Ⅱ/PVC 复合乳液树脂结构与性能的研究

- 6-1 前言

- 6-2 PUA-Ⅱ复合乳液制备工艺条件的选择

- 6-2-1 制备混合单体反应时间的选择

- 6-2-2 -NCO/-OH 投料比的影响

- 6-2-3 乳液聚合时加料方式的选择

- 6-3 复合乳液的微观结构表征

- 6-3-1 乳液的粒径及其分布

- 6-3-2 复合胶乳粒子的微观结构

- 6-4 PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂的力学性能

- 6-4-1 -NCO/-OH 比例对PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂力学性能的影响

- 6-4-2 PU/PA 比例对 PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂力学性能的影响

- 6-4-3 交联剂用量对PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂力学性能的影响

- 6-4-4 PUA-Ⅱ含量对 PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂力学性能的影响

- 6-5 PUA-Ⅱ复合乳液的动态力学性能

- 6-6 PUA-Ⅱ/PVC 复合树脂的动态力学性能

- 6-7 扫描电镜分析

- 6-8 热重分析

- 6-9 本章小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].醇溶性有机/无机复合树脂的制备及其在重防腐富锌涂料中的应用研究[J]. 中国涂料 2019(12)

- [2].壳聚糖复合树脂对铜的吸附研究[J]. 福建分析测试 2020(02)

- [3].三级硅基填料的构筑及其对牙科复合树脂性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2020(03)

- [4].刷牙对可切削复合树脂陶瓷表面粗糙度的影响[J]. 口腔材料器械杂志 2020(03)

- [5].吸水对复合树脂部分物理性能的影响[J]. 北京口腔医学 2018(05)

- [6].流动复合树脂在口腔临床工作中的应用现状[J]. 现代口腔医学杂志 2016(06)

- [7].牙本质与复合树脂压缩蠕变行为匹配性的实验研究[J]. 中华口腔医学研究杂志(电子版) 2017(01)

- [8].6种复合树脂耐磨性能和影响因素的体外评价[J]. 吉林大学学报(医学版) 2017(02)

- [9].纳米复合树脂和光固化复合树脂材料用于前牙美容修复的效果比较[J]. 中国医疗美容 2017(05)

- [10].漱口水对复合树脂性能影响的研究进展[J]. 实用临床医学 2015(03)

- [11].复合树脂与玻璃离子水门汀填充法治疗后牙牙体缺损的远期效果对比分析[J]. 人人健康 2017(02)

- [12].复合树脂对磷酸盐的动态吸附研究[J]. 湖北农业科学 2019(02)

- [13].牙科修复用复合树脂的抗菌剂研究进展[J]. 口腔颌面修复学杂志 2017(05)

- [14].Mesh词表词汇实用例句:复合树脂类-Composite Resins[J]. 中国组织工程研究 2012(12)

- [15].冷热循环对两种复合树脂黏结后抗剪切强度影响的研究[J]. 中国实用口腔科杂志 2010(10)

- [16].复合树脂的种类、选择及应用[J]. 实用口腔医学杂志 2008(05)

- [17].一种新型丙烯酸液晶复合树脂在口腔修复中的力学性能研究[J]. 基层医学论坛 2018(22)

- [18].颜色及光照射条件对复合树脂核材料聚合的影响[J]. 实用口腔医学杂志 2017(01)

- [19].聚丙烯/蒙脱土纳米复合树脂的结构、形态与性能[J]. 石油化工 2013(01)

- [20].玻璃纤维强化复合树脂黏结桥修复前牙缺失43例疗效分析[J]. 中国实用口腔科杂志 2013(02)

- [21].自制纳米羟磷灰石复合树脂与牙体之间微渗漏的实验研究[J]. 华西口腔医学杂志 2013(03)

- [22].3种抛光系统对可切削复合树脂抛光效果的比较[J]. 口腔疾病防治 2019(07)

- [23].复合树脂分层修复前牙缺损2例[J]. 实用口腔医学杂志 2018(03)

- [24].洞缘形态对复合树脂颜色匹配的影响[J]. 北京大学学报(医学版) 2015(01)

- [25].纳米复合树脂在龋病治疗中的临床实验观察[J]. 中国现代药物应用 2013(16)

- [26].复合树脂砂浆性能及在蜗壳耐磨防护中的应用[J]. 水电站机电技术 2018(01)

- [27].复合树脂法精制纯化黄香颗粒活性成分的工艺研究[J]. 中国药房 2015(13)

- [28].不同表面处理方式在复合树脂再修复技术中的对比研究[J]. 中国美容医学 2014(05)

- [29].6种复合树脂在水中浸泡的重量改变[J]. 口腔医学研究 2010(01)

- [30].复合树脂经不同方法处理后修复牙体的效果及其抗疲劳破坏性能分析[J]. 粘接 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87c5c73470c2a86638a9737d.html