# 岩土工程勘察中水文地质的应用

陈喜

湖北省地质局第八地质大队湖北省襄阳市441002

摘要：在岩土工程的勘察和设计中，水文地质问题经常被忽视，导致对整个岩土工程产生各种危害和影响。勘察岩土工程区域的水文地质，可以有效地制定施工计划和工程防护措施，保证整个岩土工程的质量。所以一定要重视水文地质的勘察，提升整个岩土工程的勘察质量。

关键词：岩土工程；工程勘察；水文地质

引言

作为岩土体的重要组成部分，地下水的水质好坏会直接影响到岩土体的性质。为了加强岩土工程的稳定性以及耐久性，有必要分析不同水文地质情况对建筑物产生的影响，采取有效处理措施，这样才可以保证建筑物以及岩土体的安全性，使岩土工程使用寿命尽可能延长。

一、岩土工程水文地质勘察的重要性分析

在一切的工程勘察工作当中，水文地质勘察工作容易为人忽略。这一般是由于水文地质和工程地质之间的关系十分紧密，这两者既相互影响又相互作用。地下水是岩土体的又一内容，会对岩土体的特征产生相关影响，也将对建筑工程的稳定性能带来一定的影响。在我们国家一些水文地质条件太过复杂的区域，因未对水文地质开展深入的探讨，导致在建筑工程的设计当中忽视了水文地质的影响，最终出现地下渗水现象。因此，加强对水文地质勘察的控制是十分有必要的。

水文地质勘察是岩土工程勘察过程当中不可或缺的内容，下面以地下水环境的建筑物进行举例分析水文地质的勘察的关键作用。在建筑物周围有着地下水，许多水影响建筑物周围的土壤与岩石的持久性和使用时间。要在勘查的工作当中加大水文地质的勘察，不只是把岩土工程的勘察效率和质量进行提高，还需要给工程的后期展开提供理论依据。

二、岩土工程中勘察水文地质的方式、要求

1、水文地质勘察方式

在勘察水文地质的时候应该深入研究地下水的所有来龙去脉。深入工程现场进行勘察，全面了解关于这个地区地质结构、环境、水文条件以及自然地理等相关信息，并且客观地评价这个地区基本的水文条件以及地质环境，然后具体分析水文地质环境的时空变化还有补排关系。同时，应该深入了解、分析地下水的活动状态，可以利用一些钻探手段还有山地工程了解地下水的类型及其赋存状态。还应该对水化学类型中污染以及侵蚀情况，地下水水文地质的相关参数进行测定。此外，对比分析水文地质条件和实际的岩土工程情况以及工程建筑物要求的相关内容，分析可能存在的一些水文地质问题以及相关的一些地质危害。

2、水文地质勘察的相关要求

水文地质勘察要求包括以下几个方面：

①明确区别地下水的类型。岩土工程的勘察重点主要是分析不同地下水类型分别对建筑物以及岩土会有什么样的影响，而且应该重点分析岩土工程在地下水出现动态变化的情况下会出现什么不良后果，然后探讨相应的解决对策。

②确保资料的真实可靠性。岩土工程勘察的资料信息只有在完整、真实、可靠的情况下，才可以准确发现岩土工程中关于水文地质方面的问题，进而采用有效的加固措施。

③需要综合评估、分析。应该完美结合点面和时空，准确分析暂时和永久、特殊和普通、区间和区域，抓住有效的信息进行评估、推导结论。

3、水文地质勘察的相关问题探析

3.1深入分析地下水的成分

岩石土的主要组成部分就是地下水，而地下水的成分纯度对于整个岩土工程的稳定性以及安全性会有很重要的影响，因此施工单位一定要全面、仔细分析地下水的成分，而且结合地下水成分分析结果提出改善水质质量的一些可行性建议，使水文地质可以更好的满足施工要求。此外，应该合理预测岩石工程可能会受到的一些危害，然后提出有效的预防及治理措施。

3.2注重岩土工程当地的自然条件

工程选址地区的自然条件也对工程具有很大的影响，比如，水文特征、地形地貌等。其中水文特征主要应该分析是气候特征以及环境湿润程度；地形地貌主要需要观察地形是否出现冲沟，地形是否平坦。同时，应该仔细勘察、分析隔水层以及含水层水质，重点研究其是否会影响到岩石土勘察工作。

三、地下水作用给整个岩土工程带来的影响

1、地下水水位的升降对岩土工程的影响

地下水水位无论是上升还是下降，都会在一定程度上影响岩土工程的施工。气温、降水量、水层结构的变化还有一些人为因素的原因，都可能导致地下水水位的上升。加入地下水水位上升，可能会使土壤沼泽化，加速了对建筑物的腐蚀。还可能会引发泥石流、山体滑坡、岩土崩塌等地质灾害，这些问题都会让建筑物失去稳定性。

地下水水位的下降主要是人为因素造成的，例如人为灌溉抽取地下水，或者是上游兴建水库导致下游水位不足。水位的下降可能会使地面下沉或者是开裂，并引发地下水枯竭，水质降低等环境方面的问题。水位不稳定，同样还会引起很多的坏处，水位的频繁升降，导致了岩土的收缩与膨胀不规律，增加膨胀和收缩的幅度，使整个建筑物都遭到了破坏；频繁的水位升降还可能会使土质变松，整个土层的承载力下降。

2、地下水的动力作用给岩土工程带来的影响

一般情况下天然的地下水动力作用给整个岩土工程带来的影响并不大，但是一些人为因素形成的地下水动力作用会使整个岩土工程的含水量增加，导致基坑的突涌或者流砂等，地下水的动力作用让整个岩土工程的结构软化，破坏了结构中边坡的平衡，影响了整个边坡的稳定性。

四、岩土工程勘察中水文地质的应用

1、自然地理条件的勘察

在岩土工程、建筑工程的施工中，岩土工程的勘察工为其提供了良好的岩土数据，在岩土工程和建筑工程的安全施工时，水文地质的勘察工作的进行，可以为其提供可靠的水文勘察依据。所以，水文地质勘察应用在岩土工程勘察中具有重要的意义。

2、地质条件

地质条件在岩土工程的建设施工中属于最重要的一个方面，它除了会对工程地基施工的质量造成影响之外，还对地面上建筑结构的安全、稳定性有直接影响，因此，必须落实对地质条件的勘测。岩土工程勘察中水文地质的地质条件勘察内容主要包括对工程所处的地质构造特征、地层岩性、基地构造等方面内容的勘察。

3、地下水位

地下水位无论是对地基的施工还是对地上的建筑物都会造成一定的影响。地下水位发生变化的时，可能会导致建筑物或者地基出现变形、下沉等诸多问题。因此在开始施工之前必须要落实对地下水位的勘测。在进行地下水位勘测的过程中，应对近5年以来该位置出现过的最高、最低水位进行勘测，并对其沉降幅度加以衡量；避免由于地下水位浮动造成对工程的损害。

4、隔水层、含水层的勘察

隔水层、含水层的情况在岩土工程勘测水文地质的勘察中也是一项重要的工作内容，在勘察时需要对隔水层和含水层的地下水类型、地下水流向、水位、变化幅度等进行勘察，主要对含水层的厚度、深度、分布进行勘察，并且在勘察时还可以通过现场地层渗透系数等水文地质参数判断水文地质对建筑材料产生的腐蚀程度。

结语

地下水与岩土工程有着十分重要的联系，岩土工程中水文地质勘察的目的就是提早地发现对岩土工程的危害，并且制定相关的预防措施，从而保证整个岩土工程顺利、安全的建设完成。

参考文献：

［1］李艳冰．岩土工程勘察工作中水文地质问题探讨［J］．中外企业家，2014，03：228－229．

［2］吴学林．岩土工程勘察中水文地质问题分析［J］．广东科技，2014，20：144+116．

［3］杨峰．岩土工程勘察中关于水文地质问题的相关研究［J］．城市地理，2014，14：39－40．

作者简介：

陈喜（1983-），男，工程师，岩土工程专业，从事岩土工程勘察设计工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87df151585886e5645aab1bb.html