# 新型电网广域后备保护的算法研究

### 论文摘要

随着电网规模的扩大和网络结构的日趋复杂,传统后备保护已经暴露出保护失效、引发连锁跳闸等许多缺陷。随着新型清洁能源与分布电源的逐步入网,“统一坚强智能电网”的逐步建成,电力系统的运行方式变得更加复杂,传统后备保护面临许多全新的问题和挑战。利用广域信息来改善传统后备保护在电网发展新形势下适应不足的方法可归纳为两种:其一,利用实时广域信息构造新型电网广域后备保护算法,根据广域信息进行故障定位,直接实现保护配合与动作,无需传统后备保护复杂的整定和配合;其二,通过获取实时电网运行相关信息进行在线自适应整定,其困难表现在大量信息传输与快速整定计算方法上。因此,针对第一种方法,本文提出了基于序分量的电网广域后备保护算法;针对第二种思路,提出了能加快故障分析与整定计算速度的节点阻抗矩阵并行生成算法。本文在合理有效利用通信资源、尽力避免通信拥塞的设计原则下,构造了一种基于序分量的集中式电网广域后备保护算法,该算法在故障处理流程的不同阶段使用不同内容和范围的广域信息进行全局决策,动作速度快,且不存在传统独立式后备保护整定配合复杂、应对大规模潮流转移可能误动等问题。仿真结果验证了该保护算法的有效性与正确性。节点阻抗矩阵的快速生成和修改是电力系统短路实时计算的关键,而后者是继电保护在线自适应整定实现的前提。将互联大电网以节点撕裂方式分解为相互无电磁联系的独立子网,各子网通过撕裂节点间的虚拟断路器桥接,各子网并行求得独立节点阻抗矩阵后,采用分解协调法来计及各子网的电磁联系,利用大变化灵敏度理论修正各子网的独立节点阻抗矩阵,从而得到整个电网的节点阻抗矩阵。仿真验证了该并行算法的有效性和正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景与研究意义

- 1.2 广域保护研究现状

- 1.3 论文主要工作与章节安排

- 2 基于序分量的电网广域后备保护算法

- 2.1 传统后备保护的局限性

- 2.2 广域后备保护系统结构模型

- 2.3 保护算法

- 2.4 广域保护的通信

- 2.5 基于数据网的LDR

- 2.6 本章小结

- 3 广域后备保护算法的仿真实验与分析

- 3.1 故障判别矩阵

- 3.2 数字仿真与分析

- 3.3 容错性分析

- 3.4 本章小结

- 4 分解协调式节点阻抗矩阵生成算法的并行实现

- 4.1 基于大变化灵敏度和网络分块理论的节点阻抗矩阵生成算法

- 4.2 分解协调式节点阻抗矩阵并行生成算法

- 4.3 两种节点阻抗矩阵生成算法的复杂度分析与比较

- 4.4 分解协调式节点阻抗矩阵并行生成算法的通信性能

- 4.5 算例仿真

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 有待进一步开展的工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].广域后备保护原理与通信技术研究[J]. 中国新通信 2016(23)

- [2].高阻抗变压器后备保护问题的探讨[J]. 科技创新与应用 2017(16)

- [3].广域后备保护原理与通信技术研究[J]. 数字技术与应用 2016(07)

- [4].广域后备保护研究综述[J]. 工业控制计算机 2015(08)

- [5].智能变电站保护配置方案研究[J]. 科学家 2017(10)

- [6].500kV变压器相间后备保护中的注意事项探究[J]. 电气开关 2020(03)

- [7].基于信息融合的广域后备保护算法[J]. 东北电力大学学报 2016(06)

- [8].变压器相间后备保护现存问题及改善措施[J]. 通信电源技术 2014(03)

- [9].基于专家系统的广域后备保护[J]. 信息技术 2011(12)

- [10].电网交界面后备保护整定计算存在问题及对策[J]. 电气应用 2020(01)

- [11].变压器就地后备保护及站域后备保护研究[J]. 电网技术 2017(01)

- [12].分区加权故障匹配的广域后备保护算法[J]. 电测与仪表 2017(18)

- [13].区域集中式广域后备保护系统的分区方法[J]. 陕西电力 2013(12)

- [14].广域后备保护影响因素的分析[J]. 电气应用 2010(01)

- [15].安全带和后备保护绳的使用探讨[J]. 电力安全技术 2010(07)

- [16].基于蚁群算法的多信息融合广域后备保护[J]. 通信电源技术 2017(02)

- [17].智能变电站全站快速后备保护系统方案及应用[J]. 电气应用 2015(S1)

- [18].区域自治式后备保护分区方案[J]. 电工技术学报 2013(01)

- [19].浅议安全生产工作的“后备保护”[J]. 电力安全技术 2009(11)

- [20].基于改进证据理论融合的站域后备保护算法[J]. 电力系统保护与控制 2018(12)

- [21].基于故障关联系数的广域后备保护新方法[J]. 电力系统保护与控制 2017(06)

- [22].考虑系统振荡的具备识别潮流转移能力的广域后备保护研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [23].高压输电线路广域后备保护研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(14)

- [24].变压器过流保护等后备保护动作跳闸的处理[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2012(03)

- [25].广域后备保护系统的自适应跳闸策略[J]. 电力系统自动化 2011(01)

- [26].具有容错性能的广域后备保护算法[J]. 电力系统自动化 2010(05)

- [27].广域后备保护多代理系统的仿真建模与实现[J]. 中国电机工程学报 2008(19)

- [28].广域后备保护与传统后备保护配合逻辑建模分析研究[J]. 智慧电力 2019(05)

- [29].基于阳煤电网的广域后备保护研究与应用[J]. 机电信息 2019(24)

- [30].基于区域多信息融合的广域后备保护算法[J]. 电力系统保护与控制 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/87f4918722a74d77b9c45d0f.html