# 抽油机井口防盗方法的探索与应用

1长庆油田第二采油厂2长庆油田第二采油厂3长庆油田第十一采油厂4长庆油田第十采油厂甘肃庆阳745000

摘要：抽油机检修及故障修井时由于井口无法放空，在拆卸井口时管线里的原油带压容易喷出造成环境污染和人身伤害，给企业带来负面的社会影响力。同时夜间抽油井无法无人看护，造成外部综合治理问题，给原油外流，同时造成井场环境污染事故，为解决此项问题，利用单流阀原理研制了一种多用途短节做为井口防盗、防喷的装置。因其外观与普通短节无异，低成本、安全、环保、实用，将其安装在抽油机井口，能更加有效的防止井口盗油和环境污染。

关键词：环境污染、单流阀、井口盗油

前言

井口盗油已经成为油区管护的重点工作，井口盗油给企业带来巨大的经济损失。导致抽油机及井场周边环境被原油污染，土地赔款明显增加，井口发案次数增加。因此如何提供一种结构既简单又实用，具有在抽油机井口安装后当原油从管线倒回时阀体组合就能坐封、防止原油喷出的装置是目前必须解决的问题。

1基本现状

1.1现状一

井口盗油已经成为油区管护的重点工作，井口盗油给企业带来巨大的经济损失。导致抽油机及井场周边环境被原油污染，导致土地赔款明显增加，井口发案次数增加。

1.2现状二

油田生产由于人员用工紧张，大多数抽油机井夜间无人看护，生产井口时常遭受破坏和原油偷盗事件，给原油生产单元造成原油损失及环境污染事件。如：抽油机井盘根刺漏，造成班站原油倒流会致使原油喷洒至井场，导致周边环境污染，在丛式采油井组和地势较低的单井，表现最为明显。

1.3现状三

抽油机检修及故障修井时由于井口无法放空，在拆卸井口时管线里的原油带压容易喷出造成环境污染和人身伤害，给企业带来负面的社会影响力。

2制定方案

怎样能既低成本运行又安全实用防止井口盗油、防喷是当下必须解决的问题。针对该问题，利用单流阀原理研制了一种多用途短节做为井口防盗、防喷的装置。因其外观与普通短节无异，低成本、安全、环保、实用，将其安装在抽油机井口，能更加有效的防止井口盗油和环境污染。

2.1现场理论设计

研制的抽油机井口防盗防喷装置包括：防盗防喷整体装置和阀体组合装置，阀体组合装置包括短节、上导流阀、下导流阀、活动凡尔、弹簧组成。

设计原理：将组装好的装置安装在抽油机井口回压闸门上部即可，正常生产时当原油从井口流至班站管线时弹簧在油压的作用下被顶起，原油可顺畅的进入汇管，井口原油泄露或被盗时，井口压力降低，活动凡尔在弹簧和汇管回压的双重作用下回到原位，坐封在导流阀瓣上，防止站内原油倒流，实现了防盗、防喷两大的功能。

2.2现场制作

选用井口50mm外丝短节做为外壳，第一它安装方便。第二它的隐蔽性较好，外人看它就是井口的一个普通配件。在外壳的内部将上导流阀、下导流阀、活动凡尔和弹簧进行组装后成为阀体组合，将其安装到外壳内部。制作成本较低，而且实用。

图1：井口防盗装置实物

3现场应用

在产量高、容易偷盗的油井上进行了试验，将该装置安装在抽油机井口回压闸门之上，安装后的压力与前期相比不超过0.15MPa，通过现场使用，很好的防止了偷盗造成的产量损失。

4应用效果评价

4.1目前在西峰二区安装抽油机井口防盗防喷装置128套，有效解决了井下附件发生故障时采出的原油倒灌至井筒，提高了油井产量。

4.2通过现场实践，偷盗分子打开油井井口时，油流无法流出，有效防止了夜间原油偷盗造成的环境污染和班站原油倒流，井口发案次数由安装前的47次/月降低为目前的5次/月，减轻了员工劳动强度，节省了生产成本。

4.3对产量高、含水低的128口井安装井口防盗器，每天提高产量8m3左右，月节约成本：8×2000元×30天=48万元。

4.4安装后，由于抽油机及井场周边环境原油污染减少，土地赔款明显降低。

5结束语

通过对抽油井口防盗装置的研制，不但减轻了员工的劳动强度，节约了生产成本，更重要的是防止了环境污染和原油外流造成的扣失，我们将不断发挥作用，随时为生产服务，为原油上产尽心尽力。

参考文献：

【1】《石油机械》.河南：河南油田分公司第一采油厂.2010.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8803cf4fcaf6dc0961b40454.html