# 油罐柔性基础下刚性桩复合地基沉降分析及数值模拟

### 论文摘要

复合地基由于其作用机理的复杂性,目前已有的研究成果还不能很好地满足工程实践的需要。研究表明,在刚性基础和柔性基础下的桩体复合地基,其在荷载传递、承载力及变形特性等方面均有较大的差异。一般认为刚性基础下的复合地基,桩土变形是协调的,而对于油罐、路基及堤坝等柔性基础下的复合地基,由于桩体产生刺入变形,桩土变形不再协调。目前柔性基础下复合地基的沉降计算方法多是沿用刚性基础下的结论,带来较大的且偏不安全的误差,尤其是当复合地基按沉降控制时,这种误差更不能忽视。论文根据前人的理论及工程经验,假定了复合地基桩侧摩阻力的分布模式和桩间土的剪应力分布模式,并根据桩侧桩土竖向应力协调,得出了一种计算加固区变形的自由应变(考虑刺入)分析方法。针对同一工程算例,分别采用M.Alamgir等给出的不考虑刺入的自由应变方法,折学森给出的考虑刺入等应变分析方法及本文给出的考虑刺入自由应变分析方法进行了计算,并将计算结果与有限元分析结果进行了比较,验证了本文方法的适用性。同时给出了相关因素对复合地基特性的影响规律。采用改进Geddes法计算下卧层土体附加应力,利用分层总和法计算下卧层的沉降。针对单桩复合地基,采用ANSYS有限元软件,选取空间轴对称有限元模型及线弹性本构关系,通过在桩土接触面设置接触单元,对桩体复合地基进行考虑桩土相互作用的非线性分析,得出了桩长、置换率、基础刚度、桩体模量、加固区及下卧层土体模量对复合地基性状的影响规律,为复合地基优化设计提供一定的参考。最后针对东营油库油罐复合地基处理实例,采用ANSYS建模进行了数值分析,并与实测沉降变形进行了对比,得出了一些有益的结论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 刚性桩复合地基简介

- 1.2.2 刚性基础与柔性基础下桩体复合地基性状比较

- 1.2.3 柔性基础下复合地基研究现状

- 1.3 复合地基沉降计算方法

- 1.3.1 复合地基沉降实用计算方法

- 1.3.2 复合地基沉降解析计算方法

- 1.3.3 复合地基有限元计算方法

- 1.4 存在的主要问题

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 柔性基础下刚性桩复合地基沉降的解析计算方法

- 2.1 加固区压缩量的解析计算方法

- 2.1.1 分析模型及基本假定

- 2.1.2 复合地基变形公式的推导

- 2.1.3 各种因素的影响规律

- 2.2 下卧层压缩量的计算方法

- 2.2.1 下卧层土体的应力计算

- 2.2.2 下卧层压缩量的计算

- 2.3 小结

- 第3章 柔性基础下桩体复合地基变形的有限元分析

- 3.1 有限元方法概述

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 有限元基本原理

- 3.2 ANSYS 软件简介

- 3.2.1 总体功能概况

- 3.2.2 接触非线性分析

- 3.3 有限元分析

- 3.3.1 几何模型及本构参数的选取

- 3.3.2 各种因素对复合地基沉降的影响

- 3.3.3 小结

- 第4章 油罐基础下CFG 桩复合地基沉降计算实例

- 4.1 工程概况

- 4.2 场地工程地质条件

- 4.3 CFG 桩复合地基设计

- 4.3.1 CFG 桩持力层选择分析

- 4.3.2 CFG 桩复合地基承载力计算

- 4.4 复合地基沉降变形分析

- 4.4.1 复合地基ANSYS 有限元分析

- 4.4.2 小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].下覆倾斜地层软土桩-网复合地基破坏机理试验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(02)

- [2].高层建筑结构设计中复合地基基础的研究与应用实践[J]. 建材与装饰 2019(19)

- [3].黏性土复合地基挡墙侧压力研究[J]. 岩土工程学报 2019(S1)

- [4].预制桩复合地基在工程中的应用[J]. 治淮 2019(10)

- [5].长螺旋钻孔灌注桩复合地基在地基加固中的应用[J]. 中外建筑 2018(06)

- [6].高速公路复合地基施工质量控制[J]. 黑龙江交通科技 2018(07)

- [7].浅析复合地基的检测[J]. 建筑知识 2016(13)

- [8].水泥土搅拌桩复合地基试验成果分析[J]. 低碳世界 2016(33)

- [9].设计参数对多桩型复合地基抗液化性能的影响[J]. 工业建筑 2017(08)

- [10].大面积荷载下桩网复合地基边界效应研究[J]. 山西建筑 2016(08)

- [11].组合桩型复合地基试验研究[J]. 江西建材 2016(18)

- [12].多桩型复合地基作用机理与动力特性研究[J]. 地震工程学报 2015(01)

- [13].多元复合地基研究进展与分析[J]. 低温建筑技术 2013(11)

- [14].多桩型复合地基在液化土层中的应用和承载力性能分析[J]. 太原铁道科技 2019(04)

- [15].荷载振幅对X形桩-筏复合地基动力响应特性影响的试验研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [16].水泥搅拌桩和土工织物复合地基在某工程中的运用[J]. 广东建材 2020(07)

- [17].圆形基础下复合地基分析的简化数值计算[J]. 科技经济导刊 2019(22)

- [18].软土场地刚性复合地基加载试验及数值模拟分析[J]. 水力发电 2017(02)

- [19].基于载荷试验的多桩型复合地基的概念设计方法[J]. 工业建筑 2015(12)

- [20].桩基础和复合地基选型及处理实例[J]. 施工技术 2015(S2)

- [21].刚性桩与柔性复合地基在工程中联合运用的作用分析与研究[J]. 中国工程咨询 2015(02)

- [22].桩网复合地基在兰新第二双线铁路软土路基中的应用[J]. 铁道建筑 2013(12)

- [23].关于多桩型复合地基置换率的理解[J]. 西安理工大学学报 2014(03)

- [24].多桩型复合地基在湿陷性黄土中的应用[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [25].桩-网复合地基在工程中的应用[J]. 福建建材 2013(07)

- [26].浅谈桩基础与桩体复合地基的区别和联系[J]. 科技创新导报 2012(08)

- [27].复合地基载荷试验参数选择探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2012(03)

- [28].桩体复合地基国内研究现状分析[J]. 山西建筑 2011(02)

- [29].论二元复合地基在湿陷性黄土地基处理中的应用[J]. 科技情报开发与经济 2011(08)

- [30].灰土挤密桩复合地基浸水软化浅析[J]. 甘肃科技 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/882bd52fde7b55f1c1bd0d2e.html