# 直喷式柴油机碳烟形成历程Moss模型的多维数值模拟

### 论文摘要

柴油机燃烧过程中产生的碳烟严重污染了环境,危害着人类健康。研究碳烟的生成和氧化机理,已成为控制柴油机排放的重点和热点之一。计算机数值模拟的研究方法,具有耗时少,成本低等优点,并且可以方便的实现可视化分析。本文将Moss碳烟形成模型用C语言编程,纳入CFD商业软件FLUENT中构建多维模型,对直喷式柴油机燃烧过程中碳烟的生成和氧化历程进行多维非稳态数值模拟。本文模拟分为两个部分,第一部分模拟分析碳烟的生成和氧化历程,得到了缸内平均温度、压力,碳烟的颗粒数密度、体积分数及颗粒直径随曲轴转角变化的特性曲线。模拟的碳烟质量数值上与实验有一定差距,但是能够很好的反应碳烟的生成和氧化历程。本文还通过碳烟生长变化的云图和特性曲线分析了碳烟的生成氧化机理。为后期的模拟提供参考。第二部分,模拟了喷油提前角、转速、进气温度及负荷对碳烟颗粒数密度和体积分数的影响,同时通过缸内温度和氧浓度的云图分析碳烟的生成规律。结果表明,相同条件下：柴油机存在一个最佳喷油提前角使碳烟排放最少；转速增加碳烟颗粒数密度增加,但是却存在一个最佳转速使碳烟的体积分数最小；随进气温度增加碳烟的颗粒数密度和体积分数都增大；随着负荷增加,碳烟生成量增大,但是低负荷时碳烟氧化量降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 碳烟的生成和氧化机理

- 1.3 碳烟形成模型简介

- 1.3.1 早期的经验模型

- 1.3.2 碳烟半经验模型

- 1.3.3 碳烟详细模型

- 1.4 碳烟研究发展概况

- 1.4.1 模拟研究概况

- 1.4.2 实验研究概况

- 1.5 本文的研究内容和方法步骤

- 1.5.1 商业软件FLUENT简介

- 1.5.2 本文的研究内容及方法步骤

- 2 柴油机碳烟形成模型

- 2.1 缸内流动过程的数学模型

- 2.1.1 质量、动量守恒方程

- 2.1.2 能量守恒方程

- 2.1.3 连续方程

- 2.1.4 湍流的模拟

- 2.2 辐射模型

- 2.3 化学反应模型

- 2.4 燃油喷射模型

- 2.4.1 雾化模型

- 2.4.2 液滴碰撞模型

- 2.4.3 喷雾雾滴破碎模型

- 2.4.4 动态曳力模型

- 2.5 碳烟形成模型

- 2.5.1 Moss模型

- 2.5.2 Nagle氧化模型

- 2.6 Moss碳烟形成模型与计算流体力学的结合

- 2.7 本章小结

- 3 柴油机碳烟的形成历程模拟

- 3.1 数学模拟计算条件

- 3.1.1 计算条件

- 3.1.2 数值方式的选取和计算区域的网格划分

- 3.1.3 边界条件

- 3.2 柴油机碳烟形成历程模拟结果与分析

- 3.2.1 缸内平均温度、压力及主要生成物的变化历程

- 3.2.2 碳烟数密度及体积分数随曲轴转角的变化曲线

- 3.2.3 结论

- 3.3 误差分析

- 3.4 本章小结

- 4 柴油机碳烟形成过程影响因素分析

- 4.1 计算方案

- 4.2 喷油提前角的影响

- 4.3 转速的影响

- 4.4 进气温度的影响

- 4.5 负荷的影响

- 4.6 结论

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非预混甲烷湍流扩散火焰中碳烟生成的模拟研究[J]. 东北电力大学学报 2019(06)

- [2].掺氢对乙烯/空气扩散火焰碳烟生成影响的数值研究[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [3].钾铜铈锆复合金属氧化物催化氧化碳烟颗粒的研究[J]. 柴油机 2017(04)

- [4].整车上的GPF标定[J]. 机电信息 2020(15)

- [5].柴油机运行工况对排气管内碳烟尺寸的影响[J]. 燃烧科学与技术 2020(04)

- [6].基于碳烟表面活性的多步碳烟生成机理研究柴油机碳烟生成的主要影响因素[J]. 科学通报 2014(14)

- [7].现象学碳烟模型的发展及应用[J]. 工程热物理学报 2013(07)

- [8].水蒸气对火焰特性和碳烟生成影响的数值模拟[J]. 内燃机与动力装置 2020(03)

- [9].柴油发动机碳烟对缸套/活塞环摩擦学性能影响的研究[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [10].碳烟颗粒生长演变历程环境因素的影响[J]. 内燃机学报 2015(01)

- [11].基于改进的详细碳烟模型的柴油燃烧碳烟颗粒物的生成特性[J]. 燃烧科学与技术 2013(03)

- [12].柴油燃烧碳烟生成特性的计算和试验研究[J]. 工程热物理学报 2013(08)

- [13].基于平均反应率的现象学碳烟氧化模型研究及应用[J]. 内燃机学报 2008(02)

- [14].燃烧过程中碳烟辐射特性预测方法评述[J]. 推进技术 2016(03)

- [15].采用改进碳烟模型的柴油机碳烟颗粒物生成及尺寸分布[J]. 汽车安全与节能学报 2012(01)

- [16].详细的碳烟成核和氧化模型[J]. 燃烧科学与技术 2018(05)

- [17].汽油压燃燃烧过程碳烟生成的数值模拟[J]. 燃烧科学与技术 2018(05)

- [18].钾、钴改性CeO_2-ZrO_2/SiC催化碳烟燃烧性能研究[J]. 石油炼制与化工 2016(01)

- [19].碳烟颗粒在尾气排放与机油吸附中分布关系的试验研究[J]. 科学技术与工程 2016(24)

- [20].柴油机高密度-低温燃烧过程参数对碳烟生成影响的模拟[J]. 内燃机学报 2014(03)

- [21].喷油参数对柴油机碳烟排放影响的数值模拟[J]. 军事交通学院学报 2013(07)

- [22].燃油锅炉油雾燃烧过程中碳烟的排放特性[J]. 过程工程学报 2015(03)

- [23].基于矩方法的碳烟颗粒动力学演化过程[J]. 内燃机学报 2014(02)

- [24].基于稳态等温反应的碳烟燃烧活化能计算[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [25].滞止平板对乙烯射流扩散火焰碳烟特性影响[J]. 工程热物理学报 2018(12)

- [26].减少内燃机车打温时碳烟排放的重要性及主要措施[J]. 内燃机与配件 2018(02)

- [27].同时去除碳烟颗粒物和氮氧化物催化剂研究进展[J]. 工业催化 2011(05)

- [28].挥发分停留时间、温度和水洗对生物质热解生成碳烟的影响[J]. 燃烧科学与技术 2019(02)

- [29].喷油策略对汽油压燃燃烧及碳烟生成过程影响的数值模拟研究[J]. 内燃机工程 2020(02)

- [30].不同海拔下柴油机颗粒过滤器碳烟加载及再生特性研究[J]. 内燃机工程 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8853f0d01d4ec08ca9f78535.html