# 高速飞行器非平衡绕流及光辐射特性模拟

### 论文摘要

高温热化学非平衡流动及辐射现象的研究是高温气体动力学、气动热物理研究的重要内容,在高超声速飞行器热防护、目标探测与识别及高温高焓反应流非平衡效应光谱诊断方面有重要应用价值。本文在国内外研究的基础上,对高超声速绕流流场及辐射特性进行数值模拟研究,主要工作分为两个步骤:首先基于FASTRAN软件对高超飞行器的绕流流场（无电离和弱电离）进行数值模拟研究,重点考察不同的化学反应模型对绕流场非平衡特性的影响,并模拟得到不同飞行条件下绕流场数据;其次,根据激波层及尾迹流场紫外、红外区辐射机制,理论计算得到绕流场在0.2-0.4微米及2.0-5.0微米光谱区间辐射强度和辐射亮度的空间、光谱分布特性,为相关工程应用提供依据。论文的主要工作包括:（1）高超声速飞行器非平衡绕流场FASTRAN模拟以FASTRAN为平台,使用有限速率化学反应模型和能量松弛模型,分别对RAMCII钝锥实验模型和Lobb球体模型的非平衡流场进行系统的数值模拟和分析研究,重点考察有限速率化学反应模型、有无电离、流体粘性等因素对绕流场非平衡特性参数（温度、组分、压力、壁面热流、激波脱体距离等）计算结果的影响。（2） RAM-CII飞行器绕流场非平衡辐射特性研究采用FASTRAN软件模拟获得不同高度、不同飞行马赫数条件下RAM-CII飞行器绕流场数据,根据激波层及尾迹流场紫外、红外区辐射机制,采取逐线法结合LOS计算得到了绕流场在0.2-0.4微米及2.0-5.0微米光谱区间辐射强度和辐射亮度的空间、光谱分布特性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 高超声速非平衡流数值模拟理论基础

- 2.1 前言

- FSATRAN'>2.2 流体模拟软件CFDFSATRAN

- FASTRAN的理论'>2.2.1 CFDFASTRAN的理论

- 2.2.2 功能介绍

- 2.2.3 绕流流场热化学非平衡控制方程组

- 2.2.4 气体的状态方程

- 2.2.5 能量交换模型

- 2.3 化学动力学模型和输运特性

- 2.3.1 双温度模型

- 2.3.2 化学反应模型

- 2.3.3 反应控制温度

- 2.3.4 输运系数

- 2.4 本章小结

- 第3章 高超声速飞行器非平衡绕流场FASTRAN模拟

- 3.1 前言

- CII飞行实验流场模拟'>3.2 RAMCII飞行实验流场模拟

- 3.2.1 实验背景和条件设置

- 3.2.2 RAM-CII飞行器5 组元热化学反应流场计算结果及分析

- 3.2.3 RAM-CII飞行器7 组元热化学反应流场计算结果及分析

- 3.3 LOBB球头柱实验流场模拟

- 3.3.1 边界条件和几何模型

- 3.3.2 计算结果与分析对比

- 3.4 本章小结

- 第4章 RAM-CII飞行器绕流场非平衡辐射特性研究

- 4.1 前言

- 4.2 气体分子的光谱特性和跃迁机制

- 4.2.1 分子的辐射跃迁机制

- 4.2.2 双原子分子电子跃迁吸收系数计算

- 4.2.3 非平衡态分子数密度计算

- 4.2.4 红外振转跃迁吸收系数计算

- 4.2.5 流场辐射传输计算的LOS法

- CII飞行器激波层流场辐射特性模拟'>4.3 RAMCII飞行器激波层流场辐射特性模拟

- 4.3.1 化学模型和初始条件

- 4.3.2 流场模拟结果与分析

- 4.3.3 激波层辐射强度的计算

- CII飞行器全流场目标辐射特性'>4.4 RAMCII飞行器全流场目标辐射特性

- 4.4.1 化学动力模型

- 4.4.2 计算结果与分析

- 4.4.3 RAM-CII全流场目标辐射特性计算

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录1

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].雷诺数对不同绕流方式下涡旋脱落规律的影响[J]. 南方农机 2020(13)

- [2].半潜式浮式风机平台绕流力学特性与尾流分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(07)

- [3].驷马山乌江泵站绕流管法流量监测技术研究与应用[J]. 江淮水利科技 2016(02)

- [4].管中绕流试验装置设计[J]. 机械管理开发 2010(04)

- [5].不规则柱体绕流的数值研究[J]. 应用科技 2017(04)

- [6].单山包和多山包绕流数值模拟研究[J]. 水利水电技术 2011(12)

- [7].春季青藏高原绕流作用变化特征及其影响[J]. 气象与减灾研究 2008(02)

- [8].基于混合方法的二维圆柱绕流气动噪声数值预测[J]. 航空科学技术 2016(11)

- [9].点汇对圆柱绕流流场的影响研究[J]. 数学的实践与认识 2020(21)

- [10].蜂窝陶瓷内置换热器绕流特性[J]. 陶瓷学报 2014(03)

- [11].不同雷诺数下倾斜圆柱绕流三维数值模拟研究[J]. 海洋工程 2020(01)

- [12].高雷诺数下多柱绕流特性研究[J]. 力学学报 2018(02)

- [13].棱柱绕流流动的数值模拟(英文)[J]. 计算力学学报 2010(04)

- [14].可渗透弹性悬臂梁式薄板横向绕流变形分析[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].圆柱绕流研究进展及展望[J]. 水运工程 2017(02)

- [16].风沙绕流建筑物流场的数值模拟研究[J]. 建筑热能通风空调 2012(02)

- [17].分叉血管有绕流物血液流分析[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [18].2D非稳态方柱绕流的数值模拟与分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2009(01)

- [19].地下连续墙施工中降低混凝土绕流率的方法[J]. 常州工学院学报 2016(04)

- [20].椭圆柱绕流的理论研究[J]. 燕山大学学报 2014(01)

- [21].挡墙后爆炸冲击波绕流现象研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [22].高雷诺数下近壁圆柱绕流数值模拟与分析[J]. 海洋石油 2012(02)

- [23].三棱柱的低雷诺数绕流研究[J]. 航空动力学报 2016(05)

- [24].探空火箭物质释放口突起物绕流的数值模拟[J]. 科学技术与工程 2017(26)

- [25].基于Virtual Boundary方法的钝体绕流数值模拟[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].复杂地质超深地下连续墙防接头绕流措施研究[J]. 施工技术 2014(S1)

- [27].三维方管中柱体可压绕流的大涡模拟[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [28].亚临界雷诺数条件下圆柱绕流特性研究[J]. 海洋工程装备与技术 2017(01)

- [29].基于浸入边界算法的振动钝体绕流模拟研究[J]. 计算力学学报 2017(05)

- [30].脉动流方柱绕流特性研究[J]. 工程热物理学报 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8861e485abe7e1215a81c738.html