# 探讨建筑工程土建施工中的桩基础施工技术

李然

身份证号:44142419790929XXXX

摘要：随着建筑行业的快速发展，当前建筑工程的数量在不断增加。建筑工程施工中，桩基础施工作为重点施工项目，需要相关建筑单位从具体实践出发，充分利用好桩基础施工技术，保证桩基础施工质量，进而提高建筑工程的整体质量。本文先简要概述了建筑土建施工中桩基础的作用及桩基础施工技术应用要点，然后结合建筑土建施工实际，探讨桩基础施工技术的具体应用，希望给相关工程项目提供一些有价值的参考。

关键词：建筑工程土建施工桩基础施工技术

引言

建筑工程的土建施工过程，地基与桩基作为建筑的基础，桩基础施工水平的高低会直接影响到整个工程的质量。在当前不断增多的高层建筑施工中，桩基础施工技术的要求也越来越高，因此需要相关的施工单位在建筑工程土建施工中，合理应用桩基础施工技术，保证建筑整体施工质量。

1建筑工程土建施工中桩基础施工技术概述

1.1桩基础在土建施工中的作用

桩基础是建筑土建施工常用的施工技术，经常在建筑区域地基不能达到标准时应用。桩基础技术借助地层渗出坚硬土层为建筑地基持力层，为后续建筑主体建设打下牢固基础。在建筑工程中，桩基础的作用简单平淡，主要是让建筑主体同地基地层有机结合，使建筑受到的压力可以通过桩基础将压力传递到地层，这样可以强化建筑整体低于外力的能力，确保建筑的稳定性及安全性。

1.2桩基础施工技术应用要点

建筑项目土建工程基础项目的施工通常需要根据建筑的总体高度确定。总体高度确定后，计算出桩基础的深度，通过向地下土壤打桩来加固目标。桩基础施工方式多种多样，最为常见的施工方式主要借助机械对地面进行钻孔，依据桩柱直径控制桩孔大小。在施工阶段，若桩基础的设计方案同现场实际有较大出路，需要及时商讨出解决方案，同时在施工前，需要对施工现场的土壤情况进行分析，若土壤不符合施工要求，采取换填土壤的方式。在钻孔施工过程，控制钻孔时间及强度至关重要，这样主要保证钻孔深度符合相关施工标准，而桩柱通常事先进行预制，在钻孔完成后运输到现场，这样安装起来更加方便。在桩基础施工的设计上，为了保证桩基施工满足后续主体建筑施工需求，设计过程还需要考虑建筑物施工环境中是否存在震荡隐患，将作用力加入到计算中，保证设计结果的合理性。

2建筑土建施工中桩基础施工技术的应用

进行桩基础施工时，施工单位需综合考虑现场施工环境，合理选择桩基础施工技术，这样一方面是为了节省桩基础的施工时间，另一方面为了提升施工的质量。

2.1桩基础施工技术准备

我国国土面积辽阔，不同区域的土质情况往往存在巨大差异，因此在桩基础施工开始前，做好施工前期的地质勘探及土壤情况分析至关重要。桩基础施工技术应用过程，影响打桩质量的因素包括地下水位、土质硬度、土壤中石块位置等，所以需要全面掌握施工区域的土壤与地质情况，根据勘察结果选择合适的桩基础技术，保证建筑的质量。建筑土建施工中，常常会遇到不可抗力因素影响施工的进度，比如雨雪、冰雹、降水等恶劣天气。针对不可抗力因素，需要在具体的施工作业前制定相应的预防措施，合理选择施工工期与做好特殊天气下的保护措施，这样为后续施工提供保证。此外，针对单桩的载荷量与桩位的密度也需要通过计算来确定，具体通过建筑物的高度、面积、使用寿命进行评估，通过计算选择最经济、合理的方案，以达到降低成本及保证质量的效果。

2.2灌注桩施工技术

灌注桩施工技术是桩基础施工中应用最广的技术，主包含挖孔桩、沉管灌注桩及钻孔灌注桩三种方法。灌注桩施工技术运用过程，技术关键在于准确计算状体使用年限，同时对桩体的软硬度与回填需要的混凝土数量进行计算。挖孔桩中的机械挖孔与人工挖孔最为常见，其中人工挖孔因为是人直接作用于施工区域，所以做好施工过程的安全防护工作至关重要。在满足空洞深度情况下，通常可以适当将桩孔扩大，先在其中安装钢筋，后续进行混凝土灌注就可完成施工作业。沉管灌注桩的操作便利、成本低，主要是利用锥子击打产生冲击力，将桩子打入到施工区域，但是在施工过程常常会出现状体断裂及混凝土离析问题，所以施工

关键在于强化沉管桩自身的强度，同时施工中将充足混凝土存储在沉管的内部，施工完成后缓慢将管拔出。钻孔灌注桩同挖孔桩类似，差异挖孔采取机械钻孔的方式，施工前提是做好地质勘探，避免施工区域存在坚硬石块影响钻孔深度。

2.3预制桩技术

应用预制桩施工技术进行打孔，常用的方法主要包括射水沉桩、静力压桩、锤击沉桩以及振动沉桩四种。针对预制桩施工技术，在实际应用时常常会对施工区域的土壤产生很大影响，所以施工前就需要做好科学的布局，通过科学布局以尽可能的降低预制桩挤压土对土壤造成的破坏。建筑工程土建施工过程中，常常大量的应用预制桩技术，这主要是因为预制桩技术能够适应不同施工环境，同时在不同的施工环境常常可以使用相应材质的管桩，这样可以以多样化的形式进行现场作业。同时，预制桩常常是由混凝土桩及钢桩结合，这使得预制桩的承载力非常强，能够承载高层或者大体积建筑本身的压力，这样可以使建筑物的使用寿命延长。预制桩的建造时，还需要考虑打桩的顺序，依据桩顶到桩尖浇灌的程序，以便充分发挥预制桩本身的优势。

2.4桩基础施工现场管理

为了保证桩基础施工质量，做好施工现场的管理工作至关重要。具体管理上：①需要加强施工现场的放线定位管理，施工现场轴线应反复确诊及深刻，确保轴线控制点不受桩基础施工影响。现场放线管理先是要确定具体桩位，主要依据实地情况确定控制线，结合设计桩位图内容编号桩基，依据对应轴线及尺寸将桩位放置到具体位置。然后要在施工区域周边设置不受沉桩影响的水准点，保证桩位布设的合理。②需要做好桩基础施工的现场管理，预制桩施工中所用机械本身自重大，因此在场地平整情况下，需要在场地中铺设一定厚度的碎石后将打桩机械开往施工场地，避免施工机械自重造成地基沉降；针对灌注桩施工，需要按照不同成孔方法，做好施工场地平整工作，若应用人工挖孔方式，在场地平整情况下需要对运土道路综合考虑。若选择使用钻孔灌注桩，需综合考虑泥浆槽与排水沟，并且合理应用钻孔桩硬地施工方法，确保泥浆排放有序性，这样一方面保证桩基施工质量，另一方面提高桩基的施工效率；沉管灌注桩的施工过程，场地的平整应该同预制打入桩类似，在沉管的过程需要应用振动法，这样主要是弥补大多数地基土承载力较低的缺陷。

3结语

总之，建筑工程土建施工中，桩基础施工技术应用广泛，同时桩基础施工质量同整个建筑工程施工质量联系紧密。所以在实际施工中，相关施工单位一定要做好施工现场的勘察工作，合理选择桩基础施工技术，确保桩基础施工质量，继而提升建筑工程整体质量。

参考文献：

[1]何晓钦.建筑工程土建施工中对桩基础施工技术的实际应用[J].建材与装饰，2017.

[2]路永民，陈怀庭.建筑工程土建施工中对桩基础施工技术的实际应用[J].工程技术：引文版，2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/887412f24e6808837d9b1ca1.html