# 尖晶石锰酸锂正极材料的合成及其电化学特性研究

### 论文摘要

近年来,锂离子电池正极材料尖晶石LiMn2O4受到人们的普遍关注。尖晶石LiMn2O4工作电压高、能量密度高、安全性好、原材料来源丰富、价格低廉、无毒性、环境友好,是下一代锂离子电池正极材料的有力候选者之一。然而,尖晶石LiMn2O4在循环过程中容量的迅速衰减严重制约了其广泛应用。目前的研究主要通过合成方法的优化、表面处理及元素掺杂等方法来改善尖晶石LiMn2O4的循环性能,取得了一定进展。本论文首先用水热法在不同反应温度下保温12 h合成了纳米MnO2前驱体,然后将其与Li2CO3混合,用固相法合成了尖晶石LiMn2O4,系统地研究了合成过程中MnO2前驱体、烧结温度及烧结时间对尖晶石LiMn2O4产物电化学性能的影响。在优化工艺条件的基础上,采用FePO4表面包覆对尖晶石LiMn2O4材料进行了改性。实验中通过TG/DTA技术分析材料的热稳定性,使用XRD、SEM、HRTEM、EDAX对材料的结构、形貌及组成元素进行表征,利用电池测试系统、循环伏安技术、交流阻抗技术研究活性材料的电化学特性。研究表明:采用水热法能够合成不同晶型且颗粒尺寸、微观形貌存在一定差异的MnO2,当反应温度为120℃,保温12 h时,所得β-MnO2具有由细长的棒状单体组成的球形形貌,以其为前驱体通过固相烧结得到的LiMn2O4结晶性好,颗粒尺寸小,并且保持了球形形貌,电化学性能最好;在固相法合成尖晶石LiMn2O4材料的过程中,烧结温度和烧结时间也是影响最终产物电化学性能的重要因素,当烧结温度为750℃,烧结时间为20 h时所得LiMn2O4材料的电化学性能最佳。采用FePO4对尖晶石LiMn2O4进行表面包覆有效的提高了材料的循环性能。其中,包覆1wt.% FePO4的LiMn2O4电化学性能最好,在1 C下首次放电比容量达117.2 mAh/g,100个循环后放电比容量还保持有98.4 mAh/g,容量保持率达84.0%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 锂离子电池的概述

- 1.3 锂离子电池正极材料

- 204 正极材料研究进展'>1.4 LiMn204正极材料研究进展

- 1.5 选题依据和研究内容

- 2 实验

- 2.1 实验试剂及设备

- 2.2 材料的合成

- 2.3 材料的表征

- 2.4 电极的制作及电池的组装

- 204 正极材料电化学性能测试'>2.5 LiMn204正极材料电化学性能测试

- 204 的工艺研究'>3 固相法合成尖晶石LiMn204的工艺研究

- 3.1 引言

- 3.2 二氧化锰简介

- 2前驱体对LiMn204 材料电化学性能的影响'>3.3 Mn02前驱体对LiMn204材料电化学性能的影响

- 204 材料电化学性能的影响'>3.4 烧结温度对LiMn204材料电化学性能的影响

- 204 材料电化学性能的影响'>3.5 烧结时间对LiMn204材料电化学性能的影响

- 3.6 本章小结

- 204 正极材料的表面包覆改性研究'>4 LiMn204正极材料的表面包覆改性研究

- 4.1 引言

- 4表面包覆对LiMn204 材料电化学性能的影响'>4.2 FeP04表面包覆对LiMn204材料电化学性能的影响

- 4.3 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].天然蓝色尖晶石及其仿冒品的鉴别[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [2].添加剂对铝尖晶石质浇注料烧成后残余膨胀的影响[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [3].通过γ-辐照提高掺杂的反尖晶石磁特性[J]. 金属功能材料 2018(04)

- [4].对不同水泥种类下含尖晶石高铝浇注料的研究[J]. 耐火与石灰 2016(06)

- [5].TiO_2含量对铁铝尖晶石晶体结构影响的研究[J]. 人工晶体学报 2016(02)

- [6].铁铝尖晶石加入量对镁铁铝尖晶石砖的性能影响[J]. 硅酸盐通报 2014(11)

- [7].水泥窑用后镁铁铝尖晶石砖性能研究[J]. 山东工业技术 2014(20)

- [8].铁铝尖晶石的合成及应用研究进展[J]. 耐火材料 2014(06)

- [9].反应烧结法合成铁铝尖晶石中二氧化硅的赋存状态[J]. 硅酸盐学报 2015(03)

- [10].铁铝尖晶石合成的热力学分析与制备方法比较[J]. 太原理工大学学报 2015(06)

- [11].天然钴尖晶石的宝石学和光谱学特征[J]. 宝石和宝石学杂志 2018(S1)

- [12].隧道窑反应烧结合成铁铝尖晶石[J]. 非金属矿 2016(02)

- [13].矾土基体添加铁铝尖晶石的烧结特性研究[J]. 中国陶瓷 2014(09)

- [14].铁铝尖晶石的合成及应用[J]. 硅酸盐通报 2013(03)

- [15].认识彩宝新秀尖晶石[J]. 艺术市场 2013(12)

- [16].铁铝尖晶石的合成及镁铁铝尖晶石砖的性能与应用[J]. 耐火材料 2011(06)

- [17].添加稳定剂对反应烧结法合成铁铝尖晶石的影响[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [18].氧分压对铁铝尖晶石稳定性的影响[J]. 硅酸盐学报 2016(06)

- [19].不同铁载体对镁铁铝尖晶石材料性能影响[J]. 硅酸盐通报 2014(12)

- [20].尖晶石的伪装[J]. 卓越理财 2013(03)

- [21].钙化焙烧钒渣过程中钒尖晶石的矿物学特征[J]. 矿冶 2014(05)

- [22].富铝尖晶石中刚玉的析晶与固溶[J]. 耐火材料 2012(06)

- [23].氮气气氛下铁铝尖晶石的合成[J]. 硅酸盐学报 2011(03)

- [24].添加TiO_2对铁铝尖晶石合成和烧结的影响[J]. 耐火材料 2010(06)

- [25].研磨时间对熔盐法合成铁铝尖晶石粉体的影响[J]. 耐火材料 2020(03)

- [26].烧成温度对镁铁铝尖晶石砖性能的影响[J]. 耐火材料 2016(06)

- [27].利用多孔氧化铝模板制造多孔尖晶石[J]. 耐火与石灰 2016(01)

- [28].TiO_2对无水泥铝镁浇注料中形成原位尖晶石的影响[J]. 耐火材料 2014(06)

- [29].非贵金属尖晶石材料可替代昂贵的铂和稀土催化剂用于汽车催化转化器[J]. 石油炼制与化工 2015(02)

- [30].镁铁铝复合尖晶石砖抗水泥熟料和抗碱盐侵蚀性能研究[J]. 耐火材料 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/887ca797c014c8f2ae36d2e1.html