# 焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响庞艺

珠海中车装备工程有限公司广东珠海519000

摘要：焊接工艺是不锈钢加工过程中较为普通的加工手段，但焊接工艺对不锈钢的影响较大，尤其是焊接过程中造成不锈钢变形，对于不锈钢的使用性能来说，具有重要影响。因此，探讨焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响具有重要的意义。本文首先对焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响进行了概述，详细探讨了控制不锈钢焊接变形的焊接工艺策略，旨在提高不锈钢焊接的质量。

关键词：焊接工艺；不锈钢；影响

随着工业的发展，不锈钢的使用越来越多，因其具有良好的性能，所以使用广泛。在不锈钢的加工工艺中，焊接是较为常见的一种。在焊接过程中会产生大量的热，当热量散去之后不锈钢构件就可能出现变形。我国现阶段的焊接工作中，无论是技术还是设备都没有国外先进，出现构件变形的现象更多，不仅会对构件的外向产生影响，更是会影响其使用性能。要想避免这一现象，首先就要找出构件变形的原因，然后才能找到最为合理的办法。

1焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响

1.1焊接方法对不锈钢焊接变形的影响

一般而言，在重工业和人民生活中，常用到的焊接方法只有那么几种，分别是焊条电弧焊、埋弧焊、熔化极气体保护焊等，另外还有一些特殊的焊接方法，多数在比较大的重工企业里会用到。由于焊接工艺技术多种多样，在对不锈钢进行焊接操作的时候，对不锈钢焊接变形的影响也会不一样。在诸多焊接工艺施工中，大部分焊接操作会使不锈钢焊接部位出现高温情况，而当焊接部位的温度降下来之后，就会使不锈钢焊接部位出现变形，比如使用电弧焊进行不锈钢焊接的操作时，冷却后的不锈钢的焊接部位就会产生一个横向的收缩过程。因此，在使用电弧焊进行不锈钢焊接操作时，就需要根据其中的不锈钢材料的整体功能和需求进行操作，以更加科学合理的方式进行焊接操作。除此之外，在对不同的不锈钢材料进行焊接的时候，也需要根据其不同的制造需求，针对性的选择焊接工艺，必须要以焊接材料作为基础，否则很容易就会在焊接操作过程中使不锈钢材料焊接变形。由此可见，使用焊接工艺对不锈钢实施焊接操作时，必须以不锈钢材料的特点作为基本条件，这样在焊接的过程中才不会使不锈钢发生变形的现象。

1.2焊接顺序对不锈钢焊接变形的影响

焊接顺序是对不锈钢构件变形影响最大的因素，这一因素对于不锈钢构件产生影响的原因是因为其对于构件残余应力分布和应力状态方面的影响。不同的焊接顺序对于不锈钢构件的影响也有很多不同，如果没有较为合理的焊接顺序则会对焊接构件产生较为严重的影响，使其变形较大。所以在焊接过程中要焊接对于构件可能产生影响的焊缝，对于较长的焊缝要通过分段焊接使其对构件变形的影响降低。有时一些比较大型的构件的焊接顺序不能固定，那么在改变焊接顺序时，就要首先考虑对于构件变形的影响，在保证影响较小的情况下才可以完成接下来的工作。

1.3焊接参数因素

焊接参数主要是焊接过程中，电压、电流等方面的具体数值对不锈钢焊接变形的影响因素。一般来说，在进行不锈钢焊接过程中，电压、电流以及电弧等方面的数值都是有着标准化要求的，这一要求主要是针对于焊接过程中避免造成不锈钢出现太大变化，进行的一个参数规定。在进行焊接过程中，对各个数值的明确规定，有利于保证焊接工艺的顺利进行，对于实现焊接结果来说，具有一定的保证。但在实际工作当中，对于焊接参数把握的不准确，反而成了影响不锈钢焊接变形的影响因素之一。

2控制不锈钢焊接变形的焊接工艺策略

2.1焊接前的控制

根据不同的不锈钢构件的功能和需求，在进行针对性焊接操作过程中，需要分析不锈钢构件的具体功能需求，选择最有利的施工方式，再考虑焊接过程中可能会出现的一些焊接变形问题，从而制定一个有效的焊接顺序，并能够随时对这个焊接顺序做好应变程序，这就是在实际进行不锈钢焊接之前的工作。除此之外，在针对不锈钢焊接变形方面，还需要一些具体措施，可以根据不同的不锈钢构件，对其进行固定装法，严格控制住可能会出现变形的地方，如此，在焊接不锈钢之前，就已经做好了焊接方法、顺序、参数以及控制措施，这样在实际进行不锈钢焊接的时候，就能有效降低焊接变形现象的发生

2.2焊接过程控制

焊接过程是造成不锈钢变形的根本原因，在焊接过程中采取强有力的措施控制，对于保证不锈钢的使用性来说，具有重要意义。虽然在焊前进行了比较详细的设计，就焊接方法以及焊接顺序、焊接参数都进行了考量，但在实际操作过程中，这些数据对于不锈钢焊接的影响，是否如理论数值一样，就需要在焊接过程中进行密切监控。若是发现不符合实际焊接情况的因素，要进行及时补救措施，确保焊接过程顺利进行。在进行焊接过程控制时，还应该注意到工作人员的专业化技能水平，查看工作人员是否按照程序办事，在实际操作过程中可否存在安全隐患，这些方面因素，都应该进行有效监控，以此来促进焊接过程的顺利进行。同时，在进行焊接过程控制时，要密切关注有关焊接规章制度的落实情况，对焊接人员的工作进行有效检查，查处违规操作行为，这对于促进不锈钢焊接工艺发展来说，具有重要的积极意义。

2.3焊后矫正

在完成焊接后，若焊接变形严重，应进行必要矫正。如对于那些局部热变形，应加热构件变形区域，这样可使局部区域进行压缩性塑性变形的变化，进而抵消部分焊接变形。火焰加热是我们通常使用的加热方式，这种方式在使用过程中有方便、简单的优点，在实际矫正焊接变形中得到了广泛应用。我们也可以用整体加热法来矫正焊接变形，先整体加热构件，然后做必要的锻造处理，但这种方法不太适用于大型不锈钢构件焊接变形，具有很多的应用限制，同时焊接后进行矫正可能在某种程度上损害不锈钢构件。

3结束语

综上所述，探讨焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响对提高不锈钢焊接的质量具有重要的作用。因此要进一步提高和完善控制不锈钢焊接变形的焊接工艺策略，这样才能促进不锈钢焊接的快速发展。

参考文献：

[1]邵元金，闫君，杨玉超.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响[J].焊接技术，2015，44（04）：80-81.

[2]李银惠.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响分析[J].化工管理，2015（21）：179.

[3]关旭东.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响分析[J].科技与创新，2018（03）：79-80.

[4]白涛.焊接工艺对不锈钢变形的影响[J].科技传播，2016，8（02）：112-113.

[5]于金卓.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响分析[J].科技经济导刊，2016（06）：93.

[6]林宁.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响分析[J].河北农机，2016（07）：26-27.

[7]胡云.浅谈焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响[J].中国高新技术企业，2016（30）：79-80.

[8]郭洪舰.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响分析[J].科技创新与应用，2017（13）：113.

[9]王斌，王雨轩.焊接工艺对不锈钢焊接变形的影响[J].科技创新导报，2017，14（24）：28-29.

[10]陈锋.焊接工艺对不锈钢焊接变形的研究[D].上海交通大学，2009.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/887d5fcab9f8ebe2df97a67d.html