# 基于ZigBee技术的无线测控网络平台研制

### 论文摘要

无线传感器网络（Wireless Sensor Network）是一种集成了计算机技术、通信技术、传感器技术的新型智能监控网络,己成为当前无线通信领域研究的热点。ZigBee作为一种短距离无线通信技术,ZigBee技术采用了简单的四层结构。其协议架构中的物理层和MAC层是由IEEE 802.15.4协议标准制定,ZigBee联盟制定了网络层和应用层的协议规范。ZigBee的具有相当多的优点,比如成本低、数据传输率低、网络容量大等等,这些优点让它在无线传感器网络应用中具有很大的优势。本文就重点研究了如何把ZigBee技术融入到无线传感器网络中,建立自己的无线测控网络平台,并且利用此平台来实现数据监测。本文所做的工作主要如下:首先介绍了课题的研究背景及研究意义,以及无线传感器网络国内外研究现状。其次对ZigBee技术做了比较深入的介绍,详细说明了物理层、MAC层、网络层和应用层的功能,简单介绍了ZigBee设备创建网络和加入网络的过程。然后详细介绍了整个系统的硬件和软件设计,在硬件设计方面,提出硬件设计的总体框架,分别对无线微处理器CC2430、DHT91温湿度传感器和PT100温度传感器、串口通信模块等进行了具体的电路设计;在软件设计方面,分析了TI的Z-stack协议栈,对其结构和工作流程做了详细说明,介绍终端节点和协调器节点通信程序、温湿度、电压测试程序,利用VC++设计了自己的上位机界面,并且将此界面成功嵌入到第三方组态软件中。最后对整个系统进行整体功能测试如组网、电压、温度和通信距离的测试,实现设计最初的目标,构建了一个稳定灵活的测控网络。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 无线传感器网络概念

- 1.2 几种无线技术比较

- 1.3 课题研究的背景、意义及发展现状

- 1.4 论文主要工作及结构安排

- 第2章 ZigBee 技术介绍

- 2.1 ZigBee 概述

- 2.2 ZigBee 的网络设备

- 2.3 ZigBee 的网络拓扑方式

- 2.4 ZigBee 协议栈介绍

- 2.4.1 物理层规范

- 2.4.2 MAC 层规范

- 2.4.3 网络层规范

- 2.4.4 应用层规范

- 2.5 ZigBee 网络组建

- 2.5.1 协调器创建网络

- 2.5.2 设备入网

- 第3章 基于 ZigBee 技术的无线测控网络平台的设计方案

- 3.1 无线测控网络平台系统设计

- 3.2 硬件设计方案

- 3.2.1 无线传输芯片选择

- 3.2.2 传感器选择

- 3.3 软件设计方案

- 3.3.1 底层程序设计

- 3.3.2 上位机设计

- 第4章 系统硬件设计实现

- 4.1 CC2430 模块

- 4.1.1 CC2430 及其外围电路

- 4.1.2 天线选择

- 4.2 信息采集电路

- 4.2.1 运放的设计

- 4.2.2 测温电路

- 4.2.3 电压、电流测试电路

- 4.3 串口通信电路

- 4.4 电源电路

- 4.5 PCB 设计

- 第5章 无线测控网络平台的软件设计

- 5.1 软件平台的搭建

- 5.2 Z-stack 介绍

- 5.3 片上程序设计

- 5.3.1 A/D 转换程序

- 5.3.2 DHT91 温湿度检测程序

- 5.3.3 无线通信模块

- 5.3.4 串口通信模块

- 5.4 上位机软件设计

- 第6章 系统测试

- 第7章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].测控技术与测控网络系统应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(01)

- [2].煤矿测控网络模式选择[J]. 西安科技大学学报 2009(06)

- [3].生产企业三级测控网络的设计与应用[J]. 广东工业大学学报 2008(04)

- [4].3G技术背景下的移动测控网络[J]. 仪器仪表用户 2010(05)

- [5].在测控网络中组播通信的实现方法[J]. 邯郸职业技术学院学报 2013(02)

- [6].基于VB的RS-485测控网络通信设计与实现[J]. 微计算机信息 2009(36)

- [7].对目前太网数控车间测控网络系统研究与应用[J]. 数字技术与应用 2016(02)

- [8].一种高可靠 可重构远距离测控网络系统[J]. 导弹与航天运载技术 2010(01)

- [9].列车上温湿度测控网络的设计[J]. 硅谷 2010(19)

- [10].基于CC1101的分布式节能测控网络设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2010(12)

- [11].基于CAN总线的虚拟测控网络设计[J]. 硅谷 2009(15)

- [12].分布式航天器系统的测控网络架构与关键技术[J]. 电讯技术 2018(08)

- [13].工业无线测控网络中WiFi无线终端设计与实现[J]. 自动化与仪表 2011(08)

- [14].基于最小故障感知器的分布式测控网络诊断[J]. 控制工程 2011(01)

- [15].用电源线实现数据传输的测控网络设计[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2009(03)

- [16].基于IEEE802.15.4a的无线测控网络协议[J]. 计算机工程 2009(16)

- [17].基于DataSocket分布式测控网络数据通信方法研究[J]. 计算机应用 2008(02)

- [18].基于CAN总线的虚拟测控网络设计[J]. 数字技术与应用 2010(06)

- [19].2017全国嵌入式仪表及系统技术会议——嵌入式智能系统与测控网络安全专家论坛征文通知[J]. 仪表技术 2017(04)

- [20].煤矿安全测控网络建设研究[J]. 能源与节能 2017(11)

- [21].超大尺寸激光测距大型测控网络研制[J]. 计量学报 2016(04)

- [22].基于自回归算法的测控网络时钟同步设计[J]. 现代电子技术 2018(13)

- [23].基于虚拟仪器的测控网络教学实验系统[J]. 电气电子教学学报 2009(05)

- [24].测控技术的发展现状与展望[J]. 计算机与网络 2020(14)

- [25].基于Zigbee的无线水位测控网络设计[J]. 工业控制计算机 2009(10)

- [26].分布式测控网络重构及其应用[J]. 北京邮电大学学报 2009(06)

- [27].推动智慧城市顶层设计及核心支撑性技术的协同发展[J]. 智能建筑 2014(11)

- [28].泛在测控网络环境下基于SIP的WSN网关设计[J]. 计算机测量与控制 2012(12)

- [29].构建自动化环境下的工业无线网络[J]. 中国仪器仪表 2008(S1)

- [30].基于CAN总线的变电站监控系统的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/88a66dc7d28ceb0749c05acc.html