# 碎石封层耐久性试验方法研究

### 论文摘要

随着我国交通事业的迅速发展,沥青混凝土路面大量修建,路面早期损害及耐久性问题日益严峻,人们也越来越重视沥青路面的预防性养护。碎石封层具有良好的耐磨性和防滑性,且施工便捷、经济适用,在沥青路面的养护中得到广泛应用。与国外相比,我国碎石封层的使用寿命大大缩短,其耐久性研究显得十分重要。在环境和荷载的共同作用下,碎石封层的耐久性能呈现出快速下降的趋势,主要表现为碎石的剥落和抗滑性能的降低,这些损坏极大的影响了路面的使用性能。本文主要从沥青与碎石的低温粘结性、构造深度、摩擦系数出发研究碎石封层技术的耐久性。影响碎石封层耐久性的因素很多,原材料的选择、设计与施工、使用条件等。在选择原材料时,不仅要考虑沥青与碎石的种类,还要对其用量及尺寸进行严格控制；设计与施工过程中要充分考虑碎石封层的工作原理和使用条件,严格遵守相关设计规范。碎石与沥青的低温粘结性能是影响碎石脱落的主要因素,在Vialit试验规范的基础上进行改进,分别对基质沥青、橡胶沥青、TLA湖改性沥青进行低温粘结试验。碎石采用4.75-9.5mm单一粒径级配的玄武岩；150g沥青用量可以满足爬升高度2/3H的要求；落球高度为75cm可以提供足够的冲击能量；通过改变实验温度（-20℃、-15℃、-10℃、-5℃、0℃、5℃、10℃）找出不同沥青的合理试验温度,在相应温度条件下冻融循环,并进行低温粘结试验。试验结果表明,改进的Vialit试验能够很好的反映沥青与碎石的低温粘结性,是有效评价碎石封层耐久性的指标。碎石封层的构造深度和相应的摩擦系数能够很好的反映其抗滑性能。通过改进的车辙试验仪进行试件成型后,分别放在不同的温度（30℃、45℃、60℃）下养护,每隔10h轮碾1h,并即时测量其构造深度和摩擦系数。试验结果表明,养护与试验温度越高构造深度和摩擦系数的初期变化越明显,最后都趋于某固定值,终值主要由碎石种类决定。即构造深度和摩擦系数两个指标可以很好的评价碎石封层耐久性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 国内外研究概况

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 研究的目的和意义

- 1.4 研究内容和技术路线

- 1.4.1 主要内容

- 1.4.2 技术路线

- 2 沥青路面与碎石封层路面的耐久性

- 2.1 路面使用性能与耐久性

- 2.1.1 路面设计的基本要求与目标

- 2.1.2 路面使用性能

- 2.1.3 路面的耐久性

- 2.1.4 路面使用性能和耐久性之间的关系

- 2.2 沥青路面的耐久性

- 2.2.1 沥青路面的破坏形式

- 2.2.2 提高沥青路面耐久性主要措施

- 2.3 碎石封层的耐久性

- 2.3.1 碎石封层的路用性能

- 2.3.2 碎石封层的破坏形式

- 2.3.3 碎石封层质量控制

- 2.4 本章小结

- 3 碎石封层耐久性影响因素及评价指标

- 3.1 原材料性质对碎石封层耐久性的影响

- 3.1.1 沥青

- 3.1.2 集料

- 3.2 设计因素对碎石封层耐久性的影响

- 3.3 施工因素对碎石封层耐久性的影响

- 3.4 碎石封层耐久性评价指标

- 3.4.1 沥青与碎石的低温粘结性

- 3.4.2 碎石封层抗滑性

- 3.5 本章小结

- 4 低温粘附性试验

- 4.1 试验目的

- 4.2 原材料

- 4.3 试验仪器

- 4.4 试验方法方法与结果分析

- 4.4.1 沥青用量的确定

- 4.4.2 Vialit试验温度确定

- 4.4.3 冻融循环对封层耐久性的影响

- 4.5 本章小结

- 5 抗滑性试验

- 5.1 试验目的

- 5.2 垫块的制作

- 5.2.1 准备工作

- 5.2.2 垫块制作

- 5.3 试件的制作

- 5.3.1 试验仪器

- 5.3.2 试件制作过程

- 5.4 构造深度试验

- 5.4.1 试验仪器

- 5.4.2 试验过程

- 5.4.3 试验结果与数据分析

- 5.5 摩擦系数试验

- 5.5.1 试验仪器

- 5.5.2 试验过程

- 5.5.3 试验结果与数据分析

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].个性化健康宣教在体外冲击波碎石患者的应用效果[J]. 智慧健康 2019(35)

- [2].公路工程水泥稳定碎石的常见问题和质量管理[J]. 门窗 2019(20)

- [3].高速公路同步碎石下封层施工技术[J]. 中国公路 2020(10)

- [4].水泥稳定碎石运用于公路工程施工中的探究[J]. 建材与装饰 2016(39)

- [5].公路水泥稳定碎石的施工技术[J]. 发展 2017(02)

- [6].江广高速公路水泥稳定碎石配合比的设计[J]. 江西建材 2017(12)

- [7].公路路面基层中水泥稳定碎石的施工技术[J]. 四川建材 2017(07)

- [8].为什么火车轨道下面有碎石，而高铁没有[J]. 中学时代 2020(08)

- [9].火车道上为什么铺碎石?[J]. 小学阅读指南(低年级版) 2016(01)

- [10].未发出的短信[J]. 幸福(情爱) 2012(08)

- [11].未发出的短信[J]. 故事家(微型经典故事) 2011(11)

- [12].铺路与制鞋[J]. 故事家.微型经典故事 2008(12)

- [13].土石坝碎石土内部渗透侵蚀颗粒级配影响的数值模拟研究[J]. 水利技术监督 2020(06)

- [14].水泥稳定碎石技术在公路工程施工中的应用[J]. 交通世界 2019(34)

- [15].高速公路同步碎石下封层施工技术[J]. 四川水泥 2020(09)

- [16].基于最优尺度回归法和费效法的水泥稳定碎石结构施工标准[J]. 公路 2020(09)

- [17].免振压水泥稳定碎石技术的研究与应用[J]. 现代交通技术 2016(06)

- [18].低剂量水泥稳定碎石的施工工艺[J]. 江西建材 2017(12)

- [19].新细则下水泥稳定碎石的探讨[J]. 建设科技 2017(11)

- [20].碎石砼长期动静弹性模量相关性研究[J]. 公路与汽运 2016(04)

- [21].水泥稳定碎石的抗裂性技术应用[J]. 企业技术开发 2015(03)

- [22].影响泌尿系结石行体外冲击波碎石后促进碎石排出效果因素分析及对策[J]. 吉林医学 2015(09)

- [23].正在做最重要的事[J]. 初中生学习(高) 2010(Z1)

- [24].振动搅拌对水泥稳定碎石水泥用量的影响研究[J]. 建材发展导向 2020(20)

- [25].碎石土的颗粒特征及其优先流研究进展[J]. 中国科技信息 2012(06)

- [26].水泥稳定碎石半刚性基层施工技术研究[J]. 交通世界 2020(17)

- [27].山区含碎石黏土地基强夯超孔隙水压力变化规律试验研究[J]. 公路与汽运 2017(04)

- [28].沥青稳定碎石排水基层的应用研究[J]. 西部交通科技 2017(08)

- [29].不同因素对水泥稳定碎石的性能影响研究[J]. 科技经济导刊 2017(26)

- [30].水泥稳定碎石在道路工程中的应用[J]. 民营科技 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/88a8de9d3cfaebe69a99a07b.html