# 动态可配置WSN通用测控系统的应用研究

### 论文摘要

无线传感网络(Wireless Sensor Networks,WSN)融合了传感器技术、通信技术和计算机技术,实现了数据采集、传输及处理的统一,已被广泛应用于各行各业,其在测控系统中的应用也正成为研究的热点。目前各机构对基于WSN的测控系统进行独立的研究,在开发过程中势必存在大量重复开发。为此,本文提出了动态可配置WSN通用测控系统(DWSNS)的设计方案。目的在于提供一个硬件可裁减、软件可定制的基于WSN的通用测控系统的基础框架,以减少重复劳动、提高系统可重用性和开发效率。本文的主要工作及创新点如下:(1)在分析测控系统一般结构的基础上提出了一种基于无线传感网络的通用测控系统DWSNS的软硬件模型。(2)根据硬件构件设计思想给出了DWSNS的通用硬件平台的设计方案,系统采用Freescale公司的MC13213作为DWSNS中测控节点的主控芯片,将模拟量输入、开关量输入、模拟量输出以及开关量输出模块作为四个独立的模块进行设计,不与主控芯片的特定引脚相连,使得测控节点的硬件功能不被固化,增加了硬件的灵活性和通用性。(3)按照组态软件及组件的设计思想分别完成了上、下位机软件的设计。在下位机软件的设计中根据嵌入式数据库的设计思想,将配置参数按照设定的数据结构存放在嵌入式数据库中,并给出相关的Flash地址定位算法。下位机运行时根据此算法在嵌入式数据库中查找相应的配置文件,对其进行解析并依据配置文件执行相应操作,从而使下位机功能在通用框架的基础上具体化。(4)在上位机软件的设计中,给出了具有良好用户界面的上位机配置软件,并对相应数据库进行了详细设计,使用配置软件可以方便地对DWSNS的通用硬件平台进行配置。给出了监控软件的设计,监控软件根据配置软件生成的XML文件生成针对具体系统的监控界面,实现对WSN中各测控节点的监控。(5)为了验证DWSNS的可行性和可靠性,本文最后给出了使用DWSNS进行配置式开发的应用实例。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 无线传感网络的构成及优势

- 1.1.2 测控系统的历史及现状

- 1.1.3 组态软件简介

- 1.2 课题意义与本文工作

- 1.2.1 课题意义

- 1.2.2 本文工作

- 1.3 论文结构

- 第二章 DWSNS 的总体设计方案

- 2.1 通用型系统设计原则

- 2.2 测控系统的一般结构

- 2.3 DWSNS 通用模型的建立

- 2.3.1 硬件通用平台的设计

- 2.3.2 通用型软件设计方案

- 2.4 DWSNS 的组网方式

- 2.5 相关技术概要

- 2.5.1 ZigBee 技术简介

- 2.5.2 构件的描述

- 2.5.3 XML 文件

- 2.6 本章小结

- 第三章 DWSNS 的通用硬件设计

- 3.1 主控芯片的选型

- 3.2 MC13213 的最小系统

- 3.2.1 电源模块

- 3.2.2 晶振模块

- 3.2.3 BDM 调试写入模块及复位模块

- 3.3 通用硬件平台的设计

- 3.3.1 模拟量输入模块

- 3.3.2 开关量输入模块

- 3.3.3 模拟量输出模块

- 3.3.4 开关量输出模块

- 3.4 串口模块

- 3.5 硬件设计体会

- 3.6 本章小结

- 第四章 DWSNS 的嵌入式软件设计

- 4.1 软件框架

- 4.2 MC13213 底层硬件驱动

- 4.2.1 MC13213 芯片初始化

- 4.2.2 无线收发功能的实现

- 4.2.3 串口初始化

- 4.2.4 Flash 模块程序

- 4.3 测控功能模块接口的设计

- 4.3.1 通用I/O 功能接口设计

- 4.3.2 AD 功能接口设计

- 4.3.3 PWM 功能接口设计

- 4.4 嵌入式数据库的设计

- 4.4.1 配置参数数据结构的设计

- 4.4.2 Flash 地址定位算法的设计

- 4.5 遇到的问题与解决的方法

- 4.6 本章小结

- 第五章 配置与监控软件的设计

- 5.1 配置软件的设计

- 5.1.1 硬件可配置资源分析

- 5.1.2 数据库的设计

- 5.1.3 配置软件功能设计

- 5.1.4 XML 文件的封装

- 5.2 监控软件的设计

- 5.2.1 监控软件的功能划分

- 5.2.2 XML 文件的解析

- 5.2.3 物理量回归校准

- 5.3 上下位机通信协议的设计

- 5.3.1 上位机发送的包格式

- 5.3.2 下位机发送的帧格式

- 5.4 配置功能的测试

- 5.5 本章小结

- 第六章 应用实例设计与分析

- 6.1 温室大棚环境监控系统的需求分析

- 6.2 环境参数的调节方法及传感器的选择

- 6.3 系统输入量与输出量的分析

- 6.4 硬件的搭建

- 6.5 系统的定制

- 6.6 配套的监控软件的生成

- 6.7 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 课题展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表的论文及科研成果

- 附录A 测控节点工程文件列表及主控芯片引脚图

- A.1 测控节点工程文件列表

- A.2 64 引脚LGA 封装的MC13213 的引脚分配图

- 附录B 系统硬件实物图

- B.1 测控节点实物图

- B.2 汇聚节点实物图

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].面向WSN的无人机水域监测系统研究与应用[J]. 现代电子技术 2020(12)

- [2].基于WSN的流量监控系统设计[J]. 常州信息职业技术学院学报 2020(04)

- [3].基于WSN的污水处理系统的监测研究[J]. 电脑知识与技术 2020(25)

- [4].基于WSN的气体钻井地层出水模拟监测系统[J]. 仪表技术与传感器 2016(12)

- [5].面向精细农业的WSN路由协议低功耗性能的分析[J]. 阴山学刊(自然科学版) 2017(02)

- [6].WSN路由协议“热点”问题的分析与研究[J]. 阴山学刊(自然科学版) 2017(03)

- [7].基于WSN的气象数据采集系统设计[J]. 智能城市 2016(08)

- [8].一种基于WSN和GPRS的箱式变电站监控系统设计[J]. 现代电子技术 2016(17)

- [9].基于人工蜂群寻优算法的WSN中继节点布局方案[J]. 电信科学 2016(09)

- [10].基于位置感知和代理的WSN多径路由方案[J]. 电视技术 2015(11)

- [11].一种基于消息队列的WSN观测数据自动入库方法[J]. 自动化与仪器仪表 2015(08)

- [12].基于冗余节点间歇性的WSN路由协议的设计[J]. 沈阳化工大学学报 2020(01)

- [13].改进压缩感知算法的WSN数据恢复方法[J]. 计算机工程与设计 2020(05)

- [14].基于WSN的便携式多路无线抢答器设计[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [15].可低占空比采集充放电数据的WSN节点光伏系统设计[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2016(03)

- [16].基于WSN的温室智能灌溉系统软件设计[J]. 现代电子技术 2017(16)

- [17].基于卡尔曼滤波的WSN中发酵温度数据处理[J]. 信息技术 2017(09)

- [18].基于WSN的室内定位系统[J]. 通信与信息技术 2017(05)

- [19].基于WSN的大型仪器设备开放共享管理系统构建[J]. 实验室研究与探索 2015(11)

- [20].WSN节能问题中基于曲线拟合的插值算法研究[J]. 现代电子技术 2016(01)

- [21].物联网中WSN网络中的节点故障快速定位模块设计与实现[J]. 现代电子技术 2016(18)

- [22].基于WSN的猪舍环境监测系统设计[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2015(02)

- [23].基于改进人工鱼群算法的WSN覆盖优化策略[J]. 微电子学与计算机 2015(06)

- [24].WSN定向扩散路由协议的改进和实现研究[J]. 网友世界 2013(23)

- [25].面向基于磁感应的非传统媒介WSN的能耗模型[J]. 传感技术学报 2020(09)

- [26].动态分簇的多移动机器人WSN数据收集方法研究[J]. 小型微型计算机系统 2014(04)

- [27].面向WSN的安全范围查询协议研究[J]. 现代电子技术 2014(11)

- [28].WSN经典路由协议比较[J]. 智能计算机与应用 2014(02)

- [29].一种基于WSN的氧化锌避雷器在线监测方法[J]. 黑龙江科技信息 2012(29)

- [30].WSN拥塞控制协议的研究[J]. 软件导刊 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/88d2ce290716a29a05cd3589.html