# 基于DSP的柴油机状态监测与故障诊断系统研究

### 论文摘要

柴油机结构复杂、零部件众多,在工作过程中,柴油机的很多系统都处于高温、高压等多种因素干扰的恶劣条件下。为了保证其工作过程中的可靠性,柴油机运行状态监测及在线故障诊断技术就变得非常必要。瞬时转速信号含有丰富的柴油机工况信息,能反映柴油机缸内工作状态,本文选择瞬时转速信号作为状态监测参数。DSP具有强大的数据处理能力和极高的运行速度,但在柴油机故障诊断方面的应用还很少。为此,本文建立了基于DSP的柴油机故障诊断与状态监测系统,设计了以TMS320F2812DSP高速处理芯片为核心的硬件电路,实现了柴油机瞬时转速等信号的采集、信号处理及柴油机运行状态分析,并应用极坐标分析方法对柴油机单缸熄火故障进行了诊断。针对柴油机单缸熄火故障,本文对瞬时转速信号分别采用FFT和极坐标分析方法进行了处理,并对两种分析结果进行了比较,跟FFT算法相比,极坐标法的优点在于它不仅能及时判断出缸内故障的发生,还能快速定位故障缸。根据系统要求,设计了以DSP高速处理芯片为核心的接口电路、瞬时转速和上止点采集电路、CAN总线通讯电路。并在CCS编程环境下,编写了瞬时转速、信号处理、CAN通讯程序。为了能够以图形方式直观显示柴油机运行状态,本文设计了基于LABVIEW的PC上位机监控系统,通过CAN总线数据传输,监控系统能实时地显示柴油机的瞬时转速曲线,极坐标监测状态以及各缸工作均匀性状态。最后,在C4108ZC53柴油机上对本文设计的故障诊断与状态监测系统进行了实验验证,结果表明,运用极坐标系的方法对柴油机缸内故障进行诊断,能够快速有效的实现缸内故障判断以及对故障缸的定位。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 柴油机故障诊断技术的研究内容

- 1.2.1 故障诊断技术

- 1.2.2 柴油机故障诊断的研究内容

- 1.3 基于瞬时转速的柴油机故障诊断技术研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 系统方案设计

- 2.1 引言

- 2.2 柴油机单缸熄火故障发生机理与诊断方法

- 2.2.1 柴油机单缸熄火故障发生机理

- 2.2.2 柴油机单缸熄火故障诊断方法

- 2.3 系统总体方案设计

- 2.4 DSP芯片简介

- 2.5 本章小结

- 第3章 柴油机单缸熄火故障诊断策略研究

- 3.1 瞬时转速的测量方法

- 3.2 瞬时转速信号的数字滤波

- 3.2.1 数字滤波器的功能以及分类

- 3.2.2 FIR数字滤波器的设计

- 3.3 基于FFT的故障诊断方法

- 3.4 瞬时转速的极坐标算法分析

- 3.4.1 极坐标变换

- 3.4.2 柴油机故障诊断方法

- 3.5 两种算法效果比较

- 3.6 本章小结

- 第4章 柴油机状态监测与故障诊断系统硬件设计

- 4.1 DSP芯片接口电路

- 4.1.1 电源及复位电路设计

- 4.1.2 JTAG接口与外部时钟电路设计

- 4.2 信号调理电路

- 4.2.1 瞬时转速信号调理电路设计

- 4.2.2 上止点信号调理电路设计

- 4.3 CAN总线通讯模块设计

- 4.3.1 F2812内置eCAN模块概述

- 4.3.2 CAN通信模块硬件电路设计

- 4.4 硬件抗干扰设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 柴油机状态监测与故障诊断系统软件设计

- 5.1 CCS编译环境简介

- 5.2 主程序设计

- 5.3 瞬时转速采集程序设计

- 5.3.1 事件管理器模块简介

- 5.3.2 程序设计

- 5.4 上止点信号判别程序

- 5.5 算法程序

- 5.6 CAN通信程序

- 5.7 本章小结

- 第6章 实验研究

- 6.1 基于LabVIEW的监控界面设计

- 6.1.1 CAN卡函数库的调用

- 6.1.2 监控界面程序设计

- 6.2 实验系统组成

- 6.2.1 柴油机类型

- 6.2.2 瞬时转速测量装置

- 6.2.3 数据处理与故障诊断系统

- 6.3 柴油机单缸熄火故障实验研究

- 6.3.1 实验准备

- 6.3.2 实验结果分析

- 6.4 各缸工作均匀性判定

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于DSP的数字信号处理“口袋实验室”设计[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [2].基于DSP的数字多媒体网络教学终端研究[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [3].基于DSP的带式输送机乘人越位监控系统设计[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].基于DSP技术的直流伺服电机调速系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2020(03)

- [5].基于双路DSP的救援井探测数据通信系统[J]. 传感器世界 2020(01)

- [6].基于DSP的无刷直流电机系统软件设计[J]. 沈阳工业大学学报 2020(03)

- [7].基于项目的DSP原理及应用与电力电子技术课程融合教学探讨[J]. 高教学刊 2020(16)

- [8].基于DSP的旋转调制惯导系统电机控制方法[J]. 舰船电子工程 2020(03)

- [9].基于抖音平台的DSP原理及应用课程教学改革探究[J]. 教育现代化 2020(21)

- [10].基于DSP的中断冲突避免机制的研究与实现[J]. 遥测遥控 2020(02)

- [11].基于DSP控制的10路伺服电机系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [12].基于DSP的井下低压馈电开关保护器设计[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [13].基于DSP的矿用巡检机器人控制系统设计[J]. 煤矿机械 2020(11)

- [14].基于DSP的简易频率计设计[J]. 玉林师范学院学报 2019(02)

- [15].DSP技术在雷达信号处理中的应用探究[J]. 信息记录材料 2019(10)

- [16].基于DSP的多功能自动旋转门设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [17].基于DSP和FPGA的数字信号处理系统设计[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].基于DSP的动车组车内噪声主动控制系统设计[J]. 铁道科学与工程学报 2016(11)

- [19].基于DSP的远程视频监控系统研究[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [20].基于FPGA和DSP的视频处理系统分析[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [21].基于DSP的电动助力自行车控制系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(21)

- [22].DSP直流电机调速系统研究[J]. 现代制造技术与装备 2016(12)

- [23].基于DSP的电动执行机构相序检测及缺相保护方法[J]. 测控技术 2017(02)

- [24].DSP技术课程教学要点及教学方法探讨[J]. 实验技术与管理 2017(04)

- [25].DSP的交流异步电动机变频调速技术要点分析[J]. 科技创新与应用 2017(09)

- [26].一种DSP控制的高频逆变器死区时间补偿方法[J]. 工业控制计算机 2017(03)

- [27].基于定点型DSP的开关电源数字环路控制方法[J]. 电源世界 2017(03)

- [28].DSP在电子信息工程综合实践中的应用分析[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [29].基于DSP的软开关型弧焊逆变器的开发[J]. 四川劳动保障 2016(S2)

- [30].基于DSP的三相-单相矩阵变换器的设计[J]. 数字通信世界 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/890697d8a0d175825789891c.html