# 聚羧酸系高效减水剂的合成与性能

### 论文摘要

与传统减水剂相比,聚羧酸系高效减水剂因其减水率高、坍落度损失小和安全环保等优点,日益受到学术界、产业界广泛的关注。本文在合成甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(MPEGMA)大单体的基础上,重点研究了AA/MAA/AMPS/MPEGMA/EA/DEM共聚物的合成及其对水泥浆体的分散性能。以甲氧基聚乙二醇(MPEG)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)为主要原料,通过酯交换法合成了MPEGMA,用FTIR表征了它的结构,并研究了催化剂、阻聚剂、反应时间和反应温度等因素对酯化率的影响。结果表明,MPEG/催化剂的摩尔比为4、阻聚剂用量为0.27wt%、87℃反应6h,酯化率可达98.8%.采用水溶液调节共聚合方法,以AA、MAA、AMPS、MPEGMA、EA和DEM等为原料合成了聚羧酸系高效减水剂,并用FTIR光谱表征了它的结构。详细研究了引发剂、磺酸盐、丙烯酸和马来酸二乙酯等因素对净浆流动度的影响。结果表明,AA、MAA、AMPS、MPEGMA、EA和DEM的摩尔比4.16:2.08:1:1.88:0.66:0.82,APS的用量为6.4wt%、巯基丙酸用量为0.22wt%时,所得共聚物的分散效果较佳。在折固掺量为0.3%、水灰比为0.29时,水泥净浆流动度可达275mm,120min内基本不变。马来酸二乙酯的加入,提高了流动度经时保持性。初步探讨了聚羧酸系高效减水剂的分散机理。萘系减水剂作用机理主要是依靠Zeta电位的静电斥力;而聚羧酸系减水剂是依靠静电斥力和空间位阻等实现,并且以空间位阻为主。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 减水剂的作用及分类

- 1.1.1 减水剂的作用

- 1.1.2 减水剂的分类

- 1.1.3 高效减水剂的分类及特征

- 1.2 高效减水剂的作用机理

- 1.2.1 静电斥力学说

- 1.2.2 空间位阻学说

- 1.2.3 水化膜润滑作用

- 1.2.4 引气隔离“滚珠”作用

- 1.2.5 降低水泥颗粒固液界面能

- 1.2.6 空缺稳定理论

- 1.2.7 其它理论

- 1.3 聚羧酸系高效减水剂

- 1.3.1 聚羧酸系高效减水剂的优点

- 1.3.2 聚羧酸系高效减水剂的分子结构

- 1.3.3 聚羧酸系高效减水剂的合成策略

- 1.3.4 聚羧酸系高效减水剂国内的进展

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 第二章 甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯的合成研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 主要试剂与规格

- 2.1.2 反应原理

- 2.1.3 合成方法

- 2.1.4 测试与表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 MPEGMA 的FTIR 分析

- 2.2.2 催化剂的选择

- 2.2.3 催化剂的用量对酯化率的影响

- 2.2.4 阻聚剂的选择

- 2.2.5 阻聚剂用量对酯化率的影响

- 2.2.6 反应温度对酯化反应的影响

- 2.2.7 反应时间对酯化率的影响

- 2.3 本章小结

- 第三章 甲氧基聚乙二醇马来酸单酯的合成

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要试剂及规格

- 3.1.2 合成方法

- 3.1.3 测试与表征

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 浓硫酸用量对酯化率的影响

- 3.2.2 马来酸酐用量对酯化率的影响

- 3.2.3 反应温度对酯化率的影响

- 3.2.4 反应时间对酯化率的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 聚羧酸系高效减水剂的合成及其性能

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要试剂及规格

- 4.1.2 反应原理

- 4.1.3 AA/MAA/AMPS/MPEGMA/EA/DEM 共聚物的合成

- 4.1.4 测试与表征

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 AA/MAA/AMPS/MPEGMA/EA/DEM 共聚物的红外图谱

- 4.2.2 MPEGMA 与MPEGMAH 的共聚合性能比较

- 4.2.3 引发剂用量对净浆流动度的影响

- 4.2.4 链转移剂对净浆流动度的影响

- 4.2.5 磺酸盐对净浆流动度的影响

- 4.2.6 AMPS 的用量对净浆流动度的影响

- 4.2.7 AA/MAA 摩尔比对净浆流动度的影响

- 4.2.8 羧酸总量对净浆流动度的影响

- 4.2.9 丙烯酸酯对净浆流动度的影响

- 4.2.10 马来酸二乙酯对流动度的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 聚羧酸系高效减水剂作用机理的初步研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 实验试剂及规格

- 5.1.2 合成方法

- 5.1.3 净浆流动度测试

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 减水剂掺量对净浆流动度的影响

- 5.2.2 侧链长度对净浆流动度的影响

- 5.2.3 SNF 与SP1 的净浆流动度测试

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间所获得的科研成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8916edb570265866371573fa.html