# 基于径向剪切干涉波前检测技术的研究

### 论文摘要

波前检测技术已经广泛应用于各个领域,为科学技术的发展起到了不可替代的作用。与传统的波前检测技术相比,如泰曼-格林干涉仪,径向剪切干涉不需要设置专门的参考光束,因此它能够检测大口径的波前。此外,径向剪切干涉对振动、空气扰动等不敏感,因此它适用于现场使用。但是径向剪切干涉系统的参考波前一般不是一个理想的平面波,干涉条纹图并不直接反应待测波前。这就导致条纹解释和重建波前变的十分困难和复杂。本文分析讨论了几种典型的径向剪切系统,在环路径向剪切干涉仪的基础上设计搭建了径向剪切干涉波前检测系统。现将本文的主要内容归纳如下:1在对径向剪切干涉原理详细阐述的基础上,模拟了径向剪切干涉条纹。2基于相对灵敏度与径向剪切干涉条纹图提出了径向剪切比的选取原则。3根据干涉条纹特点,论述了基于最小二乘法和zernike多项式的拟合算法,并编写了波前重建程序,仿真了简单和复杂波前的复原,并提出了利用相对精度来表征迭代误差。4引入形态学方法来处理干涉条纹图,解决了因光学元件缺陷等造成的干涉条纹断裂的问题。5设计了望远系统和分束器,推导出了分束器的透反比与径向剪切比的关系公式。6设计并搭建了径向剪切干涉波前测量装置。完成了仿真实验,结果表明波前重建算法是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 典型波前检测系统

- 1.2.1 哈特曼-夏克波前传感器

- 1.2.2 曲率波前传感器

- 1.2.3 干涉测量法

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 径向剪切干涉原理

- 2.1 典型的径向剪切干涉仪

- 2.2 径向剪切干涉原理

- 2.2.1 径向剪切干涉波前测量系统设计

- 2.2.2 径向剪切干涉条纹解释

- 2.2.3 径向剪切干涉图仿真

- 2.3 剪切比的选择原则

- 2.3.1 剪切比灵敏度分析

- 2.3.2 待测波前对剪切干涉条纹的影响

- 2.3.3 径向剪切比的选取原则

- 2.4 本章小结

- 第3章 径向剪切干涉条纹处理及波前重建

- 3.1 干涉图预处理

- 3.1.1 图像滤波

- 3.1.2 干涉条纹的腐蚀和膨胀

- 3.1.3 干涉条纹标记和采样

- 3.2 基于ZERNIKE多项式波前拟合

- 3.2.1 Zenike 多项式

- 3.2.2 最小二乘法波前拟合

- 3.2.3 拟合仿真

- 3.3 波前重建

- 3.3.1 波前迭代复原算法

- 3.3.2 迭代仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 径向剪切干涉实验仿真

- 4.1 实验装置

- 4.1.1 望远系统的设计

- 4.1.2 分光棱镜的设计

- 4.1.3 其他主要元件的选择

- 4.2 波前复原仿真实验

- 4.3 精度分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于波前梯度平方的自适应光学优化校正算法[J]. 激光与光电子学进展 2019(24)

- [2].一类反应扩散方程显示波前解的稳定性[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].大口径多光谱通道波前测量系统设计[J]. 红外与激光工程 2020(08)

- [4].空间光学相机波前探测子孔径数量研究[J]. 航天返回与遥感 2020(05)

- [5].光束在冷却液中传输的波前差研究[J]. 激光与红外 2015(11)

- [6].我国惯性约束聚变领域中的波前控制技术[J]. 光电工程 2020(10)

- [7].模型式无波前探测自适应光学系统收敛速度优化[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于混合粒子群算法的相位差波前探测技术[J]. 激光与光电子学进展 2020(03)

- [9].基于FPGA的自适应光学系统波前处理机[J]. 光学精密工程 2011(08)

- [10].个性化波前引导的LASIK矫正中度以上近视散光的初步观察[J]. 临床眼科杂志 2008(02)

- [11].液晶空间光调制器的波前模拟及波前校正[J]. 激光与光电子学进展 2019(05)

- [12].大气湍流波前压缩感知测量重建研究[J]. 光电工程 2018(04)

- [13].激光散斑引起的波前探测误差及误差消除研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].波前构建法研究现状[J]. 地球物理学进展 2011(03)

- [15].基于高精度波前快速推进法的页岩气储层动用分析[J]. 东北石油大学学报 2014(04)

- [16].基于实时波前信息的图像复原[J]. 光学精密工程 2012(06)

- [17].由焦面附近光强分布实现波前重构[J]. 强激光与粒子束 2010(05)

- [18].一类竞争生态系统波前解的存在性[J]. 数学的实践与认识 2008(05)

- [19].外差探测系统波前校正实验研究[J]. 仪器仪表学报 2018(12)

- [20].液晶微透镜阵列在波前传感领域的应用概述[J]. 光电子技术 2010(03)

- [21].波前构建法中的网格点定位(英文)[J]. Applied Geophysics 2009(03)

- [22].液晶空间光调制器用于波前校正的研究[J]. 红外与激光工程 2008(06)

- [23].基于脉动阵列的自适应光学实时波前处理机设计[J]. 光电工程 2008(05)

- [24].Q值引导与波前引导的LASIK治疗近视的初步研究[J]. 国际眼科杂志 2008(05)

- [25].大口径光学元件中频波前的检测[J]. 强激光与粒子束 2013(12)

- [26].嵌入式波前处理与控制系统设计[J]. 强激光与粒子束 2013(S1)

- [27].利用多通道相位差异波前探测法检测自适应光学系统非共光路像差[J]. 光学精密工程 2013(07)

- [28].基于哈特曼传感器的激光波前分布测量技术[J]. 中国测试 2012(05)

- [29].波前编码应用于红外光学系统无热化的研究[J]. 红外与激光工程 2011(01)

- [30].波前构建法中网格点相对定位及属性计算研究[J]. 地球物理学进展 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/891994609e4befbee04d7385.html