# 风力发电机组电能质量监测与改善的研究

### 论文摘要

风能作为一种清洁能源,其利用相当广泛,风力发电作为其中的一个重要应用,对国民经济的发展有巨大的促进作用。同时应当看到,风力发电机组是一个动态性很强的系统,保证合格的电压并网是一个很大的挑战,本文即是对风电机组电能质量所作的研究,研究对象为双馈异步发电机组。本文主体分为三部分：风电机组电能质量监测的理论研究、风电机组电能质量改善的研究和风电机组电能质量监控系统的实现。电能质量监测首先研究了信号去噪的原理,小波阈值法去噪可以达到很好的去噪效果,它可以滤除信号的杂波,尤其是噪声干扰信号,这样可以大大提高谐波分析的精准度。谐波成分分析采用傅里叶加窗的办法,加窗截断会产生频谱泄漏,采样频率不够会导致栅栏效应,文中研究了几种常见窗函数的频谱特性,并给出了选择窗函数的原则和抑制栅栏效应的方法。针对电能质量会出现的电压突变情况,采用小波分解重构高频信号的办法,可以精确地检测出电压突变信号发生和停止的时刻。电能质量改善主要研究了神经网络PID的控制算法,结合定子电压定向的矢量控制技术实现有功和无功功率的控制,保证双馈电机在变速恒频状态下运转。风速变化影响发电机从风中吸收的能量,当风速低于风机运行的最低速度或高于极限运行速度时,发电机要切出电网,不再发电。跟踪风速变化更多关注的是追踪最大风能利用率,文中研究了神经网络算法应用于风速预测的模型,可实时有效地掌握风速的变化趋势。论文完成了系统主要模块的硬件和软件设计。硬件部分包括主控制电路、采样电路、频率检测电路、功率控制电路、网络通信电路等几个部分。控制芯片采用Altera的Cyclonell系列FPGA, FPGA主要有两个优势,其一是内部逻辑资源可随意配置,系统升级维护方便；其二它采用HDL编写的语句,不同的进程块及包含在进程块之间的语句可以并行执行,速度很占优势。软件部分主要研究了信号去噪和FFT的实现过程,完成了系统主程序和各模块的软件流程设计和部分代码编写。本文涉及的方法和理论通过仿真实验,表明能够满足风电系统电能质量监控的要求。但风电系统终究是一个复杂的系统,仍然有许多的工作要做,本文还只是一个初步的研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景与意义

- 1.2 风电行业发展现状

- 1.3 电能质量研究现状

- 1.4 本文的研究内容

- 第2章 电能质量监控系统原理与电能质量国家标准

- 2.1 风电机组电能质量监控系统工作原理

- 2.2 双馈异步发电机工作原理简介

- 2.3 影响风电机组电能质量的扰动因素分析

- 2.4 电能质量国家标准

- 2.5 本章小结

- 第3章 风电机组电能质量监测

- 3.1 电能质量相关名词定义

- 3.2 风电机组谐波监测

- 3.2.1 谐波指标定义

- 3.2.2 信号采样

- 3.2.3 小波变换应用于信号去噪

- 3.2.4 傅里叶分析检测信号的谐波成分

- 3.3 风电机组暂态扰动量监测

- 3.3.1 风电机组暂态扰动问题分析

- 3.3.2 电压骤升监测

- 3.3.3 供电中断监测

- 3.3.4 频率波动监测

- 3.4 本章小结

- 第4章 风电机组电能质量改善研究

- 4.1 风速对风电机组电能质量的影响

- 4.2 风速检测与预测方法

- 4.2.1 风速检测方法

- 4.2.2 风速的预测方法

- 4.3 基于BP神经网络的风速预测

- 4.3.1 神经网络理论简介

- 4.3.2 风速预测仿真分析

- 4.4 发电机功率控制改善电能质量

- 4.4.1 功率控制原理

- 4.4.2 功率控制模块神经网络PID实现原理与仿真分析

- 4.4.3 功率控制模块电压空间矢量PWM实现原理与仿真分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 风电机组电能质量监控系统硬件设计

- 5.1 电能质量监控主控制电路设计

- 5.2 电压电流信号采样电路设计

- 5.3 频率检测电路

- 5.4 功率控制驱动电路设计

- 5.5 网络通信电路设计

- 5.6 本章小结

- 第6章 风电机组电能质量监控系统软件设计

- 6.1 主控Nios-CPU设计与总体流程图

- 6.2 谐波畸变分析主要模块的软件实现

- 6.3 暂态扰动量监测软件设计

- 6.4 功率控制软件设计

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A （攻读学位期间所发表的学术论文目录）

- 附录 B （攻读学位期间科研项目目录）

- 附录 C （系统硬件电路图）

### 相关论文文献

- [1].电能质量监测系统通信技术研究[J]. 湖北电力 2019(04)

- [2].配电网电能质量监测数据简约方法探讨[J]. 电网与清洁能源 2020(06)

- [3].基于电能质量监测系统的次同步分析和预警[J]. 黑龙江电力 2020(02)

- [4].电能质量监测装置的设计[J]. 产业科技创新 2020(07)

- [5].电能质量监测项目施工技术的应用及管理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(14)

- [6].电能质量监测与治理案例分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(11)

- [7].电能质量监测装置在线检测方法研究及系统设计[J]. 供用电 2018(10)

- [8].基于数据质量的电能质量监测装置远程可靠性评估[J]. 广东电力 2017(01)

- [9].电能质量监测终端自动检定系统的研究与设计[J]. 机电信息 2017(15)

- [10].一种高级电能质量监测装置的设计[J]. 机电信息 2017(18)

- [11].电能质量监测装置自动检测平台研究[J]. 电气技术 2017(05)

- [12].《电能质量监测技术规范第2部分:电能质量监测装置》标准解读[J]. 智能电网 2017(09)

- [13].电能质量监测装置自动批量检测平台的研究与设计[J]. 黑龙江电力 2016(01)

- [14].基于状态估计的电能质量监测点优化配置研究[J]. 机电工程 2016(03)

- [15].多通道便携式城市轨道电能质量监测系统[J]. 中国新技术新产品 2016(13)

- [16].嵌入式技术在电能质量监测系统中的应用[J]. 低碳世界 2016(30)

- [17].电能质量监测技术发展趋势刍议[J]. 太原城市职业技术学院学报 2014(07)

- [18].配电网电能质量监测系统技术研究[J]. 中国电业(技术版) 2014(11)

- [19].4G技术应用于电能质量监测的分析研究[J]. 电测与仪表 2015(06)

- [20].“电能质量监测与治理”专辑征文启事[J]. 电源学报 2015(03)

- [21].基于ZigBee技术的电能质量监测与分析[J]. 河北建筑工程学院学报 2015(02)

- [22].电能质量监测设备的检定平台设计与应用[J]. 电测与仪表 2015(20)

- [23].电能质量监测及管理[J]. 科技创新与应用 2017(17)

- [24].广域分布式电能质量监测系统数据整合技术研究[J]. 电器与能效管理技术 2016(17)

- [25].电能质量监测装置通信规约测试平台研究与开发[J]. 东北电力技术 2016(09)

- [26].基于GPRS的客户电能质量监测系统[J]. 企业改革与管理 2014(22)

- [27].基于虚拟仪器的变电站电能质量监测系统的应用[J]. 山东电力技术 2015(01)

- [28].一种高兼容性数字式电能质量监测装置[J]. 电器与能效管理技术 2015(07)

- [29].电能质量监测合并单元的改进[J]. 农村电气化 2015(08)

- [30].电能质量监测装置在新一代智能站中的工程应用[J]. 电力系统保护与控制 2015(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/892a4915db9548b75b6fbf5a.html