# δ铁素体转变对316不锈钢连铸凝固规律的影响

### 论文摘要

钢铁材料的使用性能决定了多数钢种具有包晶反应,这类钢的一个重要特点是包晶反应（L+δ→γ）过程会产生体积收缩，在坯壳与铜板间不可避免会产生气隙，这是使铸坯在结晶器内凝固传热不稳定的重要因素，同时也是铸坯各种缺陷的源头。因此对于控制包晶反应的初生δ铁素体量影响的研究是至关重要的。作者为研究连铸过程中δ铁素体量及考查拉速和过热度对结晶器内坯壳凝固传热的影响，采用商业有限元软件ANSYS，并利用项目合作方瑞典皇家工学院所测漏钢坯壳数据，对316不锈钢板坯厚度生长情况进行了模拟。采用2-D模型，分别计算了δ铁素体转变量为0%、25%、50%、75%、100%，拉速为0.4m/min、0.5m/min、0.6m/min及过热度为30℃、40℃、50℃时坯壳出口温度、坯壳厚度及表面温度的变化，探讨了坯壳生长及厚度变化规律。同时对国内某公司提供的漏钢坯壳进行了切割和厚度测量，验证了计算结果的可靠性。计算结果表明：δ铁素体转变是造成结晶器内钢水凝固不规律的主要原因，它的存在能够使得表面温度的温差在纵向100mm内达到200℃以上，这是诱发铸坯表面缺陷的重要因素。随着δ铁素体转变量的提高，使得坯壳表面温度不均匀性加剧，同时也使得坯壳总体厚度变薄，厚度变化率在8.6-30%间变化，造成较薄坯壳上厚度相对变化很大，极大的提高了产生裂纹及漏钢的可能性。提高拉速虽然能够一定程度上降低坯壳表面温度波动，提高坯壳的均匀性，但其影响有限，而过热度对于坯壳厚度的不均匀性则没有贡献。而实验所测坯壳边部厚度要明显厚于中心，而边部厚度波动也明显的比中心要剧烈一些，厚度波动不只出现在纵向上，横向上厚度波动也比较剧烈，波动较为规律，呈周期性波浪形，实验与模拟结果相一致。模拟显示δ铁素体含量、拉速及过热度对坯壳厚度的生长均有不同程度的影响，这为研究结晶器内坯壳厚度生长及改善传热条件提供了线索和依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 概述

- 1.1 传热原理

- 1.1.1 热辐射

- 1.1.2 对流换热

- 1.1.3 热传导

- 1.1.4 复合传热

- 1.2 连铸坯凝固传热的整个过程

- 1.3 结晶器的传热

- 1.3.1 结晶器的传热机理

- 1.3.2 结晶器传热的热阻分析

- 1.4 结晶器传热对铸坯质量的影响

- 2 研究背景

- 3 材料的选择

- 3.1 奥氏体不锈钢

- 3.2 奥氏体不锈钢凝固过程

- 3.3 计算所用钢种

- 4 计算模型的建立

- 4.1 建模的几点简化和假设

- 4.2 传热数学模型

- 4.3 初始条件

- 4.4 边界条件

- 4.5 凝固潜热

- 4.6 铸坯换热系数

- 4.7 其他物性参数

- 4.8 模拟方案

- 4.9 计算网格划分

- 5 出口温度计算结果

- 5.1 δ铁素体含量影响

- 5.2 拉速影响

- 5.3 过热度影响

- 5.4 本章小结

- 6 出口厚度计算结果

- 6.1 δ铁素体含量影响

- 6.2 拉速影响

- 6.3 过热度影响

- 6.4 本章小结

- 7 表面温度波动计算结果

- 7.1 δ铁素体含量影响

- 7.2 拉速影响

- 7.3 过热度影响

- 7.4 本章小结

- 8 漏钢坯壳的实验研究

- 8.1 合作方坯壳厚度测量实验

- 8.2 国内漏钢坯壳测量实验

- 8.2.1 坯壳的纵向测量数据

- 8.2.2 坯壳的横向测量数据

- 8.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8944685e85e26ef0d5cb1c58.html