# 基于A/O工艺的降解壬基酚聚氧乙烯醚活性污泥培养的实验研究

### 论文摘要

壬基酚聚氧乙烯醚(Nonylphenol Ethoxylates, NPnEO, n为聚合度)是一种非离子表面活性剂,性质稳定,应用广泛。其进入水体后的主要降解产物壬基酚(Nonylphenol, NP)和短链NPnEO具有难降解、疏水性和生物累积性,对生物体表现出雌激素活性,属环境内分泌干扰物质(Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs)。国内外学者对环境激素物质的无害化处理进行了大量研究。研究出一些行之有效的降解方法,主要是生物降解和物理化学处理两大类。但是,所有物理化学方法均有其消耗一定资源与能源弱点,目前的研究重点仍然集中在消耗能源较低的生物处理方法上。专家学者对NPnEO的初级生物降解研究较多,对NPnEO的最终生物降解研究较少,较多文献认为NPnEO难以最终生物降解,但也有文献认为NPnEO可发生最终生物降解。本研究利用A/O工艺,在优化的工艺参数条件下,评价A/O工艺对NP10EO的处理效果,并培养分析降解NP10EO的活性污泥。实验结果表明,在原水中逐步增加NP10EO浓度的这个过程中,活性污泥的性状会受到影响,但随着活性污泥对NP10EO的逐步适应,其状态将逐步改善,污泥性状也趋于稳定。NP10EO浓度的逐渐增大对各种水质指标也造成了影响,随着NP10EO浓度的增大,COD、TN的去除率都将下降,当NP10EO浓度逐步稳定之后,COD的去除率有所回升,TN的去除率也逐渐稳定。A/O工艺中的活性污泥经过短暂的驯化就可对NP10EO产生良好的去除效果,但是NP10EO浓度的大幅度变化会导致去除率的明显下降。利用A/O工艺处理NP10EO,NP10EO会发生最终生物降解,苯环结构被破坏,并在活性污泥吸附的共同作用下,对其降解产物也具有有良好的处理效果。本研究采用PCR、DGGE等现代分子生物学技术,研究活性污泥中菌群结构的变化,发现随着原水中NP10EO浓度增加,DGGE分析图谱中的谱带有所减少,缺氧池和好氧池中微生物菌群的相似性减小,但随着NP10EO浓度的稳定,两个反应池中活性污泥的菌群的相似性也逐渐增大,菌群结构相对稳定,最终得到了有利于降解NP10EO及其降解产物的微生物菌群。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 我国的水资源情况

- 1.2 我国的水资源污染状况

- 1.3 污水处理的方法

- 1.4 壬基酚聚氧乙烯醚与其环境行为

- 1.4.1 表面活性剂

- 1.4.2 壬基酚聚氧乙烯醚

- 1.4.3 壬基酚聚氧乙烯醚降解产物的危害

- 1.4.4 壬基酚聚氧乙烯醚的生物降解行为

- 1.4.5 壬基酚聚氧乙烯醚的生物降解途径

- 1.5 研究的内容与目的

- 第2章 活性污泥法与A/O工艺

- 2.1 活性污泥法的基本概念和原理

- 2.1.1 活性污泥法

- 2.1.2 活性污泥

- 2.1.3 活性污泥性状参数

- 2.1.4 有机底物反应去除动力学

- 2.2 A/O工艺的基本概念与原理

- 2.2.1 A/O工艺

- 2.2.2 好氧和缺氧条件下有机物的代谢

- 2.2.3 A/O生物脱氮工艺

- 2.2.4 A/O生物除磷工艺

- 10EO降解活性污泥的培养'>第3章 NP10EO降解活性污泥的培养

- 3.1 技术路线

- 3.2 实验装置

- 3.3 实验方案

- 3.3.1 原水的配制

- 3.3.2 活性污泥驯化方案

- 3.3.3 实验方法

- 第4章 实验数据的分析与讨论

- 4.1 工艺参数

- 4.1.1 温度

- 4.1.2 pH

- 4.1.3 DO

- 4.1.4 日进水量

- 4.1.5 污泥龄

- 4.2 活性污泥性状

- 4.3 水质指标

- 4.3.1 化学需氧量

- 4.3.2 氨氮、硝氮、亚硝氮以及总氮

- 4.3.3 总磷

- 10EO'>4.3.4 NP10EO

- 4.4 小结

- 10EO活性污泥的分析'>第5章 降解NP10EO活性污泥的分析

- 5.1 分子生物学方法介绍

- 5.1.1 聚合酶链式反应

- 5.1.2 变性梯度凝胶电泳

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 活性污泥样品

- 5.2.2 DNA的粗提与纯化

- 5.2.3 PCR扩增

- 5.2.4 DGGE

- 5.3 结果与分析

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].炼油污水A/O处理工艺模拟与优化[J]. 工业水处理 2017(03)

- [2].(A/O)~2组合式膜生化反应与反渗透结合的垃圾渗沥液处理调试过程分析[J]. 广东化工 2017(08)

- [3].水解+A/O工艺治理化工废水的工程实践研究[J]. 化工管理 2016(23)

- [4].A/O生物接触氧化处理农村生活污水研究[J]. 能源与环保 2020(08)

- [5].A/O生物接触氧化工艺处理海水养殖废水[J]. 水处理技术 2017(08)

- [6].多段多级A/O工艺在屠宰废水处理中的应用[J]. 中国给水排水 2017(10)

- [7].“硅藻精土-A/O”工艺中澄清池结构优化的研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [8].A/O法在油田生活污水处理中的应用[J]. 化学工程与装备 2015(02)

- [9].复合A/O硅藻精土工艺在小型城镇污水处理厂的应用[J]. 给水排水 2015(S1)

- [10].A/O与人工湿地耦合处理生活污水实验研究[J]. 环境保护与循环经济 2011(06)

- [11].纯氧曝气A/O工艺处理医院污水的工艺特性研究[J]. 土木建筑与环境工程 2011(S1)

- [12].A/O生物接触氧化反应器的挂膜与启动[J]. 中国给水排水 2016(09)

- [13].A/O一体化生物接触氧化工艺的除污特性分析[J]. 中国给水排水 2013(03)

- [14].温度对A/O工艺反硝化除磷效果的影响[J]. 中国给水排水 2008(19)

- [15].二段A/O污水处理工艺的应用总结[J]. 大氮肥 2008(03)

- [16].A/O改进工艺脱氮效率分析[J]. 水科学与工程技术 2008(S2)

- [17].A/O生物滤池污水处理特点及工艺流程[J]. 科技风 2013(11)

- [18].硅藻精土结合A/O工艺的污水处理效果研究[J]. 安徽农业科学 2013(12)

- [19].A/O工艺在福清市某施工临建区污水处理站的应用[J]. 广州化工 2012(04)

- [20].用生物膜A/O和过滤组合技术处理分散式生活污水[J]. 江西建材 2017(08)

- [21].新型污染物洛克沙胂对厌氧/好氧(A/O)生物除磷的影响及其作用机理研究[J]. 环境工程 2017(04)

- [22].生物炭A/O工艺短程硝化反硝化研究[J]. 环境科学与技术 2012(04)

- [23].A/O及人工湿地耦合工艺处理县城生活污水[J]. 环境保护与循环经济 2012(09)

- [24].多点进水多级A/O工艺脱氮及颤蚓生长特性[J]. 北京工业大学学报 2012(11)

- [25].A/O+人工湿地工艺处理四川丘陵地区农村生活污水应用[J]. 安徽农业科学 2011(35)

- [26].粉煤灰合成沸石及其处理焦化废水A/O出水的试验[J]. 工业用水与废水 2009(02)

- [27].悬浮填料复合A/O工艺脱氮性能研究[J]. 天津建设科技 2008(01)

- [28].分段进水A/O工艺流量分配专家系统的建立与应用[J]. 化工学报 2008(10)

- [29].A/O膜生物反应器处理化纤污水的影响因素分析及对策[J]. 安全、健康和环境 2015(01)

- [30].改良A/O生物膜载体强化氨氮降解效果分析[J]. 净水技术 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/895d3b66afd59432be4e1306.html