# 洁净服性能检测与标准探索

### 论文摘要

微尘和静电已经成为了影响精密产品质量的重要原因。为加强对洁净室中微尘和静电的控制,必须关注工作服装的洁净性能和静电性能。而我国洁净室服装产业相对于发达国家还比较落后,洁净性能和静电性能都还不能满足高级洁净室的需要,其重要原因是缺乏一套强制性的洁净室服装标准体系,相关的检测方法和设备也不健全。建立一套适合国情的洁净室服装标准,可以规范洁净室服装的生产,促进洁净室服装生产企业的健康、持续发展;打破国际垄断,赢得行业话语权,为参与国际竞争打下良好的基础。介绍了洁净室的发展历史、应用现状,规范和标准、设计施工、验收评级和日常维护等,归纳了洁净室服装的应用现状和性能要求。在研究相关检测方法和标准的基础上,分析了各种检测方法和标准的优缺点,包括洁净服洁净性能检测的空气粒子过滤效率法、等效孔径法、可脱落大颗粒法和Body Box法,洁净服静电性能检测的感应静电电压及其半衰期法、摩擦电压法、静电衰减时间、表面电阻。空气粒子过滤效率检测是重要的洁净性能检测方法。但是不同国家或机构所采用的测试仪器和测试条件并不一样,测试结果不具可比性。对比不同的测试仪器和测试条件,针对有关测试参数进行实验,讨论测试参数的选取对测试结果的影响,提出参数选取的合理化建议。洁净室服装的静电性能检测方法很多,不同的检测方法分别侧重测试静电性能的不同方面。不同静电检测方法结果存在差异,综合起来才能更加科学地判断产品静电性能的优劣。通过实验分析各种静电检测方法的重现性、适用性和准确性等,综合对比各种测试方法,判断试样静电性能的好坏。提出了洁净室服装系统的概念,即进入洁净区域时,工作者可能穿着佩戴的所有服装和装束的组合,包括:发罩、头套、口罩、手套、大褂、连体服、护靴、鞋套等,共同组成一个系统,保证人体可能散发的各种微尘不进入洁净室环境。对应洁净室服装系统提出了洁净室服装标准体系,包括:适用范围、引用的文件、术语和定义、指标和分级、日常维护和质量控制、检测方法等。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 洁净室及其要求

- 1.1.1 洁净室及其发展

- 1.1.2 洁净室的分类

- 1.1.3 洁净室的设计施工

- 1.1.4 洁净室的验收评级

- 1.1.5 洁净室的日常维护和管理

- 1.2 洁净服及其性能要求

- 1.2.1 洁净服

- 1.2.2 洁净服的性能要求

- 1.2.3 洁净服的性能检测方法

- 1.3 洁净服标准的研究现状

- 1.3.1 洁净服洁净性能检测标准及现状

- 1.3.2 静电性能检测标准及现状

- 1.4 本课题的研究目的与意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备与仪器

- 2.3 实验内容

- 2.3.1 空气粒子过滤效率

- 2.3.2 感应电压及半衰期法

- 2.3.3 摩擦电压法

- 2.3.4 表面电阻法

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 洁净服的洁净性能检测（空气粒子过滤效率）

- 3.1.1 纤维过滤材料的过滤机理

- 3.1.2 粒子粒径的标准化

- 3.1.3 上游粒子浓度的标准化

- 3.1.4 试验流量的标准化

- 3.1.5 测试结果的重现性

- 3.2 洁净服的静电性能检测

- 3.2.1 感应电压及半衰期法

- 3.2.2 摩擦电压法

- 3.2.3 表面电阻法

- 3.2.4 各种静电测试方法的比较

- 3.3 洁净室服装系统和标准体系的构建

- 3.3.1 概述

- 3.3.2 标准体系的构建

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].土工合成材料性能检测技术的应用研究[J]. 四川水泥 2020(01)

- [2].高职高分子材料分析与性能检测课程教学内容设计[J]. 教育教学论坛 2020(30)

- [3].离合器盖总成动平衡性能检测机结构设计[J]. 长春工业大学学报 2017(01)

- [4].舰空导弹发射控制性能检测设备设计[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [5].电子式互感器性能检测研究[J]. 中国新通信 2015(10)

- [6].基于云课堂的线上线下混合式教学在高分子材料分析与性能检测课程中的应用与实践[J]. 现代职业教育 2020(04)

- [7].基于整车的汽车ABS性能检测研究[J]. 考试周刊 2017(74)

- [8].汽车性能检测的技术及应用分析[J]. 现代企业教育 2012(15)

- [9].节能材料燃烧性能检测中存在的问题分析[J]. 江西建材 2020(06)

- [10].机动车安全制动性能检测相关问题研究[J]. 时代汽车 2019(19)

- [11].建筑工程中钢筋材料的性能检测问题与建议[J]. 江西建材 2015(09)

- [12].汽车性能检测与鉴定的措施分析[J]. 现代经济信息 2014(05)

- [13].安全阀性能检测系统的设计[J]. 液压与气动 2010(10)

- [14].便携式智能型飞机电缆性能检测系统软硬件设计[J]. 山东工业技术 2017(18)

- [15].液压泵性能检测实验台设计及检测分析[J]. 机床与液压 2016(04)

- [16].煤矿钻机性能检测系统的设计与实现[J]. 煤矿机械 2013(04)

- [17].开放冶金熔渣性能检测实验室探索与实践[J]. 中国现代教育装备 2009(13)

- [18].材料性能检测实验教学模式的改革与实践[J]. 实验技术与管理 2008(12)

- [19].建筑幕墙物理性能检测试件选取的若干要点[J]. 中国建筑金属结构 2008(01)

- [20].浆粕反应性能检测新方法的探讨[J]. 人造纤维 2020(03)

- [21].启发式教学在水泥性能检测课程教学中的应用[J]. 科学咨询(教育科研) 2019(11)

- [22].关于混凝土结构构件性能检测的探讨[J]. 四川建筑 2011(05)

- [23].挤压铜扁线的物理性能检测[J]. 世界有色金属 2016(10)

- [24].聚氨酯密封件质量性能检测及储运管理[J]. 煤矿机械 2012(02)

- [25].51台医用诊断X线机性能检测结果分析[J]. 河南预防医学杂志 2019(10)

- [26].机动车安全性能检测智能报检上线系统[J]. 科学技术创新 2020(33)

- [27].生物安全柜的性能检测与质量控制[J]. 中国医疗设备 2013(05)

- [28].高精度小型固体火箭发动机性能检测系统研究[J]. 机械科学与技术 2011(10)

- [29].纺织品淋雨渗透性能检测关键技术研究开发[J]. 山东纺织科技 2016(03)

- [30].模块化推土机终传动空运转性能检测系统[J]. 建筑机械化 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/895ef9c8206a6639464b1b3b.html