# 电力变压器高压试验技术及故障处理研究艾忠华

（国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司辽宁省辽阳市111000）

摘要：随着我国社会经济的不断发展，电力行业更是取得了很大的成就，用电的类型以及用电量都有了较大的增加。作为供电系统中最为常见的电气设备，电力变压器对于发电以及供电都有着十分重要的作用。这就要求电力企业必须对电力变压器进行高压试验以确保电力变压器在整个发电和供电的过程中可以安全稳定的运行，满足电力企业的发电要求，提高社会效益。本文主要就电力变压器高压试验的技术进行了分析，对实验过程中可能出现的故障进行分析，提出了解决的方法。

关键词：电力变压器；高压试验技术；故障处理

引言

我国电网覆盖范围正在随着社会经济的高速发展而不断扩大，社会各领域对电网供电的稳定性、可靠性提出了更高要求，作为电力系统中最为关键的设备电力变压器，其对整个电网供电质量、电网运行稳定性等有着直接影响，所以需要在电力变压器安装过程中进行高压试验。电力变压器的高压试验可以了解电气设备的绝缘性能及功能，可以确保电力变压器在后期运行中的安全性、稳定性，并且可以在高压试验中及时发现故障并予以解决，但是在电力变压器进行高压试验过程中，必须尽量减少周围环境因素对电力变压器设备高压试验产生的影响，做好高压试验中对环境因素的屏蔽工作来确保试验效果。

1电力变压器高压试验的要求以及目的

1.1电力变压器高压试验的有关要求

要想得到比较精确的结果就应当严格的遵守电力变压器高压试验流程的有关要求。保护实验周围的环境和实验的要求相符合，并且对周围环境的温度和湿度都应当有严格的控制，温度最好保持在-20℃~40℃。另外，实验室的空气温度应当控制在25℃~30℃；湿度最好维持在85%。除此之外，在地面的电力变压器高压实验室的安装过程中，应当足够重视实验室的环境，积尘和污垢等都应当清除，在实际的实验过程中，应当有足够的保护电阻充分地保证在电压升高的过程中可以起到一个保护的作用，并且应当保持其散热功能。

1.2电力变压器耐压试验的主要目的

电力变压器的高压试验可以分为多种，从变压器的交流耐压试验来说，其主要的目的就是测试变压器的绝缘程度。然后再在比较高的电压条件下对内部过电压以及大气过电压进行一个比较合理的替代，进而达到实验的最终目的，检测其绝缘程度。在变压器正式投入使用之前对其进行合理地实验可有效地减少其在实际的使用过程中绝缘性事故的发生次数。

2电力变压器高压试验过程中的安全措施

电力变压器高压试验必须由专业人员来进行操作，要求操作人员必须按照相关标准规范进行操作，避免非专业人员在电力变压器高压试验中出现安全问题，尽最大努力来做好高压试验过程中的安全保护工作，这样才能彻底避免因人为因素而导致的安全事故。电力变压器在进行高压试验前必须做好各项准备工作，将操作人员组织、工具设备等均做好准备，并且在高压试验开始前要做好试验场地的防护工作，将醒目的警示标志摆放在指定位置来避免行人误入试验场地，为了确保电力变压器高压试验中的安全措施可以满足要求，可以选派专人担任安全巡查员来负责安全工作。参与电力变压器高压试验的相关操作人员必须合理进行分工，确保每一个操作人员在高压试验过程中都能协同完成各项工作，这样不仅可以有效提高电力变压器高压试验中的工作效率，同时也对提高高压试验的安全性、完整性有着重要作用。电力变压器高压试验中必须要保证线路的完整性，所以要求操作人员在高压试验开始前要接好变压器线路，并要将电力变压器与操作系统的外壳安全接地，电力变压器的高压绕组尾端及测量绕组尾端在准备阶段也确保安全接地。电力变压器在进行高压试验升压过程中必须要确保升压的均速性，并要仔细观察升压操作中仪表指针以及设备的实时变化情况，一旦出现任何异常则要求操作人员立即断电并进行检查。

3电力变压器高压试验的常见故障及解决措施

3.1变压器内部声音异常及其解决措施

在正常运行中，电力变压器产生的电磁交流声频相对稳定，所以，其内部也不会产生异常声响。而如若在高压试验过程中，电力变压器的内部产生了异常声音，则可能是由于电力变压器过载运行，电力变压器内部零件松动，电力变压铁心最外层的硅钢片未夹紧，电力变压器的内部电压过高，电力变压器内部接触不良、发生短路等这些问题造成的异声。此时，试验人员应该及时切断电源，并且根据电力变压器内部声音对其故障进行判断，实施细致的故障检查工作，从而解决异声问题。

3.2变压器自动跳闸问题及其解决措施

如若在电力变压器的高压试验过程中，电力变压器出现自动跳闸问题，则相关的试验人员必须要对变电器的外部进行检查以确定故障原因。如若是因为人为操作不当而导致的自动跳闸，那么则可不用对其外部进行检查。如若不是因为人为原因而造成的电力变压器跳闸，那么就相关的实验人员必须对电力变压器的里、外都进行详细、彻底检查，从而避免在后期的实际使用过程中，变压器发生火灾现象。而我们都知道，如若电力变压器周边产生火灾，那么电力变压器势必会在第一时间自动开启保护动作，并切断断路器，以保证其他电气设备的安全。然而，如若在火灾中，电力变压器未能及时自动开启保护动作，那么相关电力工作人员就必须手动切断断路器，对火情进行及时地扑救。

3.3变压器油位问题及其解决措施

一般来讲，在电力变压器的油位始终都会被控制在一个允许范围之内，并且能够根据变压器的实际运行情况调整油位。因此，一旦在变压器高压试验过程中发现尤为发生了明显的变化，那么高压试验人员就必须对变压器是否存在漏油问题进行排查，如若油位出现明显的上升，那么此时应该考虑是否因为环境温度问题而引发油位上升，如若环境温度问题被排除，那么试验人员则应该针对电力变压器的油标管、呼吸管等部位进行逐一排查，检查其是否存在堵塞问题，从而根据实际存在的问题进行故障处理。

3.4变压器瓦斯保护及其解决措施

通过分析，我们可以看到，在电力变压器的高压试验过程中，有很多原因都可能造成瓦斯保护故障，其中，电力变压器内部故障，保护装置二次回路故障，电力变压器的油位下降过快等诸多因素都会造成瓦斯保护故障的常见原因。所以，电力变压器高压试验人员，必须对电力变压器进行全面、系统检查，对可能造成瓦斯保护故障的原因进行一一排除，从而确保电力变压器后期投入使用的安全稳定。

3.5变压器的绕组故障及其解决措施

在电力变压器的高压试验过程中往往会出现绕组故障，也正因如此，作为高压试验的操作人员，就必须在试验前对电力变压器进行仔细检查，对可能造成绕组故障的相间短路问题、绕组接地问题、匝间短路问题进行逐一地仔细检查，在最大限度上提高电力变压器实际运行上的稳定与安全，提高电力变压器质量。

结束语

综上所述，该文笔者结合个人实践经验对电力变压器的高压试验进行了粗浅探讨，并提出了在高压试验过程中存在的故障及其解决措施，也是希望通过该文，能够为广大电力同行，在今后电力变压器的高压试验工作上提供有益的参考。同时，使更多的同行更加清楚地认识到做好高压试验的重要性，确保变压器安全稳定运行的重要性，从而在今后的工作中，做好每一个试验工作环节，确保电力变压器的高压试验工作能够顺利地开展进行，进一步提高高压试验结果的准确性与安全性，切实确保电力系统的安全、稳定运行。

参考文献：

[1]高寅.电力变压器高压试验技术及故障处理[J].科技创新与应用，2014（26）.

[2]陈晶.电力变压器高压试验技术研究[J].中国高新技术企业，2015（12）.

[3]施建华，金海敏.浅析变压器试验问题与故障处理[J].广东科技，2011（10）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/896b098aebae5d488d0dfd08.html