# 基于离散单元法的钢筋混凝土框架结构地震倒塌仿真分析

### 论文摘要

基于离散单元基本方法,建立了适用于地震作用下钢筋混凝土框架结构平面倒塌反应分析的二维分析模型:即采用梁、柱离散体系,将结构离散为梁单元和柱单元;在单元之间设组合弹簧,引入轴向弹簧、受剪弹簧、受弯弹簧的线弹性力和位移的关系,用于考虑单元的拉压、剪切、弯曲变形;采用了同步动态松弛方法对离散单元分析模型在地震作用下进行数值求解,在求解过程中着重考虑了单元之间的碰撞问题,运用了适用于矩形单元的碰撞检测方法,提高了计算的效率和时间;采用了两种碰撞计算方法相结合的方式针对不同的碰撞方式分别进行计算,达到了逼真显示结构构件倒塌过程中相互碰撞的现象;地震倒塌分析程序SCFS的编写过程中,本文提出了用链表来表示单元连接情况的方法,该方法很好地利用了链表结构的增加、删除结点的方便性,使链表中结点的删除和一组弹簧退出工作相对应,从而十分有效而且形象地在SCFS程序中实现弹簧发生破坏退出工作的功能;SCFS程序包括建模、计算、动画演示三大部分,是一款能比较有效地进行地震作用下平面框架结构的倒塌仿真分析的程序。本文的最后运用倒塌仿真分析程序SCFS对两个实例做了分析计算,并对结构倒塌的全过程进行了动画演示,从动画演示的结果来看,SCFS程序能够对框架结构的倒塌进行逼真的演示。倒塌仿真分析程序SCFS可以作为结构设计或已有结构安全性评估的辅助分析工具。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究意义与选题依据

- 1.2.1 研究意义

- 1.2.2 选题依据

- 1.3 钢筋混凝土框架结构倒塌仿真分析的研究现状

- 1.3.1 有限单元法在钢筋混凝土框架结构倒塌分析中的应用

- 1.3.2 离散单元法在钢筋混凝土框架结构倒塌分析中的应用

- 1.3.2.1 扩展的离散单元法的应用

- 1.3.2.2 应用单元法的应用

- 1.3.2.3 平面质点桁架离散单元法的应用

- 1.3.2.4 杆段离散单元模型的应用

- 1.3.2.5 基于层模型的离散单元模型的应用

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 离散单元法的基本理论介绍

- 2.1 离散单元法的基本思想

- 2.2 离散单元法的基本方程

- 2.2.1 物理方程─力和位移的关系

- 2.2.2 运动方程─牛顿第二运动定律

- 2.3 离散单元法的数值计算方法

- 2.3.1 静态松弛离散单元法

- 2.3.1.1 刚体块体的位移变换式

- 2.3.1.2 刚体位移的计算

- 2.3.1.3 静态松弛法的联立方程

- 2.3.2 动态松弛离散单元法

- 2.4 离散单元法中的计算参数

- 2.4.1 阻尼

- 2.4.2 时步

- 2.5 小结

- 第三章 地震作用下框架结构倒塌的分析方法

- 3.1 基于离散单元法的计算模型

- 3.2 矩形刚体单元长度的确定

- 3.3 组合弹簧系数的确定

- 3.3.1 法向弹簧

- 3.3.2 受剪弹簧

- 3.3.3 受弯弹簧

- 3.4 组合弹簧破坏准则

- 3.5 阻尼系数

- 3.6 时步

- 3.7 离散单元法的结构倒塌反应分析

- 3.7.1 单个单元的基本运动方程-中心差分法

- 3.7.2 整个结构的反应求解-同步动态松弛法

- 3.8 地震动的输入

- 3.9 碰撞问题的处理

- 3.9.1 单元之间的碰撞检测

- 3.9.2 单元之间碰撞计算

- 3.10 边界单元的处理

- 3.11 初始条件和终止条件

- 3.11.1 初始条件

- 3.11.2 终止条件

- 3.12 小结

- 第四章 地震作用下框架结构倒塌仿真程序SCFS的开发

- 4.1 面向对象设计

- 4.1.1 面向对象的概念

- 4.1.2 面向对象设计的内容

- 4.2 开发语言 C++

- 4.3 Visua1 C++、MFC

- 4.4 仿真程序SCFS的总体结构

- 4.5 建模方式

- 4.6 数值计算

- 4.6.1 弹簧破坏后的处理

- 4.6.2 碰撞计算开始的时间选择

- 4.6.3 计算结果的输出处理

- 4.7 动画显示

- 4.7.1 动画的原理

- 4.7.2 动画的背景图

- 4.7.3 动画按钮

- 4.7.4 碰撞的动画实现

- 4.8 数据后处理

- 4.9 小结

- 第五章 SCFS倒塌仿真程序实例应用

- 5.1 三层钢筋混凝土框架结构实例

- 5.1.1 结构简介

- 5.1.2 地震波的输入

- 5.1.3 结构倒塌仿真分析

- 5.2 六层钢筋混凝土框架结构实例

- 5.2.1 结构简介

- 5.2.2 地震波的输入

- 5.2.3 结构倒塌仿真分析

- 5.3 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].新型抗震装配整体式混合框架结构的施工应用[J]. 太原学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].壁桩框架结构土压力盒新型埋设工艺[J]. 建材与装饰 2020(09)

- [3].试探讨建筑工程框架结构的建筑工程施工技术[J]. 居舍 2019(28)

- [4].框架结构的建筑工程施工技术分析[J]. 居舍 2018(17)

- [5].基于OpenSees的主裙楼钢筋混凝土框架结构碰撞分析[J]. 工程抗震与加固改造 2017(01)

- [6].装配式框架结构与传统框架结构的现状分析[J]. 四川建材 2017(03)

- [7].火灾后混凝土框架结构的受力分析方法研究[J]. 消防科学与技术 2017(05)

- [8].框架结构在服装中的运用[J]. 现代装饰(理论) 2015(05)

- [9].基于“财务会计与报告概念框架”的中国新会计准则的有关研究[J]. 智富时代 2016(S1)

- [10].浅谈中考语文作文框架设计[J]. 初中生学习(高) 2016(12)

- [11].对“核心素养”基本问题的再解读[J]. 吉林教育 2017(Z1)

- [12].考研英语写作必考话题之青年面对社会[J]. 新东方英语(大学版) 2017(09)

- [13].从小教派到大教会的转变:耶稣运动的框架整合[J]. 圣经文学研究 2017(01)

- [14].梗概[J]. 家教世界 2017(Z1)

- [15].强震下钢筋混凝土框架结构强柱弱梁的探讨[J]. 建筑知识 2016(15)

- [16].锚杆框架结构支护三级边坡的地震响应特性研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(04)

- [17].某冷库建筑超长框架结构温度作用有限元分析及设计研究[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [18].少墙框架结构在工程设计中的应用[J]. 安徽建筑 2020(08)

- [19].试析建筑框架结构异形柱设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [20].轨道交通单跨框架结构高架车站抗震计算探讨[J]. 建材与装饰 2016(48)

- [21].单跨不规则框架结构抗震加固方案对比研究[J]. 建筑科学 2017(05)

- [22].试析建筑框架结构梁柱节点施工工艺[J]. 黑龙江科技信息 2017(07)

- [23].混凝土框架结构防屈曲支撑体系研究与分析[J]. 价值工程 2017(24)

- [24].建筑工程中框架结构构造与设计探究[J]. 科技展望 2015(25)

- [25].建筑框架结构常见的施工问题与对策分析[J]. 科技展望 2016(25)

- [26].少墙框架结构在既有建筑加固中的应用[J]. 江苏建筑 2015(05)

- [27].框架结构填充墙破坏机理分析及其在结构设计上的应用[J]. 科技创新导报 2009(12)

- [28].框架结构经常出现的质量问题及预控[J]. 黑龙江科技信息 2008(08)

- [29].装配式框架结构的自由振动特性分析[J]. 宁波大学学报(理工版) 2020(01)

- [30].大跨度预应力混凝土框架结构的设计及注意要点[J]. 建筑技术开发 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/898e423b5d277d5480f4ac25.html