# 正庚烷HCCI过程低温燃烧反应热力学及动力学的理论研究

### 论文摘要

HCCI燃烧方式因其热效率高且污染小,逐渐被人们广泛关注。本研究以正庚烷为研究对象,采用量子化学计算方法对正庚烷HCCI过程低温燃烧反应进行了理论研究,从化学动力学和热力学的角度对正庚烷低温反应的路径、中间体、产物等进行了探讨,揭示了正庚烷在HCCI燃烧过程中低温氧化反应阶段的动力学和热力学性质。计算结果表明,正庚烷与O2发生引发反应后,产生的HO2自由基和OH自由基会进一步与正庚烷进行串级反应,从而经历复杂过程而形成低温氧化、重排和裂解产物。从化学反应动力学角度看,引发反应后,产生的自由基与正庚烷反应会生成的4种庚烷自由基,并在后续氧化反应过程中优化得到了11种产物,其中共有8种产物结构具有较高的动力学稳定性,是后续的HCCI高温反应阶段的主要反应物。从化学反应热力学角度来看,正庚烷与OH自由基反应放出能量最多,能够使体系更早地进入到高温反应阶段。本文对正庚烷低温氧化反应的数据结论可以为HCCI燃料实验研究提供具有一定价值的理论信息。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 HCCI发动机简介

- 1.3 国内外HCCI发动机燃烧研究现状

- 1.3.1 国内的HCCI发动机燃烧研究现状

- 1.3.2 国外的HCCI发动机燃烧研究现状

- 1.4 课题的研究目的和意义

- 第2章 理论基础

- 2.1 理论方法简介

- 2.1.1 Hartree-Fock方法理论

- 2.1.2 密度泛函理论

- 2.1.3 多体微扰理论

- 2.2 过渡态理论

- 第3章 正庚烷HCCI过程低温燃烧反应热力学和动力学理论研究

- 3.1 正庚烷HCCI过程低温燃烧反应总过程

- 3.2 正庚烷脱氢反应

- 2的脱氢反应'>3.2.1 正庚烷与O2的脱氢反应

- 2自由基的脱氢反应'>3.2.2 正庚烷与HO2自由基的脱氢反应

- 3.2.3 正庚烷与OH自由基的脱氢反应

- 3.2.4 正庚烷三种脱氢反应对比

- 7H15自由基与O2反应'>3.3 C7H15自由基与O2反应

- 7H15O2自由基的异构化反应'>3.4 C7H15O2自由基的异构化反应

- 7H15O2自由基的异构化'>3.4.1 1-C7H15O2自由基的异构化

- 7H15O2自由基的异构化'>3.4.2 2-C7H15O2自由基的异构化

- 7H15O2自由基的异构化'>3.4.3 3-C7H15O2自由基的异构化

- 7H15O2自由基的异构化'>3.4.4 4-C7H15O2自由基的异构化

- 7H1400H自由基与O2的反应过程'>3.5 C7H1400H自由基与O2的反应过程

- 7H1400H自由基与O2的反应过程'>3.5.1 1-C7H1400H自由基与O2的反应过程

- 7H1400H自由基与O2的反应过程'>3.5.2 2-C7H1400H自由基与O2的反应过程

- 7H1400H自由基与O2的反应过程'>3.5.3 3-C7H1400H自由基与O2的反应过程

- 7H1400H自由基与O2的反应过程'>3.5.4 4-C7H1400H自由基与O2的反应过程

- 7H1400H-O2自由基到产物的反应过程'>3.6 C7H1400H-O2自由基到产物的反应过程

- 7H1400HO2自由基到产物的反应过程'>3.6.1 1-C7H1400HO2自由基到产物的反应过程

- 7H1400HO2自由基到产物的反应过程'>3.6.2 2-C7H1400HO2自由基到产物的反应过程

- 7H1400HO2自由基到产物的反应过程'>3.6.3 3-C7H1400HO2自由基到产物的反应过程

- 7H1400HO2自由基到产物的反应过程'>3.6.4 4-C7H1400HO2自由基到产物的反应过程

- 3.7 整体反应过程的微观动力学选择性

- 3.7.1 正庚烷脱氢过程

- 3.7.2 庚烷自由基到产物的过程

- 3.7.2.1 1-庚烷自由基到产物的过程

- 3.7.2.2 2-庚烷自由基到产物的过程

- 3.7.2.3 3-庚烷自由基到产物的过程

- 3.7.2.4 4-庚烷自由基到产物的过程

- 3.8 反应热力学

- 结论

- 课题研究后续工作建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].HCCI内燃机工作过程控制方式研究及技术前景展望[J]. 交通节能与环保 2020(01)

- [2].适用于HCCI的生物柴油替代混合物简化机理的构建及验证（英文）[J]. 物理化学学报 2017(09)

- [3].天然气HCCI发动机进气温度管理[J]. 内燃机 2016(01)

- [4].基于离子电流与缸压信息融合的HCCI发动机不完全燃烧提前诊断[J]. 汽车工程 2020(10)

- [5].均质压燃(HCCI)燃烧技术的研究现状与展望[J]. 科技创新与应用 2016(08)

- [6].HCCI燃烧离子电流特性试验研究[J]. 汽车工程 2010(07)

- [7].利用缸盖振动速度识别HCCI发动机着火时刻[J]. 燃烧科学与技术 2010(06)

- [8].二茂铁改善HCCI发动机高负荷爆震的试验研究[J]. 兵工学报 2008(11)

- [9].HCCI柴油发动机歧管煤油辅助喷射下发动机性能与热释放分析研究[J]. 内燃机 2017(01)

- [10].基于离子电流的HCCI燃烧相位闭环控制[J]. 燃烧科学与技术 2013(02)

- [11].复合HCCI模式下进气温度对燃烧和排放特性的影响[J]. 甘肃农业大学学报 2016(04)

- [12].进气参数对HCCI汽油机缸内残余废气分布的影响[J]. 车用发动机 2012(02)

- [13].正庚烷HCCI燃烧下芳香烃及多环芳烃形成的数值模拟[J]. 燃烧科学与技术 2010(01)

- [14].进气前回流对HCCI汽油机着火时刻的影响[J]. 燃烧科学与技术 2013(03)

- [15].火花点燃对乙醇HCCI燃烧稳定性的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2008(04)

- [16].进气温度对HCCI发动机燃烧及排放的影响[J]. 内燃机与动力装置 2016(05)

- [17].进气温度对甲醇HCCI发动机燃烧特性和排放的影响[J]. 河北工业大学学报 2014(04)

- [18].不同初馏点柴油对HCCI发动机燃烧和排放影响的试验[J]. 内燃机学报 2013(01)

- [19].进气温度对汽油/正庚烷HCCI燃烧与排放特性的影响[J]. 小型内燃机与摩托车 2013(05)

- [20].基于离子电流积分信号的HCCI失火控制[J]. 汽车工程 2011(10)

- [21].一种基于HCCI模式的参比油简化机制及其验证[J]. 车用发动机 2010(03)

- [22].采用并行计算和简化机理的HCCI发动机多维模拟[J]. 内燃机学报 2008(02)

- [23].转速和冷却液温度对汽油HCCI燃烧特性和排放的影响[J]. 甘肃农业大学学报 2015(06)

- [24].正丁醇-汽油HCCI发动机低温燃烧过程的模拟[J]. 内燃机学报 2013(03)

- [25].废气再循环和进气加热实现汽油机HCCI燃烧的性能对比[J]. 燃烧科学与技术 2012(03)

- [26].优化动力HCCI汽油机的试验研究[J]. 车用发动机 2011(03)

- [27].异辛烷HCCI燃烧下多环芳烃数值模拟[J]. 深圳大学学报(理工版) 2010(03)

- [28].缝隙区催化燃烧影响HCCI发动机燃烧与排放特性的多维数值模拟[J]. 燃烧科学与技术 2009(03)

- [29].柴油机HCCI燃烧特点及影响因素分析[J]. 工程机械 2008(04)

- [30].基于离子电流的缸内直喷汽油机HCCI燃烧检测研究[J]. 内燃机学报 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/89b3fbe0668058d1c942a9ef.html