# 氯酚的电化学降解行为及治理研究

论文题目: 氯酚的电化学降解行为及治理研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 环境工程

作者: 丛燕青

导师: 吴祖成,谭天恩

关键词: 氯酚,电化学技术,激活氧气,光电结合,活性炭载钯,还原脱氯,土壤修复,降解机理,反应动力学

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 氯酚类芳香化合物毒性大、难生物降解,具有“三致”效应和遗传毒性,在环境中长期残留、降解周期长,被美国环境保护局列为优先控制污染物。本文从获取氯酚系列化合物的分子结构信息以期指导其治理过程着手,考察电化学作用下的降解行为,开发出电催化激活分子氧工艺、光助电催化氧化工艺和活性炭载钯电化学处理工艺,以分布最广的水和土壤典型环境进行净化修复研究,为其治理提供基础数据和理论依据。 计算了全系列氯酚化合物的分子结构参数和能量,基于C-Cl、C-O和O-H的键长、键角及分子内的氢键与氯取代基的位置,排序了氯酚类化合物稳定性和pKa值,化合物结构的稳定性与降解的关系和pKa对迁移率贡献应用于实验的设计。借助UV-VIS光谱、Raman光谱、HPLC色谱等现代分析技术,考察了氯酚的电化学降解行为,证实了在电化学降解过程中4-氯酚的C-Cl键发生断裂和破环反应。电化学氧化降解中C-Cl键断裂是羟基攻击苯环发生亲电加成反应的结果,继而提出还原脱氯和氧化降解结合的工艺。 开发了电催化激活氧气降解氯酚工艺。常温常压下不活泼的氧气分子在电催化作用下被激活,产生HO·、HO2·等强氧化性活性物质。对氯酚和毒性大的中间产物苯醌等去除效果显著,氧气激活增强因子为110%。电流密度、曝氧或空气量、pH值、温度等因素对电催化激活分子氧有不同程度的影响。电催化激活分子氧的工艺具有广泛适用性,对酸性或碱性的氯酚废水,不需稀释或中和调节而直接处理,50mgL-1的降解率240min时达到95%以上。实验还发现废水的浓度在很大的范围均有高的降解速率,增加了40倍的氯酚初始浓度高达2000mgL-1时其仍有80%,同时其中间产物如苯醌亦降解迅速。基于此的初步工程设计可用于工业废水治理。 发展了光助强化电催化氧化工艺处理氯酚,将紫外光引入电催化反应器,光电结合协同作用明显,增强因子达到108%。当操作条件相同时,在120分钟的处理时间内,氯酚的去除效率:光助电催化激活氧气>光助电催化>电催化激活氧气>电催化。光助电催化工艺适合处理浓度小于1000mgL-1的氯酚废水,对pH值在3-9间的氯酚废水都能取得较好的处理效果。光电结合能促进羟基自由基的氧化作用,紫外光的引入促进了对电催化副产物氧气的利用。氯酚降解的主要产物与电催化激活氧气过程相似,降解动力学符合表观一级反应过程。 制备了载钯活性炭催化剂用于氯酚废水处理,其吸附等温曲线遵循Freundlich等温式。实验结果表明载钯促进氯酚的去除,氢气对载钯催化剂的脱氯效果起着非常关键的作用。载钯活性炭电化学处理工艺对氯酚的去除作用主要包括三方面:（1）活性炭的吸附;（2）活性炭微电极表面钯还原脱氯;（3）电极表面上的降解矿化。该工艺采用还原作用脱除氯酚污染物中的氯取代基,使氯离子从苯酚母体上解离,苯酚进一步降解直至

论文目录:

摘要

Abstract(英文摘要)

目录

第一章 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 氯酚的来源、危害及处理技术

1.3 论文的主要内容、方法、目标

第二章 文献综述

2.1 引言

2.2 氯酚系列化合物的类型与物化性质

2.3 氯酚活性的结构参数

2.4 氯酚的分析测试方法

2.5 氯酚降解机理研究

2.5.1 氯酚氧化降解机理

2.5.2 氯酚还原脱氯降解机理

2.6 氯酚降解动力学

2.7 氯酚的处理技术

2.7.1 氯酚污染的主要处理方法

2.7.1.1 微生物降解法

2.7.1.2 高级氧化法

2.7.1.3 还原脱氯法

2.7.2 氯酚废水的电化学处理技术

2.7.2.1 阳极反应机理

2.7.2.2 阴极反应机理

2.7.3 氯酚污染土壤的修复技术

2.8 本章小结

第三章 氯酚的电化学降解行为研究

3.1 引言

3.2 研究方法

3.2.1 计算方法

3.2.2 分析方法

3.2.2.1 紫外光谱分析

3.2.2.2 共振拉曼光谱分析

3.2.2.3 高效液相色谱分析

3.3 结果与讨论

3.3.1 理论计算

3.3.1.1 氯酚的能势

3.3.1.2 氯酚的结构参数

3.3.2 谱图指认

3.3.2.1 UV—VIS光谱

3.3.2.2 Raman光谱

3.3.2.3 HPLC谱图

3.4 本章小结

第四章 电催化激活氧气降解氯酚研究

4.1 引言

4.2 实验装置和方法

4.2.1 实验装置

4.2.2 分析方法

4.3 结果与讨论

4.3.1 氧气激活对氯酚降解的影响

4.3.2 影响因素考察

4.3.2.1 电流密度对氯酚降解的影响

4.3.2.2 曝氧速率对氯酚降解的影响

4.3.2.3 曝氧气和曝空气对氯酚降解的比较

4.3.2.4 pH对氯酚降解的影响

4.3.2.5 氯酚初始浓度的影响

4.3.2.6 温度对氯酚降解的影响

4.3.3 氯酚在电催化激活氧气作用下的降解机理研究

4.3.3.1 氧气激活产生的活性物质测定

4.3.3.2 氯酚降解中间产物与机理

4.3.4 氯酚降解的动力学研究

4.3.5 初步工程计算和技术经济简析

4.3.5.1 工程设计参数确定

4.3.5.2 有效性分析

4.3.5.3 技术经济性分析

4.4 本章小结

第五章 光助电催化氧化处理氯酚研究

5.1 引言

5.2 实验装置和方法

5.2.1 实验装置

5.2.2 分析方法

5.3 结果与讨论

5.3.1 光电结合的协同作用

5.3.2 影响因素考察

5.3.2.1 电压对氯酚降解的影响

5.3.2.2 氯酚初始浓度的影响

5.3.2.3 pH对氯酚降解的影响

5.3.2.4 电解质浓度的影响

5.3.3 光助电催化氧化与电催化激活氧气工艺的比较

5.3.4 降解机理研究

5.3.5 反应动力学

5.4 本章小结

第六章 活性炭载钯电还原脱氯降解氯酚研究

6.1 引言

6.2 活性炭载钯催化剂的制备和表征

6.2.1 实验材料和试剂

6.2.2 实验装置和制备方法

6.2.2.1 H_2还原法制备载钯活性炭

6.2.2.2 甲醛还原法制备载钯活性炭

6.2.3 活性炭载钯催化剂的表征

6.2.3.1 表面形貌

6.2.3.2 晶体结构

6.3 活性炭载钯电还原脱氯降解氯酚实验研究

6.3.1 实验装置与方法

6.3.1.1 实验装置

6.3.1.2 静态吸附实验

6.3.1.3 分析方法

6.3.2 结果与讨论

6.3.2.1 吸附性能

6.3.2.2 不同制备方法比较

6.3.2.3 载钯对氯酚去除的作用

6.3.2.4 氢气对氯酚去除的作用

6.3.2.5 连续处理实验

6.3.2.6 机理研究

6.4 本章小结

第七章 氯酚污染土壤的电化学修复研究

7.1 引言

7.2 实验材料和方法

7.2.1 样品制备

7.2.2 实验装置

7.2.3 分析方法

7.2.4 缓冲溶液配制及离子强度计算

7.3 结果与讨论

7.3.1 氯酚定向迁移

7.3.2 电极反应和电动过程结合修复氯酚污染土壤

7.3.3 pH值对氯酚迁移速率的影响

7.3.4 多氯酚污染土壤的修复

7.3.5 离子强度的影响

7.3.6 氯酚在土壤中的移动性研究及模型预测

7.4 本章小结

第八章 结论与建议

8.1 全文总结

8.1.1 氯酚的电化学降解行为研究

8.1.2 电催化激活氧气降解氯酚研究

8.1.3 光助电催化氧化处理氯酚研究

8.1.4 活性炭载钯电还原脱氯降解氯酚研究

8.1.5 氯酚污染土壤的电化学修复研究

8.2 本文的创新点

8.3 存在的问题及对未来工作的建议

参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的学术论文

发布时间: 2005-07-21

参考文献

- [1].纳米Fe3O4及其复合材料催化过氧化物去除水中氯酚的研究[D]. 刘杰.哈尔滨工业大学2014

- [2].高盐环境氯酚氧化降解体系中有机卤代物生成机制与毒性评价研究[D]. 方长玲.东华大学2017

- [3].纳米级Pd/Fe双金属对水中氯酚的催化脱氯研究[D]. 卫建军.浙江大学2004

- [4].二氧化锰体系下氯酚的非生物转化研究[D]. 赵玲.中国科学院研究生院（广州地球化学研究所）2006

- [5].氯酚污染地下水的强化原位生物修复技术[D]. 杜连柱.吉林大学2008

- [6].氯酚类污染物与牛血清白蛋白相互作用的表观及微观效应研究[D]. 陈岩.武汉大学2011

- [7].氯酚类物质在零价铁强化还原/氧化体系中的降解研究[D]. 周涛.华中科技大学2008

- [8].辐射分解处理氯酚类有机污染物的研究[D]. 薛军.清华大学2007

- [9].典型含氯化合物对催化降解氯苯和二恶英的影响机理研究[D]. 籍龙杰.浙江大学2017

- [10].Study on the Stability and Efficiency of Supported Catalysts in HCO3-/H2O2System[D]. Jawad Ali.华中科技大学2015

相关论文

- [1].氯酚类物质在零价铁强化还原/氧化体系中的降解研究[D]. 周涛.华中科技大学2008

- [2].辐射分解处理氯酚类有机污染物的研究[D]. 薛军.清华大学2007

- [3].纳米级Pd/Fe双金属对水中氯酚的催化脱氯研究[D]. 卫建军.浙江大学2004

- [4].微波/超声辅助光催化降解氯酚的研究[D]. 艾智慧.华中科技大学2004

- [5].金刚石薄膜电极的电化学特性及其在污水处理中的应用研究[D]. 李学敏.清华大学2004

- [6].具有微结构表面碳电极对水中氯代酚的电催化还原脱氯[D]. 崔春月.大连理工大学2006

- [7].羟基自由基在电催化氧化体系中的形成规律及其在废水处理中的应用研究[D]. 吴迪.吉林大学2007

- [8].湿式电催化氧化处理难降解有机污染物的研究[D]. 戴启洲.浙江大学2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a39fca7599517ad5e54fa83.html