# 陶瓷膜与改性PVDF超滤膜处理采油废水试验研究

### 论文摘要

随着三次采油技术的不断深入和发展,聚驱和三元复合驱的技术已经在油田大规模应用。大庆油田聚合物驱油工艺采油过程中产生了大量的含聚、含油的采油废水。目前经过大庆油田的常规沉降、过滤工艺处理之后的废水,含油、含聚量较高,不能用于配制聚合物或回注。由此,本文提出利用超滤对采油废水进行处理,改善水质,将超滤滤后水进行回注地层或作为聚合物配制用水,实现油田水系统的良性循环。试验在大庆油田公司采油二厂进行,试验原水系经过二次沉淀、二次过滤的含聚采油废水。原水质指标为,悬浮物含量:8.217.5mg/L,含油量:2.611.5mg/L,聚合物含量:210390mg/L。试验结果表明,陶瓷膜对含聚采油废水中许多污染物质的去除效果明显。渗透液中悬浮物含量<1.0 mg·L-1,含油量<1.0 mg·L-1,悬浮物去除率>85%,浊度去除率>92%,悬浮物粒径中值在渗透液中不能检出;对石油类的去除率>90%;聚合物的去除率为80%95%;COD的去除率为80%85%。通过对陶瓷膜表面污染物质成分的分析,采用浓度配比为1.0%LAS和0.5%NaOH等混合药剂对超滤膜进行清洗,可以使膜通量得到较好的恢复。维持料液温度为36℃40℃时,陶瓷膜超滤系统的各项操作参数优化为:操作压力为0.15MPa,膜面流速为4.70m/s,浓缩倍数为3倍。改性PVDF超滤膜在处理含油废水的出水水质较好,悬浮物<0.4mg/L,出水浊度均<1NTU,含油量<1.0 mg/L,含聚量<40 mg/L,渗透出水COD值8090 mg/L、去除率在8094%。当废水温度在36℃40℃时,改性PVDF超滤系统最佳工况为跨膜压差为0.10MPa,膜面流速为2.5m/s,浓缩倍数为2倍。最后,通过经济性分析,改性PVDF超滤膜系统的投资费用与运行费用均低于陶瓷膜系统。综合考虑,改性PVDF超滤膜处理采油废水更经济实用。运用超滤对大庆采油废水进行除污染处理效果理想。该方法的使用不仅可以减轻废水排放对环境造成的污染,还降低了自来水的用量,环保和经济效益都非常显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 油田采油技术发展的三阶段

- 1.1.2 大庆油田聚合物驱技术的现状

- 1.1.3 大庆油田聚合物驱存在的问题

- 1.2 聚合物驱采出水回用解决方法

- 1.2.1 聚合物驱采出水的性质

- 1.2.2 聚合物驱采出水处理回注技术现状

- 1.2.3 大庆聚合物驱采出水的处理现状

- 1.2.4 大庆聚合物驱采出水处理存在问题

- 1.3 膜分离技术在油田污水中的应用

- 1.3.1 膜的概念及分类

- 1.3.2 膜组件

- 1.3.3 膜分离技术的发展史简介

- 1.3.4 膜分离技术的原理及特点

- 1.3.5 膜分离技术在油田污水处理中的研究和发展

- 1.3.6 大庆油田解决污水配制聚合物的途径及问题

- 1.4 课题研究内容和意义

- 1.4.1 课题研究内容

- 1.4.2 本课题的意义

- 第2章 陶瓷膜处理采油废水小试

- 2.1 陶瓷膜超滤装置设计

- 2.1.1 超滤膜基本工作原理

- 2.1.2 超滤过程的基本模型

- 2.1.3 膜分离技术的选用、超滤膜材料及膜组件

- 2.1.4 陶瓷膜超滤装置及实验方法

- 2.2 陶瓷膜试验原水水质及检测方法

- 2.2.1 试验原水

- 2.2.2 试验检测方法

- 2.3 陶瓷膜膜通量实验

- 2.3.1 清水通量试验

- 2.3.2 采油废水试验

- 2.4 陶瓷膜对该采油废水中污染物的去除

- 2.4.1 悬浮物和浊度的去除

- 2.4.2 石油类和聚合物的去除

- 2.4.3 有机物的去除

- 2.5 本章小结

- 第3章 改性PVDF膜处理采油废水小试

- 3.1 改性PVDF超滤装置设计

- 3.1.1 超滤膜基本工作原理和模型

- 3.1.2 超滤膜材料及膜组件

- 3.1.3 PVDF超滤膜装置

- 3.1.4 试验原水

- 3.1.5 试验检测方法

- 3.2 PVDF超滤膜通量实验

- 3.2.1 清水通量试验

- 3.2.2 采油废水试验

- 3.3 PVDF超滤膜对该采油废水中污染物的去除

- 3.3.1 悬浮物和浊度的去除

- 3.3.2 石油类和聚合物的去除

- 3.3.3 有机物的去除

- 3.4 本章小结

- 第4章 膜污染与清洗

- 4.1 膜污染的机理

- 4.2 超滤膜污染分析

- 4.2.1 污染膜的微观结构分析

- 4.2.2 陶瓷膜污染膜物质的成分分析

- 4.3 超滤膜污染的清洗和再生

- 4.3.1 物理清洗和化学清洗

- 4.3.2 陶瓷膜清洗再生试验

- 4.3.3 PVDF超滤膜清洗再生试验

- 4.4 陶瓷膜水反洗试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 两种膜系统处理采油废水经济评价

- 5.1 两种膜系统运行参数对比

- 5.2 两种膜系统处理采油废水经济分析

- 5.2.1 陶瓷膜处理采油废水经济分析

- 5.2.2 改性PVDF超滤膜处理采油废水经济分析

- 5.2.3 两种膜系统处理采油废水经济分析对比

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅论加强油田清洁生产管理达标治理采油废水[J]. 化工管理 2020(26)

- [2].聚四氟乙烯膜处理三元驱采油废水的试验研究[J]. 给水排水 2016(12)

- [3].正渗透法处理聚驱采油废水研究[J]. 住宅产业 2019(11)

- [4].内循环曝气生物滤池-超滤工艺处理三元驱采油废水[J]. 工业水处理 2017(06)

- [5].油田采油废水回注技术分析[J]. 化工管理 2014(33)

- [6].含聚采油废水的特点及其处理技术需求分析[J]. 安全、健康和环境 2014(06)

- [7].用海泡石处理采油废水[J]. 化工环保 2008(01)

- [8].采油废水回注技术分析及应用探讨[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [9].加强油田清洁生产管理达标治理采油废水研讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(11)

- [10].电絮凝处理三次采油废水[J]. 环境工程学报 2017(03)

- [11].关于油田清洁生产管理达标治理采油废水问题探讨[J]. 科技与企业 2014(16)

- [12].采油废水回注处理技术[J]. 化工管理 2018(04)

- [13].采油废水用于低渗透油田注水处理技术探讨[J]. 石化技术 2018(04)

- [14].浅谈采油废水回注处理技术[J]. 中国高新技术企业 2013(21)

- [15].活性污泥法处理高含盐采油废水研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [16].油田采油废水回注技术探讨[J]. 化学工程与装备 2019(03)

- [17].混凝-气浮法在采油废水处理中的应用研究[J]. 应用化工 2018(02)

- [18].超声波处理三元驱采油废水的实验[J]. 油气田环境保护 2018(05)

- [19].《采油废水治理工程技术规范》通过环保部审议[J]. 工业用水与废水 2013(05)

- [20].电凝聚法处理三次采油废水的试验研究[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [21].含聚采油废水的混凝工艺研究[J]. 工业水处理 2017(06)

- [22].组合工艺处理含聚采油废水的中试[J]. 油气田环境保护 2016(01)

- [23].强化混凝法处理三元驱采油废水的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [24].采油废水粉煤灰处理技术研究[J]. 化工管理 2013(18)

- [25].紫外诱变选育除油细菌处理采油废水的试验[J]. 环境科学与技术 2009(02)

- [26].除油菌的筛选及其处理采油废水的研究[J]. 钦州学院学报 2009(06)

- [27].9月1日起《采油废水治理工程技术规范》等三项国家环境保护标准开始实施[J]. 工业用水与废水 2014(04)

- [28].筒电极高度对雾化电晕放电处理采油废水影响的研究[J]. 当代化工 2018(08)

- [29].高盐度采油废水石油降解菌株的筛选及鉴定[J]. 安全与环境工程 2013(05)

- [30].三元复合驱采油废水处理的研究进展[J]. 化学工程师 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a460fedd05fd9bb08c9d957.html