# 广义S变换时频分析的应用研究

### 论文摘要

时频分析作为分析时变非平稳信号的有力工具,成为了现在信号处理研究的一个热点。在自然界和现实生活中,信号多数都是非平稳的；时频分析方法将一维的时域信号映像到二维的时频平面,提供了时间域和频率域的联合分布信息,并且能够全面的反映非平稳信号的时频联合特征。本文对广义S变换时频分析进行了系统的研究,并将其应用于时频滤波和信号突变点检测方面。详细介绍了时频分析方法处理非平稳信号的国内外发展现状,以及非平稳信号和时频分析的基本概念,阐述了传统时频分析方法和广义S变换的基本原理和优缺点,并且将它们分别应用到非平稳信号上。研究表明广义S变换可以得到更好的时频分析效果。在信号处理领域中,时频滤波方法是去除干扰和提高信噪比的一种很常用的方法。本文在阈值滤波的基础上,给出了一种基于广义S变换的新的时频滤波方法,并将它应用到了地震信号处理中。首先,根据数据的广义S变换谱,确定出面波压制函数,以压制实际地震信号中的面波干扰；然后,使用阈值滤波和低通滤波相结合的滤波方法对地震信号进行处理,达到去除随机噪声的目的,同时这种方法可以使有效信号受损失较小仿真结果表明,该方法在提高信噪比方面的效果优于其他时频分析方法,且可以自选择的应用到多道的地震信号中去。最后,将此方法应用到实际的地震信号处理中,提取出滤波后的有效信号,并与通过最陡下降法得到的信号顶点图相结合,以达到寻找地震记录中储层的目的。检测信号中的突变往往意味着物体结构的损伤,所以,寻找到信号中的突变点有着很重要的实际意义。本文将广义S变换应用到实际信号的突变点检测中,并以铁路采集信号为例,使用以上的滤波方法对信号进行处理,去除其中的噪声,提取有效信号,然后通过短时能量法判断出其中是否含有突变的信号。最后将提取出的有效信号和广义S变换幅值包络相结合,对突变信号的起振点进行定位。仿真结果表明,该方法可以准确的检测出其中的突变信号并且能较好地避免漏检。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文研究的主要内容

- 第2章 传统时频分析技术

- 2.1 时频分析概述

- 2.1.1 非平稳随机信号

- 2.1.2 时频分析的分类

- 2.1.3 时频分析的基本性质

- 2.1.4 信号的不确定原理

- 2.2 短时傅里叶变换

- 2.2.1 连续短时傅里叶变换

- 2.2.2 离散短时傅里叶变换

- 2.3 小波变换

- 2.3.1 连续小波变换

- 2.3.2 连续小波变换的离散化

- 2.3.3 小波基函数

- 2.4 Wigner-Ville分布

- 2.5 本章小结

- 第3章 S变换时频分析技术

- 3.1 基本原理

- 3.1.1 S变换原理

- 3.1.2 广义S变换原理

- 3.2 S变换与传统时频分析技术的比较

- 3.3 本章小结

- 第4章 基于广义S变换的时频滤波

- 4.1 时频滤波的基本方法

- 4.1.1 去除相干噪声的方法

- 4.1.2 去除随机噪声的方法

- 4.2 基于广义S变换的时频滤波方法的提出

- 4.2.1 阈值滤波方法

- 4.2.2 基于时频谱分布的滤波方法

- 4.2.3 阈值滤波与低通滤波相结合的滤波方法

- 4.3 人工合成信号仿真验证

- 4.3.1 单道信号仿真验证

- 4.3.2 多道信号仿真验证

- 4.4 基于实际地震信号的仿真验证

- 4.4.1 面波的压制

- 4.4.2 随机噪声的压制

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于广义S变换的信号突变点检测

- 5.1 信号突变点检测的基本方法

- 5.2 典型平轮信号的时频分析

- 5.3 基于平轮信号的突变点检测

- 5.3.1 对采集数据进行信号提取

- 5.3.2 对平轮信号进行起振点定位

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非平稳信号的去噪技术研究[J]. 内燃机与配件 2017(06)

- [2].基于分数低阶谱图的非平稳信号时延估计[J]. 大连交通大学学报 2016(03)

- [3].三种时频分析方法在地震非平稳信号上的应用[J]. 中国新通信 2013(01)

- [4].测试系统中非平稳信号的时频优化小波包检测算法[J]. 仪器仪表学报 2009(03)

- [5].多维非平稳信号的时频分析方法研究[J]. 信息技术 2016(08)

- [6].WT、EMD和ITD分析方法的对比研究[J]. 信息通信 2015(02)

- [7].广义S变换的基因分析[J]. 信息技术 2017(09)

- [8].小波时间序列对非平稳信号中突变点的辨识与处理[J]. 测绘科学 2013(05)

- [9].宽带非平稳信号的瞬时频率测量方法[J]. 西安电子科技大学学报 2011(06)

- [10].非平稳信号实时谱分析算法及其FPGA实现[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [11].MEMD分解在舰船非平稳信号处理中的应用[J]. 舰船科学技术 2011(11)

- [12].基于广义局部频率的非线性非平稳信号故障特征提取方法研究[J]. 机械工程学报 2015(11)

- [13].HHT法的基本原理及其应用探讨[J]. 东华理工大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [14].两种时频分析方法在心音信号处理上的比较研究[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [15].一种改进的基于VC维的非平稳信号小波消噪方法[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [16].短时傅里叶变换在工业测量中的应用[J]. 机电信息 2020(26)

- [17].应用HHT方法分析实验中的反射波信号[J]. 油气地球物理 2018(02)

- [18].结合经验模态分解的信号能量法及其在低频振荡研究中的应用[J]. 中国电机工程学报 2008(19)

- [19].基于AMD-HHT的非平稳信号紧密间隔频率检测[J]. 仪器仪表学报 2014(12)

- [20].稀疏时频分解方法的研究与运用（英文）[J]. Applied Geophysics 2014(04)

- [21].水轮机非平稳振动信号的小波分析[J]. 人民长江 2012(02)

- [22].基于小波变换和极大熵谱的非平稳信号分析[J]. 中国新通信 2012(21)

- [23].基于NDSST的非平稳信号时频分析算法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2019(06)

- [24].爆破震动信号分析技术现状及进展[J]. 四川水利 2014(06)

- [25].脉搏信号去噪[J]. 信息通信 2012(04)

- [26].基于EMD分解的AR模型振动信号预测[J]. 电子测试 2014(06)

- [27].非平稳振动信号的小波去噪及其应用[J]. 机械工程师 2009(12)

- [28].基于小波变换速变非平稳信号的消噪[J]. 指挥控制与仿真 2008(04)

- [29].非平稳信号稀疏表示的研究发展[J]. 计算机应用 2012(01)

- [30].基于时频分布的非平稳信号盲分离算法[J]. 计算机应用 2011(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a46b90659027f48b43a787b.html