# 洋山海域峡道效应对于工程的综合响应

### 论文摘要

洋山海域位于崎岖列岛南北岛屿群之间,具有明显的峡道地形特点,自然状态下该海域涨、落潮水流迅急,且落潮流强于涨潮流,在岛屿峡道效应作用下,水流产生聚能,同时在波浪的叠加下,成为崎岖列岛周边海区冲刷和泥沙运移的主要作用力。峡道区流急、悬沙浓度高、泥沙运移强而落淤少,这是自然状态下洋山海域峡道效应的显著特点。由于其具有良好的水深条件,2002年6月上海国际航运中心洋山深水港区工程在此开工实施,工程实施过程中,在洋山海域先后进行了堵汊工程、吹填工程和疏浚工程等。工程实施后,小洋山北岛链的三个主要汊道已被封堵,改变了原有的峡道地形,水动力结构、泥沙分布及地形冲淤演变等都相应地发生了变化。工程实施后对于洋山海域潮流场最大的改变就是涨落潮流优势的转变,主通道内由落潮动力占优势的格局逐步向涨落潮动力均衡的方向发展,这种变化在东口门尤为显著,由于落潮流下泄不如堵汊前顺畅,东口门附近出现了壅水现象。而作为北岛链上唯一没有封堵的汊道,通过颗珠山～蒋公柱汊道的涨落潮量也有增有减,但始终保持落潮流优势,且较为稳定,正是由于这条出水汊道的存在,才使得颗珠山汊道附近水域成为为数不多的冲刷区域。相关分析表明,工程实施后洋山海域在宏观上仍受周边海域大环境的泥沙场制约,工程前后含沙量没有异常变动。但由于峡道地形的改变,局部含沙量分布发生了一些变化。自然状态下,由于岛屿周边紊流的影响,会形成局部高含沙区域,但汊道封堵后,小洋山北岛链前沿水域基本形成了平顺的岸线,主通道内含沙量等值线分布较为均匀。同时,在自然状态下,洋山海域存在着底部高含沙水体,随着工程的实施,虽然底层含沙量仍然高于表层含沙量,但表底层的差异与工程前相比已经明显减小。工程前后,洋山海域主通道的泥沙来源及其颗粒成分基本不变。在这样的条件下,主通道底质的粗、细分布,主要与该区的水动力有关,而由于潮动力的变化,洋山海域总体上形成弱淤积环境,洋山海域的沉积物经历了总体由粗到细、局部区域存在粗化现象,沉积物的变化是对洋山海域的峡道地形改变的直接响应的结果。随着洋山海域汊道封堵工程、吹填工程和疏浚工程的不断实施,洋山海域主通道内的地形也发生了明显的调整变化,淤积范围不断扩大。北岛链汊道封堵后,洋山海域水流动力减弱,悬浮的泥沙颗粒易于沉降,在此背景下,吹填沙泄漏以及疏浚抛泥区的选择等都造成了大范围淤积的产生,但是其中由堵汊工程产生的峡道地形边界改变及其相应的流场变化才是根本原因所在;同时实测资料表明潮周期过程中的最大含沙量主要出现在涨落憩前后。也就是说,高低潮前后流速最低,而含沙量最高,这成为最有利于泥沙落淤的时刻,是研究区域的泥沙淤积的重要因素。此外在实施了疏浚工程的区域内,疏浚增加了局部区域水深,随着疏浚水深的增加淤积强度呈递增趋势。总体看来,由于小洋山北岛链各主要汊道的先后封堵,从根本上改变了原有的地貌形态,形成了新的峡道地形,从而改变了峡道内的水动力、泥沙、地形等综合峡道效应,这种变化仍处于调整过程中。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景和研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 峡道及峡道效应

- 1.2.2 不同海岸类型的研究

- 1.2.3 海岸泥沙运动的研究

- 1.2.4 泥沙冲淤的研究

- 1.2.5 长江口-杭州湾海域水沙运动

- 1.3 本文研究内容

- 1.4 地理位置与地形地貌概况

- 1.5 工程类型

- 1.6 资料选择

- 第二章 自然状态下洋山海域动力环境和冲淤演变

- 2.1 洋山海域水动力环境

- 2.1.1 资料的选取

- 2.1.2 潮汐特性

- 2.1.3 潮流特性

- 2.1.4 波浪特征

- 2.1.5 海平面变化

- 2.2 洋山海域泥沙分布特征

- 2.2.1 泥沙来源

- 2.2.2 悬沙分布

- 2.2.3 悬沙输运方向及强度

- 2.2.4 悬沙粒径

- 2.2.5 底质特征

- 2.3 洋山海域地形冲淤特征

- 2.4 小结

- 第三章 工程影响下洋山海域潮流场变化分析

- 3.1 计算方法

- 3.2 潮流与潮位的相位关系

- 3.2.1 主通道内横向分布

- 3.2.2 小洋山北岛链前沿水域

- 3.3 通道及汊道水位比降变化

- 3.3.1 小洋山～镬盖塘汉道封堵后

- 3.3.2 大乌龟～颗珠山汉道+将军帽～大指头岛汉道封堵后

- 3.4 涨落潮流历时

- 3.4.1 主通道内横向分布

- 3.4.2 小洋山北岛链前沿水域

- 3.5 涨落潮流最大流速

- 3.5.1 平面分布

- 3.5.2 涨落潮最大流速沿程分布

- 3.6 断面涨潮落潮潮量

- 3.7 优势流

- 3.7.1 概念及计算公式

- 3.7.2 洋山海域优势流分布

- 3.8 小结

- 第四章 工程影响下洋山海域悬沙分布

- 4.1 垂线平均含沙量平面分布

- 4.2 含沙量垂线分布

- 4.3 最大含沙量平面分布

- 4.4 悬沙颗粒径

- 4.5 小结

- 第五章 工程影响下洋山海域沉积物分布及运移

- 5.1 采样点布置

- 5.2 中值粒径

- 5.2.1 平面分布

- 5.2.2 垂线分布

- 5.3 分选系数

- 5.4 沉积物沉积类型及分布

- 5.5 沉积物运移趋势

- 5.6 小结

- 第六章 工程影响下洋山海域地形冲淤演变及原因分析

- 6.1 大范围地形冲淤演变

- 6.1.1 1998年11月～2004年4月

- 6.1.2 2004年4月～2005年4月

- 6.1.3 2005年4月～2006年4月

- 6.2 等深线分布

- 6.2.1 1998年11月～2004年4月

- 6.2.2 2004年4月～2005年4月

- 6.2.3 2005年4月～2006年4月

- 6.3 不同工程类型影响下的泥沙冲淤状况及原因分析

- 6.3.1 堵汊工程影响下泥沙冲淤状况及原因分析

- 6.3.2 疏浚工程影响下泥沙冲淤状况及原因分析

- 6.4 小结

- 第七章 主要结论及存在的不足

- 7.1 主要结论

- 7.2 存在不足

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a4e18cbdba001a825c6c6ad.html