# 加热加酸碱提高污水处理厂剩余污泥脱水效果的试验研究

### 论文摘要

污泥机械脱水的难点在于部分结合水的去除,加热加酸碱作为污泥机械脱水前预处理方法,能有效的释放污泥内部的结合水,使污泥自由水的比例升高,从而达到很好的预处理目的。同时加热加酸碱能有效的破解污泥细胞。本文研究了热处理对剩余污泥脱水性能的影响,以离心30min后泥饼的含水率衡量污泥的可脱水程度,以污泥比阻(SRT)衡量污泥的过滤速度。实验结果表明,随着温度的升高,污泥的可脱水程度增大,污泥比阻降低。在160℃的条件下水解之后,泥饼的含水率可从原泥离心后的72.3%降至61%,比阻从5.21×1012m/kg降至1.79×112m/kg。VSS随热水解温度的升高和时间的延长不断增大,在160℃热水解90min之后溶解率上升到75.35%。对于污泥离心之后的滤出液,SCOD随温度的升高时间的延长不断增大,在160℃热水解90min后SCOD浓度达到4574.17mg/L,氨氮、总氮浓度也随温度的上升而加大,在150℃水解后氨氮的浓度达到152.84mg/L,总氮在160℃水解后达到533.18mg/1,相比原污泥的滤出液分别增加了83.90mg/L,464.09mg/Lo pH和碱度随热水解温度的升高缓慢的下降。酸碱处理都能使污泥中水分的分布发生改变,改善污泥脱水性能。实验结果表明,酸碱处理对污泥脱水程度、过滤速度提高不明显,pH=1、pH=13的情况下泥饼的含水率分别为69%和70%,酸预处理后污泥的可脱水程度略高于碱预处理。滤出液的SCOD都呈上升的趋势。酸处理后在pH=3时SCOD达到最大,为288.85mg/L；碱处理后在pH=13时SCOD急剧上升,达到568.29mg/L。总氮和氨氮也呈上升趋势,在pH=13时总氮的值达到最大,为105.96mg/L,在pH=3时氨氮的值达到最大,为85.19mg/L。本实验研究了pH=1酸处理后,在不同温度下剩余污泥的水解60min的情况。酸预处理之后再通过热处理,可以在较低的温度同样达到释放污泥颗粒内部水分的作用。在120℃热酸预处理后对污泥的可脱水程度大大的提高,泥饼的含水率已下降至58%,达到实验研究的目的。160℃热酸处理后泥饼的含水率为47%,相比单独热水解后泥饼的含水率下降了13.02%。热酸处理后的滤出液水质比热水解处理之后的要好。通过正交实验,得出三个因素对污泥脱水程度和脱水速率的影响,三个因素的重要性依次为pH、温度、时间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 污泥处理与处置技术发展情况

- 1.2.1 污泥处理技术发展情况

- 1.2.2 污泥处置技术发展情况

- 1.3 污泥的分类与特性

- 1.3.1 污泥的分类

- 1.3.2 污泥的特性

- 1.4 污泥微观结构与水分组成

- 1.4.1 污泥的胶羽结构

- 1.4.2 污泥水分组成

- 1.5 污泥脱水技术概述

- 1.6 污泥机械脱水前处理方法研究进展

- 1.6.1 物理方法

- 1.6.2 化学方法

- 1.6.3 生物方法

- 1.6.4 组合方法

- 1.6.5 小结

- 第2章 实验装置、分析方法及内容

- 2.1 实验装置

- 2.2 实验用料来源

- 2.3 实验仪器

- 2.4 分析方法

- 2.4.1 含水率的分析方法

- 2.4.2 污泥比阻的分析方法

- 2.4.3 COD的分析方法

- 2.4.4 PH值及总碱度的分析方法

- 2.4.5 氮的分析方法

- 2.4.6 剩余污泥浓度的分析方法

- 2.4.7 重金属的分析方法

- 2.5 本课题研究的原理、目的及内容

- 2.5.1 研究的原理

- 2.5.2 研究的目的

- 2.5.3 本课题研究的内容

- 第3章 热处理对剩余污泥脱水性能的影响

- 3.1 热处理对污泥脱水程度的影响

- 3.2 热处理对污泥过滤速度的影响

- 3.3 固体物质的溶解

- 3.4 热处理对污泥滤出液的影响

- 3.4.1 COD

- 3.4.2 氮的转化

- 3.4.3 PH和碱度

- 第4章 酸碱对剩余污泥脱水性能的影响

- 4.1 酸碱处理对泥饼含水率的影响

- 4.2 酸碱处理对污泥过滤速度的影响

- 4.3 酸碱处理对污泥滤出液的影响

- 4.3.1 COD

- 4.3.2 氮的转化

- 第5章 热酸对剩余污泥脱水性能的影响

- 5.1 热酸水解对剩余污泥脱水性能的影响

- 5.1.1 热酸水解对污泥脱水的影响

- 5.1.2 固体物质的溶解

- 5.1.3 COD的溶解

- 5.1.4 氮的转化

- 5.1.5 重金属

- 5.2 热酸水解实验优化

- 5.2.1 因素水平

- 5.2.2 正交表头设计

- 5.2.3 正交实验设计及结果

- 5.2.4 极差分析及结果

- 5.2.5 方差分析及结果

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a6c08ed907fe319fc9dc136.html